|  | УТВЕРЖДЕНО Капитан морского порта Нарьян-Мар ____________ В.Б. Буданов «___» _________________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |

П Л А Н

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ

РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

НА АКВАТОРИИ МОРСКОГО ПОРТА НАРЬЯН-МАР

В ОПЕРАТИВНОЙ ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ФГБУ «АМП Западной Арктики»

г. Нарьян-Мар

2017 г.

| СОГЛАСОВАНО Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот России) ____________ ___________________ Подпись Ф. И. О. «___» _________________ 20__ г. М.П. | СОГЛАСОВАНО Северо-Западный региональный центр МЧС России ____________ ___________________ Подпись Ф. И. О. «___» _________________ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства НАО ____________ ___________________ Подпись Ф. И. О. «___» _________________ 20__ г. М.П. | СОГЛАСОВАНО ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» ____________ ___________________ Подпись Ф. И. О. «___» _________________ 20__ г. М.П. |
| СОГЛАСОВАНО ГУ МЧС России по Ненецкому АО ____________ ___________________ Подпись Ф. И. О. «___» _________________ 20__ г. М.П. |  |

Аннотация

Настоящий План ЛРН предусматривает мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефтепродуктов в морском порту Нарьян-Мар в зоне ответственности Федерального государственного учреждения «Администрация морских порта Мурманск».

План разработан в соответствии с требованиями и рекомендациями международных договоров в области охраны окружающей среды, федеральных законодательных актов Российской Федерации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ведомственных приказов и постановлений Минтранса России и МЧС России, соответствующих руководящих документов, норм и правил.

Настоящий План выполнен отдельным томом, состоящим из основной части и приложений, на 289 страницах, включая приложения. План содержит текстовые и графические материалы.

Структура и содержание Плана выдержаны в соответствии с «Правилами организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.11.2014 № 1189 и  Приказа МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| Принятые сокращения ……………………………………………………………….......... | 7 |
| 1. | Общая часть |  |
| 1.1 | Цель и нормативно-правовая база разработки Плана ЛРН………………...……… | 9 |
| 1.1.1 | Цель и задачи………………………………………………………………...………... | 9 |
| 1.1.2 | Руководящие документы……………………………………………………………... | 11 |
| 1.2 | Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС(Н)………………………………………………………………………..…. | 12 |
| 1.2.1 | Зона действия Плана ЛРН, готовность организации к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н)………………………………………………….... | 12 |
| 1.2.2 | Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами………...…….. | 17 |
| 1.2.3 | Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории……….......................................................................................................... | 22 |
| 1.2.4 | Гидрометеорологические и экологические особенности района……………...…... | 23 |
| 1.3 | Мероприятия по предупреждению ЧС(Н)………………………………………...… | 24 |
| 1.3.1 | Возможные источники ЧС(Н)…………………………………………………...…… | 24 |
| 1.3.2 | Прогнозирование объемов и площадей разливов нефти и нефтепродуктов…….... | 25 |
| 1.3.3 | Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов………………………………………………….................................. | 26 |
| 1.3.4 | Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории…………………………………………………………………………...... | 26 |
| 1.3.5 | Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны, на случай возгорания нефти и нефтепродуктов, с учетом их дислокации…………………………………………... | 27 |
| 1.3.6 | Мероприятия по предотвращению ЧС(Н)…………………………………………... | 28 |
| 1.4 | Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н)……………………………………. | 31 |
| 1.4.1 | Уровни реагирования…………………………………………………………………. | 31 |
| 1.4.2 | Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н) | 31 |
| 1.4.3 | Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны……………... | 51 |
| 1.4.4 | Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н)……………………………………….......................... | 52 |
| 1.5 | Организация управления, система связи и оповещения…………………………… | 56 |
| 1.5.1 | Общие принципы управления и структура органов управления…………….......... | 56 |
| 1.5.2 | Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ее рабочих органов……... | 65 |
| 1.5.3 | Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним...... | 72 |
| 1.5.4 | Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств……………... | 73 |
| 1.5.5 | Система связи и оповещения и порядок ее функционирования…………………... | 76 |
| 1.5.6 | Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)…………….. | 80 |
| 2. | Оперативная часть |  |
| 2.1 | Первоочередные действия при ЧС(Н)………………………………………………. | 83 |
| 2.1.1 | Оповещение о чрезвычайной ситуации……………………………………………... | 83 |
| 2.1.2 | Первоочередные мероприятия по обеспечению безопасности персонала и населения, оказание медицинской помощи…………………………………………. | 86 |
| 2.1.3 | Мониторинг обстановки и окружающей среды…………………………………….. | 86 |
| 2.1.4 | Организация локализации разливов нефти и нефтепродуктов……………………. | 88 |
| 2.2 | Оперативный план ЛЧС(Н)…………………………………………………………... | 90 |
| 2.2.1 | Алгоритм (последовательность) проведения операций по ЛЧС(Н)………………. | 90 |
| 2.2.2 | Тактика реагирования на разливы нефтепродуктов и мероприятия по обеспечению жизнедеятельности людей, спасению материальных ценностей……………………….................................................................................... | 93 |
| 2.2.3 | Защита районов повышенной опасности, особо охраняемых природных территорий и объектов…………………………………….......................................... | 95 |
| 2.2.4 | Технологии ЛЧС(Н)…………………………………………………………………... | 96 |
| 2.2.5 | Организация материально-технического, инженерного, финансового и других видов обеспечения операций по ЛЧС(Н)……………………………………………. | 96 |
| 2.2.6 | Материалы предварительного планирования боевых действий по тушению возможных пожаров…………………………………………………………............... | 97 |
| 2.2.7 | Меры безопасности при проведении работ по ЛЧС(Н)……………………………. | 99 |
| 2.2.8 | Организация мониторинга обстановки и окружающей среды, порядок уточнения обстановки в зоне ЧС(Н)………………………………………………… | 102 |
| 2.2.9 | Документирование и порядок учета затрат на ЛЧС(Н)……………………………. | 104 |
| 3. | Ликвидация последствий ЧС(Н) |  |
| 3.1 | Ликвидация загрязнений территорий и водных объектов…………………………. | 106 |
| 3.1.1 | Материально-техническое обеспечение…………………………………………….. | 106 |
| 3.1.2 | Технологии и способы сбора разлитых нефти и нефтепродуктов и порядок их применения…................................................................................................................. | 106 |
| 3.1.3 | Организация временного хранения собранных нефти и нефтепродуктов и отходов, технологии и способы их утилизации…………………………………….. | 106 |
| 3.1.4 | Технологии и способы реабилитации загрязненных территорий…………………. | 107 |
| 3.2 | Восстановительные мероприятия……………………………………………………. | 108 |
| 3.2.1 | Порядок обеспечения доступа в зону ЧС(Н)………………………………………. | 108 |
| 3.2.2 | Типовой ситуационный календарный план проведения работ по восстановлению работоспособности поврежденных элементов…………………... | 109 |
| 3.2.3 | Организация приведения в готовность к использованию специальных технических средств и пополнение запасов финансовых и материальных ресурсов.......................................................................................................................... | 112 |
| Приложения |  |
| Приложение 1 | Зона действия Плана и схемы расположения опасных производственных объектов с границами зон повышенного риска и районов приоритетной защиты………………….............................. | 113 |
| Приложение 2 | Свойства нефти и оценка риска возникновения ЧС(Н)…………….. | 114 |
| Приложение 3 | Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий………………………………………………. | 122 |
| Приложение 4 | Календарные планы оперативных мероприятий ЧС(Н)……………. | 188 |
| Приложение 5 | Расчет достаточности сил и средств с учетом их дислокации……... | 191 |
| Приложение 6 | Финансовые и материальные резервы……………………………….. | 200 |
| Приложение 7 | Документ об аттестации собственного АСФ(Н) организации или договор на обслуживание с АСФ(Н) других организаций, с учетом их дислокации…………………………………………………………. | 201 |
| Приложение 8 | Алгоритм (последовательность) принятия решений……………….. | 227 |
| Приложение 9 | Принципы взаимодействия со средствами массовой информации... | 228 |
| Приложение 10 | Типовые формы приложений и отчетов……………………………... | 231 |
| Приложение 11 | Рекомендуемые технологии сбора нефти и методика оценки ущерба…………………………………………………………………. | 254 |
| Приложение 12 | Документирование, учет затрат и отчетность………………………. | 276 |
| Список нормативно-правовой базы и литературы | 285 |

Принятые сокращения

| АВР | – | Аварийно-восстановительные работы |
| --- | --- | --- |
| АМП | – | Администрация морского порта |
| АСГ/ЛРН | – | Аварийно-спасательная готовность к ликвидации разливов нефти |
| АСР | – | Аварийно-спасательные работы |
| АСС | – | Аварийно-спасательная служба |
| АСФ(Н) | – | аварийно-спасательное формирование по реагированию на аварийные разливы нефти и нефтепродуктов |
| БЗ | – | Боновое заграждение |
| СКЦ | – | ФГБУ «СКЦ Росморречфлота» |
| ГПС | – | Государственная пожарная служба |
| ГТС | – | Гидротехническое сооружение |
| ИГПК | – | Инспекция государственного портового контроля |
| КЧС и ОПБ | – | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| ЛРН | – | Ликвидация разливов нефти и/или нефтепродуктов |
| ЛЧС | – | Ликвидация чрезвычайной ситуации |
| ЛЧС(Н) | – | Ликвидация чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефти и/или нефтепродуктов |
| МСКЦ | – | Морской спасательно-координационный центр Мурманск, структурное подразделение ФГБУ «АМП ЗападнойАрктики» |
| МСПЦ | – | Морской спасательный подцентр |
| АСП ЛРН | – | Аварийно - спасательное подразделение по ликвидации разливов нефти |
| Нефть | – | Означает в любом виде, в том числе сырую нефть, топливную нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные нефтепродукты (Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Хельсинки, 22 марта 1974 года), ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР 5 октября 1978 года № 8207-IX) |
| НМФ | - | Нарьян-Марский филиал |
| НСС | – | Нефтесборная система |
| РМРС | – | Российский Морской Регистр Судоходства |
| РН | – | Разлив нефти и/или нефтепродуктов |
| Росморречфлот | – | Федеральное агентство морского и речного транспорта Минтранса РФ |
| РСЧС | – | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| РТП | – | Руководитель тушения пожара |
| СБП | – | Судно-бонопостановщик |
| СМБ | – | Спасательный морской буксир |
| СИЗ | – | Средства индивидуальной защиты |
| СО | – | Судно обеспечения |
| СТ | – | Спецтехника |
| НВС | – | Нефтеводяная смесь - смесь воды с любым содержанием нефти |
| СУДС | – | Служба управления движением судов |
| УГМС | – | Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды |
| ЧС | – | Чрезвычайная ситуация |
| ЧС(Н) | – | ЧС, обусловленная разливом нефти и/или нефтепродуктов |
| ШРО |  | Штаб руководства операцией |

- ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Цель и нормативно-правовая база разработки Плана ЛРН

    - Цель и задачи

## Основной целью настоящего «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар в оперативной зоне ответственности ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» (далее –НМФ ФГБУ «АМП ЗА»), является  филиалом, который подчиняется Федеральному государственному бюджетному учреждению «Администрация морских портов Западной Арктики»  и не осуществляет операции с нефтью и нефтепродуктами.

## Согласно Федеральным законам РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания РФ (КТМ РФ)» и от 08.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации», а также приказа Минтранса РФ от 17.02.2014 г. № 39 «Об утверждении Положения о капитане морского порта», капитан морского порта осуществляет следующие основные функции по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и их последствий на акватории морского порта:

- обеспечивает безопасность плавания судов в акватории морского порта, на подходах к нему, а также стоянки судов в морском порту;

- обеспечивает порядок в морском порту;

- принимает меры по защите морского судоходства и объектов инфраструктуры морского порта от актов незаконного вмешательства в границах морского порта;

- взаимодействует с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по вопросам осуществления государственного портового, таможенного, пограничного, иммиграционного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного, экологического и иных предусмотренных законодательством Российской Федерации видов государственного контроля и надзора в морских портах;

- руководит мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морского порта отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды веществами и ликвидации последствий такого загрязнения;

- предпринимает меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций в морском порту, участвует в организации работ по ликвидации таких ситуаций;

- организует спасание людей, судов в границах акватории морского порта, ликвидацию пожаров на судах, находящихся в морском порту;

- выдает разрешения на проведение дноуглубительных работ на акватории морского порта;

- проводит мероприятия по обеспечению мобилизационной подготовки в морском порту;

- осуществляет в пределах своих полномочий контроль за безопасностью портовых гидротехнических сооружений;

- выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основными задачами «Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар в оперативной зоне ответственности ФГБУ «АМП Западной Арктики» (далее – «План») являются:

- обоснование уровней возможных ЧС(Н) и последствий их возникновения в морском порту Нарьян-Мар;

- установление основных принципов организации мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) в морском порту Нарьян-Мар на соответствующих уровнях для определения достаточности планируемых мер с учетом состояния возможных источников ЧС(Н), а также географических и гидрометеорологических особенностей района возможного РН;

- осуществление наблюдения и контроля за социально-экономическими последствиями ЧС(Н) в морском порту Нарьян-Мар, мониторинга окружающей среды и обстановки в районе возможной ЧС(Н);

- определение порядка взаимодействия привлекаемых организаций, органов управления, сил и средств в условиях ЧС(Н) в морском порту Нарьян-Мар, организация мероприятий по обеспечению взаимного обмена информацией;

- обоснование достаточного количества и состава сил и средств АСФ(Н) для ликвидации ЧС(Н) в морском порту Нарьян-Мар, состоящих из подразделений спасателей ЛРН, оснащенных специальными техническими средствами, оборудованием, снаряжением и материалами, аттестованных в установленном порядке;

- установление порядка обеспечения и контроля готовности к действиям органов управления сил и средств, предусматривающего планирование учений и тренировок, мероприятий по обеспечению профессиональной подготовки персонала и повышения его квалификации, создание финансовых и материальных ресурсов, а также поддержание в соответствующей степени готовности АСФ(Н), несущей АСГ на акватории морского порта;

- составление ситуационного графика (календарного плана) проведения оперативных мероприятий по ЛЧС(Н) в морском порту Нарьян-Мар;

- планирование мероприятий по ликвидации последствий ЧС(Н) предполагает достижение конечной цели Плана – предотвращение ЧС(Н) и предупреждение вторичных ЧС, сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае возникновения РН в морском порту Нарьян-Мар.

План подлежит корректировке (переработке) досрочно по решению одного из органов, его утвердившего, или при принятии соответствующих нормативно-правовых актов.

Корректировка (переработка) Плана осуществляется при изменении исходных данных, влияющих на организацию реагирования на ЧС(Н), с уведомлением органов исполнительной власти, утвердивших этот План. В этом случае корректировка (переработка), а также согласование и утверждение Плана не должны превышать сроков, установленных законодательством РФ.

План вводится в действие распоряжением Капитана морского порта Нарьян-Мар с уведомлением уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.

Настоящий План распространяется уполномоченным федеральным органам исполнительной власти в электронном виде. Ответственным за внедрение Плана и доведение его положений до всех заинтересованных лиц и организаций является Капитан морского порта Нарьян-Мар, рабочее место которого находится по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д. 11.

Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области ЛРН в море и готовностью к применению сил и средств функциональной подсистемы Министерства транспорта РФ осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере транспорта [42].

    - Руководящие документы

К основным нормативно-правовым документам, регулирующим структуру и содержание настоящего Плана, относятся:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ «Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

### Федеральный Закон от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;

- Федеральный закон от 8.11.2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 г. № 1189 «Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ № 794 от 30.12.2003 г. «О единой государственной системе предупреждения чрезвычайных ситуации»;

- Постановление Правительства РФ № 334 от 24.03.1997 г. «О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 г. № 371 (ред. от 15.06.2010) «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта»;

- Постановление Правительства РФ № 924 от 03.08.1996 г. «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС»;

- Приказ Минтранса РФ от 07.06.1999 г. № 32 «Об утверждении Положения об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте»;

- Приказ Минтранса РФ от 06 апреля 2009 г. № 53 «Об утверждении положения о функциональной подсистеме организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности».

- Приказ Минтранса РФ от 20.08.2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним»;

- Приказ Минтранса РФ от 19.12.2006 г. № 156 «Об утверждении Положения о капитане морского порта»;

- Приказ МЧС РФ № 621 от 28.12.2004 г. «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;

- Приказ МЧС РФ № 105 от 28.02.2003 г. «Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения»;

- Приказ МПР РФ № 156 от 03.03.2003 г. «Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации»;

- Международная Конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной Протоколом 1978 г. (МАРПОЛ 73/78) и Протоколом 1997 года к ней;

- Международная Конвенция о Гражданской Ответственности за ущерб, причиненный нефтяным загрязнением, 1992 г. (CLC, 1992);

- Международная Конвенция об основании международного фонда для компенсации ущерба, причиненного нефтяным загрязнением (Фонд МФКР, 1992 г.);

- Международная Конвенция по обеспечению готовности на случай загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года (БЗНС-90), измененной Протоколом ОВВ-БЗНС 2000 г.;

- Международная Конвенция по поиску и спасанию на море (SAR),1979 г.;

- Международная конвенция ПДМНВ 78/95;

- Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г. (СОЛАС-74) с поправками резолюции ИМО А.890(21).

Структура и содержание Плана также соответствует требованиям Руководства ИМО по борьбе с загрязнением нефтью – Раздел II Планирование чрезвычайных мер в случае разливов нефти [72].

Помимо вышеуказанных нормативно-правовых документов при разработке Плана использованы Международные конвенции, Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, отраслевые документы, региональные нормативные документы, Постановления Администрации субъектов РФ, методическая и справочная литература, приведенные в Списке нормативно-правовой базы и литературы.

  - Основные характеристики организации и прогнозируемой зоны загрязнения в случае ЧС(Н)

    - Зона действия Плана ЛРН, готовность НМФ ФГБУ «АМП ЗА» к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н)

    - Зона действия Плана ЛРН

В соответствии с законодательством РФ Администрация морского порта осуществляет функции по организации и выполнению работ по предупреждению и ЛРН в  морском порту [42, 66].

Акватория порта Нарьян-Мар является зоной ответственности ФГБУ «АМП Западной Арктики», Нарьян-Марский филиал которого осуществляет административно-властные и иные полномочия в морском порту Нарьян-Мар в соответствии с положениями законодательства РФ [66].

Границы акватории морского порта Нарьян-Мар утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации № 641-р от 23 апреля 2010 г. «Об установлении границ морского порта Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ)».

Зона действия настоящего Плана ЛРН соответствует зоне ответственности ФГБУ «АМП Западной Арктики» в пределах утвержденных границ акватории морского порта Нарьян-Мар.

Акватория морского порта Нарьян-Мар ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:

| № 1 | 67º38'47,96" северной широты и 52º59'45,18" восточной долготы; |
| --- | --- |
| № 2 | 67º38'54,00" северной широты и 52º59'21,00" восточной долготы; |
| № 3 | 67º39'10,80" северной широты и 53º01'18,00" восточной долготы; |
| № 4 | 67º39'36,00" северной широты и 53º02'09,00" восточной долготы; |
| № 5 | 67º40'34,20" северной широты и 53º02'19,80" восточной долготы; |
| № 6 | 67º41'27,00" северной широты и 53º07'00,00" восточной долготы; |
| № 7 | 67º40'45,00" северной широты и 53º07'00,00" восточной долготы; |
| № 8 | 67º40'10,20" северной широты и 53º05'00,00" восточной долготы; |
| № 9 | 67º40'06,00" северной широты и 53º05'00,00" восточной долготы; |
| № 10 | 67º39'27,00" северной широты и 53º02'24,00" восточной долготы; |
| № 11 | 67º39'22,20" северной широты и 53º02'24,00" восточной долготы. |

Зона действия настоящего Плана в графическом виде представлена в Приложении 1.

    - Готовность ФГБУ «АМП Западной Арктики» к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) на акватории морского порта Нарьян-Мар

ФГБУ «АМП Западной Арктики» является постоянно действующим органом управления функциональной подсистемы Министерства транспорта РФ на объектовом уровне [42].

В целях выполнения задач по оказанию помощи людям и судам, терпящим бедствие на море, и по ликвидации последствий морских аварий несение аварийно-спасательной готовности (далее - АСГ) на морских бассейнах Российской Федерации организует ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» (далее «МСС Росморречфлота») совместно с капитаном морского порта [41].

В соответствии с требованиями законодательства РФ [42] на акватории НМФ ФГБУ «АМП ЗА» обеспечивается:

- контроль за технической эксплуатацией портовых сооружений и объектов в части обеспечения безопасной обработки и хранения грузов, а также погрузки и разгрузки судов;

- контроль за обеспечением экологической безопасности в морском порту;

- руководство мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морского порта отходами производства и потребления, сточными и (или) нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды веществами и по ликвидации последствий такого загрязнения;

- организация взаимодействия МСПЦ Архангельск с ФГБУ «СКЦ Росморречфлота» и АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»;

- организация в морском порту Нарьян-Мар проведения организациями морского транспорта мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществление контроля за их выполнением;

В целях поддержания постоянной готовности органов управления, сил и средств функциональной подсистемы к выполнению поставленных задач для оперативного реагирования на разливы нефти и нефтепродуктов в НМФ ФГБУ «АМП ЗА» организовано несение АСГ силами и средствами ФБУ «МСС Росморречфлота» (далее – АФ ФБУ «МСС Росморречфлота») на основании договора от 27.02.2017 № 2-20/16.

В случае необходимости НМФ ФГБУ «АМП ЗА» дополнительно привлекает к операции по ЛРН силы и средства организаций и предприятий морского транспорта независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности [47].

Состояние организации мероприятий по предупреждению и ЛЧС(Н) в территориальных и функциональных подсистемах РСЧС и их звеньях оценивается [52]:

- «соответствует предъявляемым требованиям», если:

- мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС(Н) спланированы и организованы в Планах и других руководящих документах, отработаны вопросы организации взаимодействия, определен достаточный состав сил и средств ликвидации ЧС(Н);

- соответствующие КЧС осуществляют контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных в планах;

- ведется реестр загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов, а также имеется перечень опасных производственных объектов и организаций согласно отраслевой принадлежности; обеспечиваются требования промышленной, экологической и пожарной безопасности при разведке месторождений, добыче нефти, переработке, транспортировке, а также при хранении нефти и нефтепродуктов;

- не менее чем на 80% опасных производственных объектов разработаны в установленном порядке декларации безопасности и планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

- укомплектованность и обеспеченность АСФ(Н) исправным снаряжением, оборудованием, спецтехникой и средствами ликвидации ЧС(Н) составляет не менее 80% от норм, предусмотренных планами.

- «ограниченно соответствует предъявляемым требованиям», если:

- не в полном объеме спланированы и организованы мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС(Н), ведению реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами территорий и водных объектов, а также составлению перечня опасных производственных объектов организаций;

- в вопросах обеспечения требований промышленной, экологической и пожарной безопасности при осуществлении разведки месторождений, добычи нефти, переработки, транспортировки, а также хранении нефти и нефтепродуктов выявлены недостатки, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям;

- соответствующие КЧС не осуществляют постоянное руководство и контроль за планированием и организацией мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС(Н);

- укомплектованность и обеспеченность АСФ(Н) исправным снаряжением, оборудованием, спецтехникой и средствами ЛЧС(Н) составляет не менее 60% от норм, предусмотренных планами;

- не менее чем на 60% опасных производственных объектов разработаны в установленном порядке декларации безопасности и планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

- «не соответствует предъявляемым требованиям», если не выполнены условия по предыдущей оценке.

Готовность НМФ ФГБУ «АМП ЗА» к действиям по локализации и ликвидации последствий ЧС(Н) на акватории морского порта Нарьян-Мар относится к категории «соответствует предъявляемым требованиям».

Ликвидация разливов нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар с объектов организаций, осуществляющих операции с нефтепродуктами в НМФ ФГБУ «АМП ЗА», обеспечивается этими организациями в соответствии с их действующими Планами ЛРН. Организации, при планировании своей деятельности в пределах зон действия собственных объектовых Планов ЛРН, обязаны обеспечить мероприятия по ЛЧС(Н), независимо от источника, времени разлива и места последующего нахождения разлитой нефти и нефтепродуктов [52].

Перечень организаций, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами в п. Архангельск

| Название организации | Место проведения грузовых операций | Операции, осуществляемые с нефтью и нефтепродуктами | Тип переваливаемых нефтей и нефтепродуктов | Периоды проведения работ | Дата утверждения плана ЛРН | Максимальный объем разлива, м3 (см. п. 1.3.2. Плана) | Категории возможных разливов нефти и нефтепродуктов (см. таблицу 2 Плана) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» | Акватория морского порта Нарьян-Мар | Хранение, перевалка на танкера, автотранспорт | дизтопливо, бензин, | круглогодичная | 06.11.2012 г. | до 5000 тн. | региональный |
| АО «Ненецкая нефтяная компания» | Акватория морского порта Нарьян-Мар | Хранение, перевалка нефтепродуктов на суда, автотранспорт | дизтопливо, бензин | круглогодичная | 05.05.2016 г. | до 5000 тн. | региональный |
| АО «Нарьян-Марский объединенный авиоотряд» | Акватория морского порта Нарьян-Мар | Хранение, перевалка нефтепродуктов на суда, автотранспорт | дизтопливо, бензин, керосин | круглогодичная | 23.05.2013г. | до 5 000 тн. | региональный |

    - Основные операции, производимые с нефтью и нефтепродуктами

1.2.2.1.	Порт Нарьян-Мар. Общие сведения

Нарьян-Мар – северный порт России в Баренцевом море на реке Печора, расположенный в 60 милях от острова Зеленый вверх по реке. Сведения о морском порте Нарьян-Мар внесены в Реестр морских портов Российской Федерации (далее – Реестр), и ему присвоен порядковый регистрационный номер А-8. Соответствующее распоряжение издано Федеральным агентством морского и речного транспорта Российской Федерации.

С железнодорожной сетью России связи нет. Сообщение с Архангельском и другими населенными пунктами летом осуществляется водным транспортом, а зимой между ними поддерживается только воздушное сообщение. Аэропорт расположен в г. Нарьян-Мар на расстоянии 4,5 км.

Порт является замерзающим. Навигация в порту длится с июня по ноябрь. Начало и окончание летней речной и морской навигации объявляется распоряжением капитана порта и доводятся до сведения заинтересованных организаций. С образованием сплошного ледяного покрова навигация прекращается.

Акватория порта является внутренним рейдом порта.

Входные подходы к порту имеют протяженность 125,7 км и состоят как из естественного фарватера, так и из искусственных каналов с глубинами от 4,7 до 5,2 м.

По рукаву реки Большая Печора проходит фарватер, ведущий в порт Нарьян-Мар. Подходной фарватер начинается от места встречи лоцманов в район буя Лоцманский: 68°29,8'1 N, 054°39,0' Е и продолжается вверх по реке Большая Печора. Ширина судового хода подходного фарватера 60 метров. Минимальная глубина на фарватере 3,6 м на перекатах Баровый и Куйский.

В рукаве Большая Печора на барах и перекатах оборудованы створы, ведущие по каналам. Каналы ограждены плавучими предостерегательными знаками по системе МАМС, регион А.

Вход судов в порт, плавание по акватории порта и выход из порта осуществляется круглосуточно в период навигации.

Порт доступен для судов класса «река-море» длиной до 114 м, шириной до 14 м, с осадкой 3,6 м и для морских судов длиной до 90 м, шириной до 16 м, с осадкой 3,6 м.

Скорость движения судов на акватории порта устанавливается с учетом управляемости судна на минимальных ходах, но при всех благоприятных условиях не должна превышать 6-ти узлов в районе якорных стоянок и 4-х узлов в районе Нарьян-Марского морского торгового порта.

Общие характеристики порта Нарьян-Мар согласно Приложению к распоряжению Росморречфлота от 19.11.2010 г. № АД-325-р приведены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Общие характеристики порта Нарьян-Мар

| 1. | Наименование морского порта: | Нарьян-Мар |
| --- | --- | --- |
| 2. | Порядковый регистрационный номер: | А-8 |
| 3. | Местонахождение морского порта: | Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, Баренцево море, р. Печора (67о39' С.Ш. 53o00' В.Д.) |
| 4. | Дата и номер решения об открытии морского порта для оказания услуг: | Федеральный закон № 261-ФЗ от 08.11.2007г. «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| 5. | Основные технические характеристики морского порта: |  |
| 5.1. | Площадь территории морского порта (га): | 21,94 |
| 5.2. | Площадь акватории морского порта (км2): | 5,62 |
| 5.3. | Количество причалов: | 4 |
| 5.4. | Длина причального фронта морского порта (п.м): | 384,55 |
| 5.5. | Пропускная способность грузовых терминалов всего (тыс. тонн в год): | 500 |
|  | в том числе: |  |
|  | наливные (тыс. тонн в год): | - |
|  | сухие (тыс. тонн в год): | 500 |
|  | контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте в год): | - |
| 5.6. | Пропускная способность пассажирских терминалов (пассажиров в год): | - |
| 5.7. | Максимальные габариты судов, заходящих в порт (осадка, длина, ширина) (м): | Суда смешанного плавания (река-море) – 3,6 / 114 / 14; Морские суда – 3,6 / 90 / 16. |
| 5.8. | Площадь крытых складов (тыс. м2): | 5,2 |
| 5.9. | Площадь открытых складов (тыс. м2): | 23,35 |
| 5.10. | Емкости резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, химических грузов, пищевых наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн): | - |
| 6. | Период навигации в морском порту: | С июня по ноябрь |
| 7. | Наименование и адрес администрации морского порта: | Нарьян-Марский филиал Федерального государственного учреждения «Администрация морского порта Мурманск», 166000, Россия, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д.11 |
| 8. | Перечень операторов морских терминалов, а также услуг, оказание которых осуществляется операторами морских терминалов: |  |
| 8.1.1. | Полное наименование оператора морского терминала: | ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» |
| 8.1.2. | Местонахождение морского терминала и почтовый адрес оператора морского терминала: | Россия, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д. 11 |
| 8.1.3. | Информация об услугах, оказываемых операторами морских терминалов: | Оказывает услуги согласно уставу организации, в том числе: - хранение грузов; - транспортная обработка грузов. |
| 8.1.4. | Основные технические характеристики морского терминала: | Универсальный терминал |
| 8.1.4.1. | Площадь территории морского терминала (га): | 13,26 |
| 8.1.4.2. | Площадь акватории морского терминала (км2): | 0,7 |
| 8.1.4.3. | Количество причалов морского терминала: | 4 |
| 8.1.4.4. | Длина причального фронта морского терминала (п. м): | 384,55 |
| 8.1.4.5. | Пропускная способность грузового морского терминала всего (тыс. тонн в год): | 500 |
|  | в том числе: |  |
|  | наливные (тыс. тонн в год): | - |
|  | сухие (тыс. тонн в год): | 500 |
|  | контейнеры (тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте в год): | - |
| 8.1.4.6. | Пропускная способность пассажирского морского терминала (пассажиров в год): | - |
| 8.1.4.7. | Максимальные габариты судов, обрабатываемых у морского терминала (осадка, длина, ширина) (м): | Суда смешанного плавания (река-море) – 3,6 / 114 / 14; Морские суда – 3,6 / 90 / 16. |
| 8.1.4.8. | Площадь крытых складов (тыс. м2): | 5,2 |
| 8.1.4.9. | Площадь открытых складов (тыс. м2): | 23,35 |
| 8.1.4.10. | Емкости резервуаров для хранения нефти, нефтепродуктов, химических грузов, пищевых наливных грузов, зерновых грузов (тыс. тонн): | - |
| 8.1.4.11. | Период навигации: | июнь-ноябрь |

Причальные и складские сооружения

В морском порту Нарьян-Мар 4 причала, общая длина причальной линии 358,6 м, глубина у причалов 5,5 м. Постановка судов к причалам №№ 1,2,3,4 производится как непосредственно к причалу, так и с использованием специальных понтонов размером 10x8 метров. Плотность воды у причалов порта колеблется в пределах 0,999 - 1,000 промилле.

Порт предназначен для перегрузки навалочных, генеральных, лесных грузов, для чего имеются портовые краны грузоподъёмностью 10-20 тонн, площадь крытых складов 5,2 тыс. м2, открытых складов 23,35 тыс. м2. В порту можно пополнить запасы воды, продовольствия, топлива, сдать судовые отходы.

Грузовые операции в порту

Все операции, связанные с грузами в порту, осуществляются в строгом соответствии с международными и национальными правилами, распоряжениями и приказами Минтранса РФ.

Все грузовые операции с радиоактивными, легковоспламеняющимися, отравляющими, взрывчатыми и другими опасными грузами производятся только с предварительного разрешения капитана порта.

Ввоз грузов на территорию порта производится при наличии соответствующих документов, требуемых национальными и международными правилами по обеспечению безопасной морской перевозки и хранению грузов. Один экземпляр документов в обязательном порядке предоставляется капитану порта.

Количество судозаходов

Данные по речным и морским судозаходам согласно показаний капитанов судов за навигацию 2016 года приведены в таблицах 1.2.2.-1.2.3.

Таблица 1.2.2. Данные по речным судозаходам за навигацию 2016 года

| № п/п | Месяц | Само-ходные суда | Несамоходные суда для пере-возки гене-ральных грузов | Несамоходные суда для перевоз-ки нефтесодержа-щих грузов | Переработано за месяц (генеральные грузы), тонн | Переработано за месяц (нефтесо-держащие грузы), тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Май | 5 | 9 | нет | 7387,0 | нет |
| 2 | Июнь | 49 | 60 | 6 | 26798,0 | 8328,0 |
| 3 | Июль | 37 | 47 | 5 | 16361,0 | 1963,0 |
| 4 | Август | 45 | 51 | 3 | 13180,0 | 755,0 |
| 5 | Сентябрь | 58 | 79 | 7 | 23828,0 | 3778,0 |
| 6 | Октябрь | 70 | 74 | 32 | 27161,0 | 11024,0 |
| 7 | Ноябрь | 6 | 6 | нет | 3235,0 | нет |
| 8 | Декабрь | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Итого: | 270 | 326 | 53 | 117950,0 | 25848,0 |

Таблица 1.2.3. Данные по морским судозаходам за навигацию 2016 года

| № п/п | Месяц | Само-ходные суда | Несамоходные суда для пере-возки гене-ральных грузов | Несамоходные суда для перевоз-ки нефтесодержа-щих грузов | Переработано за месяц (генеральные грузы), тонн | Переработано за месяц (нефтесодержа-щие грузы), тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Май | нет | нет | нет | нет | нет |
| 2 | Июнь | 6 | нет | 1 | 120,0 | 1942,0 |
| 3 | Июль | 9 | 6 | нет | 1654,0 | 2251,0 |
| 4 | Август | 10 | 1 | 2 | 2780,0 | 2581,0 |
| 5 | Сентябрь | 9 | 4 | 2 | 3480,0 | 3049,0 |
| 6 | Октябрь | 18 | 5 | 2 | 15518,0 | 2815,0 |
| 7 | Ноябрь | 6 | 1 | нет | 5662,0 | нет |
| 8 | Декабрь | нет | нет | нет | нет | нет |
| 9 | Итого: | 49 | 17 | 7 | 29214,0 | 12638,0 |

Итого за навигацию:

- Самоходные суда – 319

- Несамоходные суда для перевозки генеральных грузов – 343

- Несамоходные суда для перевозки нефтесодержащих грузов – 60

- Переработано за навигацию (генеральные грузы) тонн – 147 164,0 т.

- Переработано за навигацию (нефтесодержащие грузы) тонн – 384 86,0 т.

      - Основные операции, производимые с нефтепродуктами на акватории морского порта Нарьян-Мар

Бункеровка судов топливом на рейде и у причалов порта не осуществляется.

Операции с нефтепродуктами в пределах акватории морского порта Нарьян-Мар осуществляются у причалов АО «Ненецкая нефтяная компания», АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» и  ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

АО «Ненецкая нефтяная компания»

АО «Ненецкая нефтяная компания» расположена в северо-восточной части г. Нарьян-Мара на правом берегу реки Печора и осуществляет прием светлых нефтепродуктов (бензины и ДТ) из нефтеналивных судов, хранение нефтепродуктов в резервуарах, выдачу нефтепродуктов потребителям в автоцистерны, транспортировку нефтепродуктов автоцистернами, реализацию нефтепродуктов через собственную АЗС. Свойства нефтепродуктов представлены в Приложении 2.

Нефтебаза является распределительной. Доставка нефтепродуктов осуществляется по реке Печора нефтеналивными танкерами и баржами. Отпуск производится в автоцистерны и бочкотару через станцию налива и разливочную по технологическим трубопроводам, проложенным под землей.

Для швартовки танкеров и барж на реке Печора оборудован металлический причал, на котором размещено оборудование для приема нефтепродуктов. Территориально причал расположен на северной части нефтебазы за земляной насыпью. Подача нефтепродуктов от причала до приемного коллектора осуществляется по приемному трубопроводу длиной 40 м.

АСГ/ЛРН при погрузке/выгрузке нефтепродуктов в нефтеналивные танкеры (баржи) осуществляют ООО СПАСФ «Природа» и ФБУ «МСС Росморречфлота».

В организации разработан План ЛРН регионального уровня от 2016 г. План введен в действие приказом по организации от 05.05.2016.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

Нефтебаза является распределительной для доставки и отпуска светлых нефтепродуктов (бензины, ДТ) использует водные и автомобильные пути. Свойства нефтепродуктов представлены в Приложении 2.

Нефтебаза расположена в черте поселка Искателей в 120 м от уреза воды на правом берегу реки Печора (67040’N; 53006’E) на незатопляемой территории на песчаных грунтах.

Нефтебаза состоит из площадки резервуарного парка (резервуарный парк, тарная площадка, пункт автомобильного приема и отпуска нефтепродуктов, трубопроводы, очистные сооружения) и причальных сооружений.

На причале нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» осуществляется погрузка-выгрузка светлых нефтепродуктов (бензины, ДТ) в нефтеналивные танкеры и баржи. Причал оборудован 2-мя стендерами с насосными установками. Максимальная пропускная способность установки до 140 м3/ч.

Стендер 1: погрузка-выгрузка светлых нефтепродуктов (бензины, ДТ) в нефтеналивные танкеры (баржи) производится насосами Н-1,2. Количество отпускаемого нефтепродукта 30-140 м3/ч.

Стендер 2: погрузка-выгрузка светлых нефтепродуктов (бензин, ДТ) в нефтеналивные танкеры (баржи) производится насосами Н-1,2. Количество отпускаемого нефтепродукта 30-60 м3/ч.

Погрузка / выгрузка нефтепродуктов в нефтеналивные танкеры (баржи) включает в себя следующие этапы технологического процесса:

- Подготовка трубопроводов и насосов к работе;

- Подсоединение стендеров к манифольду танкера;

- Запуск насосного оборудования;

- Отсоединение стендеров от танкера.

АСГ/ЛРН при погрузке/выгрузке нефтепродуктов в нефтеналивные танкеры (баржи) осуществляет АО «Центр Аварийно-спасательных и экологических операций» (Архангельский филиал ОАО «ЦАСЭО»).

В организации разработан План ЛРН регионального уровня. План введен в действие приказом по организации от 15.11.2012 г. [85, 86].

Нефтеналивные танкера и баржи, выполняющие регулярные рейсы в морской порт Нарьян-Мар

Список нефтеналивных танкеров и несамоходных нефтеналивных барж, которыми осуществляется транспортировка нефтепродуктов, представлен в таблицах 1.2.4.-1.2.5.

Таблица 1.2.4. Нефтеналивные танкера

| Название | Дедвейт, т | Объем 2-х танков, м3 | Судовладелец (Оператор) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Нефтерудовоз-42М» | 3345 | 971 | ОАО «Волготанкер» |  |
| «Орлец» | 3326 | 856 | ОАО «Архангельский морской торговый порт» |  |
| «Эмба» | 4156 | 820 | ЗАО «Мортранс-Север», Архангельск |  |
| «Мыс Алмазный» | 974 | 325 | ООО «Экотек-Бункер» |  |
| «Грязовец» | 385 | 93 |  |  |

Таблица 1.2.5. Несамоходные нефтеналивные баржи

| Название | 50% грузоподъемности, т | Судовладелец (Оператор) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «Тура» | 1485 | ООО Судоходная компания «Печора» |  |
| «Плутон» | 704 | ООО «Экотек-Бункер» |  |
| «МН-1202» | 500 | ООО Судоходная компания «Печора» |  |
| «МН-1201» | 488 |  |  |
| «БН-3» | 414 |  |  |
| «МПН ЩЧ-6» «МПН ЩЧ-36» | 82 |  |  |
| «МН-10» | 75 |  |  |
| «МН-9», «МН-19», «НТ-46», «ГПР-4» | 50 |  |  |

    - Географические и навигационно-гидрологические характеристики территории

Морской порт Нарьян-Мар расположен в 70 милях от устья реки Печора на правом берегу рукава Городецкий Шар. Река Печора впадает в вершину Печорской губы и образует дельту шириной около 28 миль. Дельта реки начинается в 110 милях выше устья у селения Великовисочное. В начале дельты река разделяется на два главных рукава: Большая Печора и Малая Печора. Навигационное значение имеет лишь рукав Большая Печора. По рукаву Большая Печора проходит фарватер, ведущий в порт Нарьян-Мар. Перед устьем реки Печора лежит обширный мелководный бар, южная часть которого частично осыхает. Через бар прорыт канал, соединяющий Печорскую губу с рукавом Большая Печора.

Акватория морского порта Нарьян-Мар ограничена линиями, соединяющими ледорезы порта (67°38,8'N, 52°59,7'Е), восточную оконечность острова Поповский (67°38,9'N, 52°59,35'Е), юго-восточную часть острова Екушанский (67°39,18'N, 53°01,30'Е), далее по береговой линии острова Екушанский до его северо-восточной оконечности (67°39,6'N, 53°01,9'Е), затем по прямой линии до поворотной вехи (67°41,4'N, 53°07,3'E) со створа светящих знаков Захребетный (67°41'N, 53°06'Е) на створ светящих знаков Заводской (67°41'N, 53°07'Е), далее по линии створа Захребетный до линии, проходящей в 50 м юго-восточнее линии створа светящих знаков Урпинский (67°42'N, 53°10'Е), а затем на юго-запад по линиям, проходящим в 50 м юго-восточнее створа Урпинский и створа светящих знаков Белощельский (67°39'N, 53°01'Е) до причала угольного склада (67°38,8'N, 53°00,86'Е) и далее по береговой линии рукава Городецкий Шар, по кордонам причалов 6, 5, 4, 3, 2, 1 до ледорезов порта.

Приметные пункты. Ориентирами при плавании по реке Печора являются: мысы Болванский Нос и Соколка, горы Мохнатая, Третья Сопка, высокий берег у залива Васильково, острова Климов, Филькин, Алексеевский, Логанец, Дюгайский, Эйхрев и некоторые островки.

10

Глубины. Перед устьем реки Печора лежит обширный мелководный бар, южная часть которого осыхает. Через бар прорыт канал, соединяющий Печорскую губу с рукавом Большая Печора. Глубины на фарватере рукава Большая Печора непостоянны. Осадка судов, идущих в порт Нарьян-Мар, лимитируется глубинами на баре и некоторых перекатах. Проходная осадка на полную воду составляет 3,6 метра. Вдоль берегов судоходного канала тянутся отсыхающие подводные мели и отмели. Эти мели и отмели ежегодно изменяют свои очертания и, постоянно перемещаясь, меняют направление фарватера.

Грунт. Грунт в рукаве Большая Печора преимущественно песок: у его правого берега между мысом Болванский Нос и устьем речки Юшина, а также между светящими знаками Ортинского (№ 8) створа (68°01'N, 54°01'Е) и задним светящим знаком Коряговского (№ 9) створа (67°58'N, 53°55'E) встречаются отдельные камни и каменистые гряды. На подходе к рыбацкому стану Пнево лежит каменистая банка. Вдоль берегов рукава тянутся осыхающие и подводные мели и отмели; кромки большинства мелей и отмелей приглубы. Эти мели и отмели ежегодно изменяют свои очертания и, постоянно перемещаясь, меняют направление фарватера.

20

25

Колебания уровня в устье реки Печора обусловлены приливными и сгонно-нагонными явлениями. Средняя величина сизигийного прилива на баре реки достигает 0,8 м, далее вверх по реке она убывает. На колебания уровня воды в реке большое влияние оказывают ветры. При ветрах северных направлений нагон воды достигает 2 м, а при ветрах южных направлений наблюдается сгон воды на 0,5 м. На участке между Куйским перекатом и городом Нарьян-Мар часто при южных ветрах прилива совсем нет. Во время ледохода и половодья уровень воды в реке повышается в среднем на 4,8-5,4 м, а в некоторые годы на 6,5-7 м.

40

Течение на фарватере к Е от островов Зеленые Муры (68°21'N, 54°25'E) идет на север с большой скоростью. В районе Поворотного канала и к северу от него течение ослабевает и направление его изменяется на восточное.

Наиболее сильное течение на фарватере наблюдается на участке мыс Болванский Нос – острова Зеленые Муры. Скорость течения здесь достигает в период весеннего ледохода 2,5 уз. Во время прилива скорость течения обычно не превышает 0,5 уз, а во время отлива 1,2 уз.

Сгонно-нагонные явления наблюдаются на участке от устья до селения Оксино.

Ледовый режим. Лед на реке в районе порта Нарьян-Мар держится с октября до начала июня, а в районе бара – с октября примерно до середины июня. Ледовое покрытие сплошное, 10 баллов, средняя толщина льда 0,8-1,3 м.

    - Гидрометеорологические и экологические особенности района

      - Гидрометеорологические особенности района

Климатическая характеристика

Природно-климатические условия в районе являются субарктическими с продолжительной зимой и прохладным коротким летом. В зимний период температура воздуха может достигать до -50°С, часты снегопады с сильными метелями и заносами, в летнее время температура воздуха достигает +30°С. Снежный покров устанавливается в октябре и сходит в мае. Продолжительность светового дня от 1-2 часов в декабре, до 20-24 часов в мае-июне. Максимальное количество осадков по сезонам: зима - 110 мм; весна - 120 мм; лето - 150 мм; осень - 170 мм. Среднегодовое количество осадков - 469 мм.

Температура и влажность воздуха

Среднегодовая температура воздуха -3,5°С. Максимумы и минимумы температур по сезонам представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6. Максимумы и минимумы температур по сезонам.

|  | зима | весна | лето | осень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| максимум, °С | +7 | +26 | +33 | +23 |
| минимум, °С | -52 | -36 | -7 | -43 |

Среднегодовая относительная влажность воздуха - 82%.

Ветровой режим

В районе реки Печора с июня до первой половины сентября преобладают ветры северных направлений, а с октября наиболее часто наблюдаются южные и юго-западные ветры. Летом сильные ветры бывают реже, чем зимой. Наибольшая продолжительность штормовых ветров наблюдается зимой. Максимальные значения скорости ветра по сезонам: зима - 97 км/час; весна - 76 км/час; лето - 75 км/час; осень - 79 км/час.

      - Экологические особенности района

Экологические  особенности  в зоне действия  Плана ЛРН (особо охраняемые природные территории, природные, культурные, исторические объекты  с особым правовым статусом) отсутствуют.

  - Мероприятия по предупреждению ЧС(Н)

    - Возможные источники ЧС(Н)

В НМФ ФГБУ «АМП ЗА» источниками ЧС(Н) являются:

- нефтеналивные танкера;

- несамоходные нефтеналивные баржи;

- шлангующие устройства и приемные трубопроводы нефтебаз.

К возможным причинам РН отнесены:

- разгерметизация двух наибольших смежных танков наибольшего нефтеналивного танкера вследствие аварии навигационного, технического, технологического и форс-мажорного характера;

- разгерметизация нефтеналивной баржи вследствие аварии навигационного, технического, технологического и форс-мажорного характера;

- прорыв шлангующего устройства плавучей нефтеперекачивающей станции (ПНС) нефтебазы вследствие износа, вызванного механическим воздействием, температурным воздействием (влиянием повышенных или пониженных температур) и физико-химическим воздействием;

- разгерметизация приемного трубопровода вследствие износа, вызванного механическим воздействием, температурным воздействием (влиянием повышенных или пониженных температур) и физико-химическим воздействием;

- противоправные действия людей, приводящие к умышленному созданию аварийной ситуации.

    - Прогнозирование объемов и площадей РН

Прогнозирование объемов и площадей РН осуществляется относительно последствий максимально возможных РН на основании оценки риска с учетом неблагоприятных гидрометеорологических условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических особенностей и характера использования территорий. Целью прогнозирования является определение возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов [31].

На акватории порта Нарьян-Мар нижним уровнем РН при разливе легких нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации является разлив в количестве 0,5 тонны [50].

На акватории морского порта Нарьян-Мар осуществляется транспортировка легких нефтепродуктов несамоходными нефтеналивными баржами и нефтеналивными танкерами, а также погрузка и выгрузка легких нефтепродуктов у причалов нефтебаз.

Планы ЛРН разрабатываются с учетом максимально возможного объема разлившихся нефти и нефтепродуктов, который определяется для следующих объектов [31]:

- Нефтеналивные самоходные и несамоходные суда, суда для сбора и перевозки нефтесодержащих вод, плавучие нефтехранилища, нефтенакопители и нефтеналивные баржи -2 смежных танка максимального объема. Для указанных судов с двойным дном и двойными бортами – 50% 2 смежных танков максимального объема.

Наибольшей нефтеналивной несамоходной баржей, выполняющей регулярные рейсы в порт Нарьян-Мар, является баржа «Тура» (проект 16802) общей грузоподъемностью 2970 м3. Таким образом, РН при разгерметизации корпуса баржи проекта 16802 будет равен 1485 м3.

Наибольшим нефтеналивным танкером, выполняющим регулярные рейсы в порт Нарьян-Мар, является танкер «Нефтерудовоз-42М» дедвейтом 3345 т. РН при разгерметизации 2-х смежных танков танкера будет равен 971 м3.

РН при прорыве шлангующего устройства ПНС нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» составит 1,1 м3 (0,92 т) нефтепродукта [85].

РН при разгерметизации приемного трубопровода АО «Ненецкая нефтяная компания» составит 1,7 м3 (1,4 т) нефтепродукта [83].

РН при разгерметизации приемного трубопровода АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» составит 1,5 м3 (1,2 т) нефтепродукта

Для оценки возможных последствий РН в настоящем Плане рассмотрены следующие ЧС(Н) максимально возможного объема:

- Истечение дизельного топлива в объеме 1764 м3 в результате разгерметизация корпуса баржи «Тура» на участке судового хода подходного фарватера;

- Истечение дизельного топлива в объеме 1764 м3 в результате разгерметизации корпуса баржи «Тура» у причала нефтебазы;

- Истечение дизельного топлива объемом 971 м3 в результате разгерметизации 2-х грузовых танков танкера «Нефтерудовоз-42М» у причала нефтебазы.

С целью прогнозирования поведения нефти на воде с учетом физико-химических характеристик и гидрометеорологических условий произведено компьютерное моделирование наиболее опасных ЧС(Н) с помощью электронной программы PICSES-II, в которой учтены требования MARPOL 73/78, OPR-90, OPA-90, а также Правила Организации Мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Программа адаптирована к требованиям МЧС России. Результаты компьютерного моделирования представлены в Приложении 3.

Результаты компьютерного моделирования, включая площади РН на акватории порта Нарьян-Мар, приведены в Приложении 3.

    - Границы зон ЧС(Н) с учетом результатов оценки риска разливов нефти и нефтепродуктов

Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации, и по согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации [61].

Прогнозирование распространения нефтяного загрязнения по акватории морского порта Нарьян-Мар при максимально возможных РН выполнено в Приложении 3. Оценка риска РН представлена в Приложении 2.

    - Ситуационные модели наиболее опасных ЧС(Н) и их социально-экономических последствий для персонала, населения и окружающей среды прилегающей территории

Ситуационная модель – это модель, представляющая собой описание ситуации (сценария), в которой предстоит действовать изучаемому объекту. Под сценарием аварии понимается последовательность событий, обусловленных конкретным инициирующим событием, приводящим к аварии с конкретными опасными последствиями.

К наиболее опасным сценариям ЧС(Н) следует отнести аварии с выбросом максимальных объемов нефтепродуктов, последствиями которых может являться стойкое загрязнение окружающей природной среды.

На основе анализа операций с нефтепродуктами в порту Нарьян-Мар определены следующие сценарии ЧС(Н) с выбросом максимальных объемов нефтепродуктов:

- разгерметизация корпуса баржи «Тура» на участке судового хода подходного фарватера → истечение дизельного топлива в объеме 1764 м3 (1485 тонны) → распространение нефтяного пятна по водной поверхности и дрейф его под действием ветра и течения, сопровождаемый значительным испарением → загрязнение нефтепродуктами участка акватории и береговой полосы → локализация и ликвидация последствий аварии.

- разгерметизация 2-х грузовых танков танкера «Нефтерудовоз-42М» у причала нефтебазы → истечение дизельного топлива объемом 971 м3 (816 тонн) → распространение нефтяного пятна по водной поверхности и дрейф его под действием ветра и течения, сопровождаемый значительным испарением → загрязнение нефтепродуктами участка акватории и береговой полосы → локализация и ликвидация последствий аварии.

- разгерметизация корпуса баржи «Тура» у причала  нефтебазы → истечение дизельного топлива в объеме 1764 м3 (1485 тонны) → распространение нефтяного пятна по водной поверхности и дрейф его под действием ветра и течения, сопровождаемый значительным испарением → загрязнение нефтепродуктами участка акватории и береговой полосы → локализация и ликвидация последствий аварии.

Для прогнозирования параметров пятна при наиболее опасных ЧС(Н) в настоящем Плане выбраны три направления ветра, характерные для периода летней навигации в районе порта Нарьян-Мар, учтены скорость и направления течений.

Ввиду того, что с образованием сплошного ледяного покрова навигация в порту Нарьян-Мар прекращается, ледовые условия в расчет не принимались.

Дизельное топливо относится к особо опасным легковоспламеняющимся жидкостям, которые при контакте с воздухом образуют воспламеняющиеся / взрывоопасные смеси. Таким образом, при РН по рассматриваемым в Плане сценариям возможно возникновение вторичных ЧС таких, как пожар разлития и взрыв топливно-воздушной смеси.

Модели поведения нефтяного пятна при РН на акватории порта Нарьян-Мар при заданных погодных условиях, границы зон поражающих факторов при горении РН, а также оценка массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу при горении нефтепродуктов, представлены в Приложении 3.

Опасные воздействия и последствия чрезвычайных ситуаций при разливах нефтепродуктов рассматриваются со следующих позиций:

- влияние на здоровье и безопасность персонала и населения;

- воздействие на окружающую среду;

- ущерб собственности.

При возникновении аварии, связанной с разливом нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар и у причалов нефтебаз, в зоне действия поражающих факторов могут оказаться экипажи нефтеналивной баржи или танкера, вспомогательных судов, персонал организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории нефтебаз.

Характеристика неблагоприятных последствий ЧС(Н) для окружающей среды представлены в Приложении 3 к настоящему Плану.

    - Определение достаточного состава сил и средств ЛЧС(Н), а также подразделений пожарной охраны на случай возгорания нефти и нефтепродуктов с учетом их дислокации

В соответствии с Расчетом достаточности сил и средств с учетом их дислокации, выполненным в Приложении 5, сил и средств СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» и взаимодействующих организаций достаточно для:

- выполнения превентивных мероприятий по АСГ/ЛРН при проведении грузовых операций на акватории морского порта Нарьян-Мар;

- локализации РН и сбора нефти и нефтепродуктов при свободном растекании нефти и нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар;

- проведения мероприятий по защите и очистке причалов и береговой полосы при РН на акватории морского порта Нарьян-Мар.

Сил и специализированных средств подразделений пожарной охраны, которые привлекаются для тушения пожаров в морском порту Нарьян-Мар, достаточно для тушения пожара в случае возгорания разлитого нефтепродукта.

Перечень сил и средств ЛЧС(Н), которые будут задействованы при ЛРН в НМФ ФГБУ «АМП ЗА», а также сил и средств подразделений пожарной охраны, приведен в п. 1.4.2.

    - Мероприятия по предотвращению ЧС(Н)

Мероприятия по предупреждению и предотвращению ЧС(Н) – комплекс проектных, технических решений и организационных мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на исключение возможности возникновения РН, снижения риска и частоты возникновения аварий, уменьшение возможных объемов РН, минимизацию социального, экономического, экологического и материального ущерба в случае их возникновения.

С целью предупреждения ЧС(Н) в НМФ ФГБУ «АМП ЗА» предусматривается выполнение организационных, инженерно-технических и специальных мероприятий, направленных на предотвращение разливов нефтепродуктов, обеспечение оповещения о ЧС(Н).

      - Организационные мероприятия, выполняемые НМФ ФГБУ «АМП ЗА»

- Обеспечение выполнения требований Приказа Минтранса России от 20.08.2009 года № 140 «Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах РФ и на подходах к ним»;

- Осуществление контроля над выполнением положений Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и Обязательными постановлениями по морскому порту Нарьян-Map;

- Осуществление контроля за технической эксплуатацией портовых сооружений и объектов в части обеспечения безопасной обработки и хранения грузов, а также погрузки и разгрузки судов в морском порту Нарьян-Мар;

- Организация взаимодействия МСПЦ Архангельск с ФГБУ «СКЦ Росморречфлота» и АСФ(Н);

- Руководство мероприятиями по предотвращению загрязнения акватории морского порта нефтесодержащими водами, нефтью и другими опасными и (или) вредными для здоровья человека и (или) окружающей среды веществами и по ликвидации последствий такого загрязнения;

- Организация несения аварийно-спасательной готовности и готовности по ЛРН (далее - АСГ/ЛРН) во взаимодействии с ФБУ «МСС Росморречфлота» и ФГУП «Росморпорт»;

- Осуществление контроля за обеспечением экологической безопасности в морском порту Нарьян-Мар;

- Осуществление взаимодействия с уполномоченными ФОИВ по вопросам осуществления государственного портового, таможенного, пограничного, иммиграционного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного, экологического и иных предусмотренных законодательством РФ видов государственного контроля и надзора в морском порту Нарьян-Мар;

- Организация проведения организациями морского транспорта мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществление контроля за их выполнением;

- Организация контроля за наличием в организациях, осуществляющих операции с нефтепродуктами в НМФ ФГБУ «АМП ЗА», планов ЛРН, согласованных и утвержденных в установленном порядке;

- Организация расследования и анализа случаев загрязнения акватории порта нефтью и нефтепродуктами, и передача документов в природоохранный орган для привлечения виновника к ответственности и компенсации причиненного ущерба водному объекту.

      - Инженерно-технические мероприятия, выполняемые объектами нефтеобеспечения, хозяйствующими в акватории морского порта Нарьян-Мар

АО «Ненецкая нефтяная компания»

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов нефтепродуктов на объектах АО «Ненецкая нефтяная компания» приняты инженерно-технические решения и проводятся следующие организационно-технические мероприятия:

- резервуары хранения нефтепродуктов в резервуарном парке оснащены обвалованием и  предохранительными клапанами;

- насосы оснащены обратными клапанами;

- промышленная площадка нефтебазы оборудована нефтеловушками;

- приемный трубопровод оснащен задвижками;

- промышленные площадки и резервуарные парки оснащены системами пожаротушения, вентиляции и сигнализации;

- акватория порта, примыкающая к приемному трубопроводу, ограничена боновыми заграждениями.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

Для предупреждения развития аварий и локализации выбросов нефтепродуктов на объектах  нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» приняты инженерно-технические решения и проводятся следующие организационно-технические мероприятия:

- ПНС оборудована противоразливным бортиком высотой 100 мм и противопожарным инвентарем;

- шланголиния для приемки с нефтеналивной баржи и подачи нефтепродуктов в технологический трубопровод проходит гидравлические испытания перед каждой перекачкой нефтепродуктов;

- под каждым нефтеперекачивающим насосом стоят емкости для сбора пролившегося нефтепродукта;

- перед каждым приемом нефтепродуктов происходит ревизия шланголинии, насосов и запорной арматуры

- акватория порта, примыкающая к ПНС, ограничена боновыми заграждениями.

- проведено обвалование резервуарного парка,  высота обваловки 1,2 м.

      - Мероприятия специального характера, выполняемые НМФ ФГБУ «АМП ЗА»

- Создана и функционирует КЧС и ПБ и ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА»;

- Предусмотрены мероприятия по поддержанию в готовности органов управления НМФ ФГБУ «АМП ЗА» и привлекаемых сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н);

- Специалисты НМФ ФГБУ «АМП ЗА» принимают участие в качестве экспертов в  проведении учений по ликвидации разливов нефтепродуктов, предусмотренных планами ЛРН организаций, осуществляющих операции с нефтепродуктами в оперативной зоне контроля НМФ ФГБУ «АМП ЗА»;

- В ФГБУ «АМП ЗА» созданы соответствующие резервы финансовых средств на проведение мероприятий по ЛРН;

- Заключен договор с аттестованным профессиональным аварийно-спасательным формированием АФ ФБУ «МСС Росморречфлота», обеспечивающим несение АСГ/ЛРН в морском порту Нарьян-Мар и ликвидацию возможных разливов нефтепродуктов;

- Создана и функционирует система связи и оповещения.

      - Мероприятия по предотвращению несанкционированного воздействия на объекты порта

В соответствии с обязательными постановлениями по порту Нарьян-Мар на акватории порта установлен разрешительный порядок движения. Разрешение судам на вход/выход, постановку на якорь, смену мест стоянки выдает ИГПК, без разрешения которого ни одно судно не имеет права входить в порт выходить из порта или начинать движение по акватории порта.

Координацию деятельности пункта пропуска и государственных контрольных органов по вопросам поддержания режима в пункте пропуска осуществляют начальники ПУ ФСБ РФ и таможенный контроль.

Охрану территории и объектов порта, обеспечение общественной безопасности осуществляют собственники объектов.

ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» (ОАО «НММТП»)

Охрана порта обеспечивается:

- охраной территории и периметра по внешнему ограждению портовых средств и сооружений физическими, а также техническими средствами защиты;

- контролем акватории ОАО «НММТП»;

- осуществлением контрольно-пропускного режима, пресечением несанкционированного прохода людей и проезда автотранспорта в контролируемые зоны;

- контролем перевозки опасных грузов;

- дополнительными средствами видеонаблюдения и внедрением систем контроля ограничения доступа.

Контроль над соблюдением режима в ОАО «НММТП» осуществляют:

- администрация ОАО «НММТП»;

- сторожевая охрана ОАО «НММТП»;

- органы пограничного и таможенного контроля в пределах полномочий, предоставленных им законодательством РФ.

АО «Ненецкая нефтяная компания» [83]

В структуре АО «Ненецкая нефтяная компания» функционирует служба безопасности, осуществляющая деятельность по предотвращению актов технологического терроризма, а на промышленных  объектах введена пропускная система.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» [85]

Доступ на территорию нефтебазы обеспечивается дежурным охраны пункта пропуска ООО «ЛУКОЙЛ-Севернефтепродукт» в соответствии с внутренним распорядком, утвержденным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

  - Обеспечение готовности сил и средств ЛЧС(Н)

    - Уровни реагирования на РН

      - Уровни реагирования на РН на морской акватории

Уровневая концепция реагирования на разливы нефти на морской акватории, принятая законодательством РФ, соответствует международному подходу, согласно которому локальное значение разлива, определенное в соответствии с законодательством РФ, соответствует 1-му уровню реагирования в международной практике, региональное и федеральное значение – 2-му и 3-му уровням соответственно.

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий уровень ЧС(Н) может быть повышен по решению уполномоченных органов в соответствии с законодательством РФ [25,50].

В зависимости от объема РН при выполнении погрузочных операций с нефтью и нефтепродуктами на акватории НМФ ФГБУ «АМП ЗА» возможны ЧС(Н), которые соответствуют следующим уровням реагирования:

1-й уровень реагирования (локальный)

Возникновение ЧС(Н) локального значения на акватории порта Нарьян-Мар возможно при:

- прорыве шлангующего устройства ПНС  нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» - 1,1 м3 легких нефтепродуктов;

- разгерметизации приемного трубопровода АО «Ненецкая нефтяная компания» - 1,7 м3 легких нефтепродуктов;

- разгерметизации приемного трубопровода АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» - 1,3м3 легких нефтепродуктов;

2-й уровень реагирования (региональный)

Возникновение ЧС(Н) регионального значения на морской акватории возможно при:

- разгерметизации корпуса баржи «Тура» на участке судового хода подходного фарватера - 1764 м3 легких нефтепродуктов;

- разгерметизации 2-х танков танкера «Нефтерудовоз-42М» у причалов нефтебаз - 971 м3 легких нефтепродуктов;

- разгерметизации корпуса баржи «Тура» у причалов нефтебаз - 1764 м3 легких нефтепродуктов.

Максимальный объем РН составит 1764 м3 (1485 тонн) легких нефтепродуктов при разгерметизации корпуса баржи «Тура».

    - Состав сил и средств, их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н)

В операциях по ЛЧС(Н) при возникновении РН на акватории морского порта Нарьян-Мар  будут задействованы следующие силы и средства:

- силы и средства организаций, осуществляющих производственную деятельность на акватории и территории порта Нарьян-Мар;

- силы и средства профессиональной АСФ(Н), привлекаемой  НМФ ФГБУ «АМП ЗА» на договорной основе (АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»);

- силы и средства органов исполнительной власти, действующих на основании уставов;

- силы и средства взаимодействующих организаций на договорной основе.

Персонал, плавсредства и специальные технические средства для ликвидации РН на акватории морского порта Нарьян-Мар дислоцируются на территории и акватории морского порта Нарьян-Мар, а также на территории и акватории морского порта Архангельск.

Расчет достаточности сил и средств, необходимых для проведения операций по ЛЧС(Н), приведен в Приложении 5.

      - Силы и средства для ЛРН на акватории морского порта Нарьян-Мар

Для несения аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефтепродуктов на акватории  НМФ ФГБУ «АМП ЗА» привлекаются силы и средства АФ ФБУ «МСС Росморречфлота», включая силы и средства СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» в соответствии с договором и настоящим Планом (Приложение 8).

Силы и средства объектов нефтеобеспечения, хозяйствующих на акватории и территории морского порта Нарьян-Мар (АО «Ненецкая нефтяная компания», АО «Нарьян-Нарский объединенный авиаотряд» и ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»), а также плавсредства ООО «Нарьян-Марский морской торговый порт» привлекаются в режиме ЧС капитаном морского порта Нарьян-Мар в соответствии с «Положением о капитане морского порта» [47].

Состав сил и средств СФ ФБУ «МСС Росморречфлота», их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н)

Силы и средства СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» базируются на акватории порта Мурманск. Два плавсредства СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» несут ЛРН готовность в Печорской губе. Силы и средства АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» базируются в порту Архангельск (Рис. 1).

Рис. 1. Дислокация сил и средств ФГУП «МБАСУ»

Таблица 1.4.1. Состав АСП ЛРН СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» Мурманск

| № пп | Должность | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник АСП ЛРН | 1 |
|  | Старший инженер АСП ЛРН | 1 |
|  | Инженер по ЛРН – руководитель аварийной группы | 1 |
|  | Инженер по ЛРН | 1 |
|  | Рабочий ЛРН 1 класса | 20 |
|  | Рабочий ЛРН 2 класса | 40 |
|  | Количество экипажей на каждом плавсредстве | 2 |

Таблица 1.4.2. Нефтесборщики на вооружении СФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

|  | Марка | Тип скиммера / насоса | Производительность, м3/ч | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Desmi mini-max» | Пороговый скиммер / Диафрагменный насос | 35 | 2 |
|  | «Desmi-250» | Пороговый скиммер / Диафрагменный насос | 70 | 3 |
|  | «Walosep W-2» | Пороговый скиммер / Винтовой насос | 45 | 2 |
|  | «Foxtail VAB 4-9» | Олеофильный скиммер с вертикальными адгезивными тросами / Винтовой насос | 40 | 1 |
|  | «Foxtail VAB 2-6» | Олеофильный скиммер с вертикальными адгезивными тросами / Винтовой насос | 9 | 1 |
|  | Нефтесборная система «Framo Transrec-250» | Комбинированная система сбора и откачки нефтепродуктов с пороговым скиммером и центробежным насосом | 250 | 1 |
|  | Нефтесборная система «Framo Transrec - 350» | Комбинированная система сбора и откачки нефтепродуктов с пороговым скиммером и центробежным насосом | 350 | 3 |
|  | Аварийная система «Framo» с насосами ТК-5 и ТК-8 | Аварийная система откачки нефтепродуктов с центробежным насосом | ТК-5 - 450 м3/ ч ТК-8 - 1000 м3/ч | 3 2 |
|  | Скиммер TDS-136 компании Elastec | Барабанный скиммер/ Силовая дизельная установка | 16 | 1 |

Таблица 1.4.3. Боновые заграждения на вооружении СФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

|  | Тип | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боновые заграждения «XF-11» | 400 м | Океанский тип, волна Н=до 4,5 м |
|  | Боновые заграждения «KL-8D» | 400 м | Океанский тип, волна до 3,5 м |
|  | Нефтяной трал «PL-1000» | 432 м | (26x35 м) совместим XF-11, KL-8D |
|  | Боновые заграждения «Океан-2000» | 2 х 500 м | Морской тип, волна Ш= до 3 м |
|  | Навесная боновая ловушка «Росвип» | 2 | (2 х26 м), морской тип Н=2 м |
|  | Боновые заграждения «Экспанди» | 243 м | Легкие боны, самонадувающиеся |
|  | Боновые заграждения БПП -1100 | 4085 м | Портовые с жестким наполнителем, легкие -высота надводной части – 350 мм; -высота подводной части-750 мм; -волнение моря - до 4 баллов; -скорость ветра – до 20 м/сек; -скорость течения - до 3-х узлов; -высота слоя нефти - 0,15м |
|  | Боновые заграждения БПП - 830 | 1000 м | Портовые с жестким наполнителем, легкие -высота надводной части – 250 мм; -высота подводной части-588 мм; -волнение моря - до 3 баллов; -скорость ветра - до 20м/сек; -скорость течения - до 3-х узлов; -высота слоя нефти-0,15 м |
|  | Огнестойкое боновое заграждение БПП-1100/О | 105 м | Легкие, с жестким наполнителем из огнестойкой ткани Н=1,1 м |
|  | Боновые заграждения «Анаконда» | 180 м | Легкие, для закрытых акваторий |
|  | Боны сорбирующие БЗ-С-150 | 270 м (секции по 3 м) | Боны с сорбирующим впитывающим материалом для защиты берега |
|  | Боновые заграждения «РО-БУМ-3500» | 3х400 м | Вьюшки с гидроприводом (Океанский тип) |
|  | Самонадувные боновые загражденияWallboom | 201,5 м | - высота бона- 1,1 м - надводный борт – 450 мм. - осадка – 650 мм. - вес – 6,7 кг/м. - длина секции -15,5м - высота волны – до 3 м - скорость ветра – до 15 м/сек. скорость течения – до 2 узлов. |
|  | Боны отклоняющие Elastec American Marine «Supermax-2» |  | -высота надводной части - 380 мм - высота подводной части - 680 мм - прочность на разрыв -750 Н/мм |

Таблица 1.4.4. Вспомогательные средства СФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

| № пп | Наименование | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Моечный комплекс «Ро-клин» | 1 | Для очистки боновых заграждений |
|  | Сепарационный бак «Ро-сет» | 1 | Для очистки боновых заграждений |
|  | Надувные резиновые лодки | 8 | Грузоподъемность от 860 до 1200 кг |
|  | Лодочные подвесные моторы | 8 | Мощность 40 л.с.(тохацу, меркурий) |
|  | Электрические погружные насосы | 2 | «Флюгт» произв.- 250 и 80 м³ /час |
|  | Дизельный блок (энергоблок) «Фрамо» | 3 шт. | Мощн. 190 кВт |
|  | Дизельный гидравлический силовой агрегат многоцелевого использования | 1 | LAMOR «LPP-53 D» мощн. 53 кВт |
|  | Сорбент «Вермикулит» | 200 кг | Мешки по 5 кг |
|  | Сорбент «Вивант» | 100 кг |  |
|  | Сорбент «Сорбонафт» | 500 кг | Мешки по 12,5 кг |
|  | Салфетки сорбирующие | 500 шт. | Размер 45 х 45 |
|  | Система диспергирования Elaspray | 1 | Выдвижная штанга с распылителями 2Х 6 м, емкость для диспергента объёмом 200 л., производительность системы 90 л/ч |
|  | Спец. средство для нанесения сорбента (ОП-50) | 1 | Объем 50 л. Сорбент 20 кг |
|  | Отжимное устройство для сорбирующих бонов и салфеток | 2 | Отжим впитанного нефтепродукта |
|  | Пластиковая емкость | 4 х 1м3 | Временное хранение собранного нефтепродукта |
|  | Плавучие емкости временного хранения | 2 х 2 м3 | Временное хранение собранного нефтепродукта |

Таблица П10-4: Плавсредства  СФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

| № пп | Наименова-ние и год постройки | Назначение | Водоиз-мещение (т), длина, ширина, осадка (м) | Скорость, автоном-ность (с), мощность ГЭУ | Грузоподъемные устройства и средства освещения в районе аварии | Спасательное оборудование | Возмож-ность размещения персона-ла, чел. | Средства связи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Самоходные плавсредства |
| 1. | СБС «Капитан Беклемишев» 1985 г. | Штабное судно. Траление и сбор нефти, постановка бонов, работа в ордере, прием собранной нефти. Буксировка несамоходных емкостей для нефтепродуктов. Буксировка | 1620 58,3х12,2 4,69 | 13,0 узлов 30 суток 2х1500 л.с. | Грузовая стрела кормовая, ГП 5 тонн - 1 шт. Буксирная лебедка тяговое усилие 22 тс Прожектор АСП-30 – 2 шт. | Плоты спасательные - 4х10 Шлюпки спасательные - 2х37 чел. Круги спасательные - 8 шт. Жилеты спасательные - 39 шт. Гидротермокостюмы - 39 шт. | 35 | Радиостанция Furuno FM-8800S УКВ-каналы 13,16 переносные УКВ – 3 шт. |  |
| 2. | СБС «Капитан Мартышкин», 1987 г. |  | 4028 81,3х16,4 4,9 | 15,0 узла, 30 суток, 2х3600 л.с. | Грузовой кран кормовой, 8 тонн - 1 шт., Прожектор АСП-30 - 2 шт. Буксирная лебедка тяговое усилие 80 тс | Шлюпка дежурная (6 чел.) - 1 шт. Плоты спасательные - 4х20 Круги спасательные - 8 шт. Жилеты спасательные - 34 шт. Гидротермокостюмы - 34 шт. | 29 | Радиостанция Skanti VHF-3000 УКВ-каналы 13,16 переносные УКВ – 3 шт. |  |
| 3 | МФАСС «Спасатель Кавдейкин» 2013 г. | Траление и сбор нефти, постановка бонов, работа в ордере, прием собранной нефти, буксировка | 3634 73,0х15,50 5.10 | 15 узлов, 20 суток, 4х2000 л.с. | Грузовые краны ГП- по 20 тонн каждый – 2 шт. Носовой телескопич. кран ГП – 3 тонны – 1 шт. Прожекторы- 4 шт. Буксирная лебедка тяговое усилие на лебедке, 75 тс, | Дежурная спасательная шлюпка – 1 шт. Катер-бонопостановщик – 1 шт. Плот спасательный VIGING 4х50 Круг спасательный – 8 шт. Гидротермокостюм – 55 шт Жилет спасательный – 150 шт. | 33 | Радиостанция SAILOR – S 5000 УКВ- каналы 13, 16 переносные УКВ – 20 шт. |  |
| 4 | МФАСС «Мурман» 2015 г. | Траление и сбор нефти, постановка бонов, работа в ордере, прием собранной нефти. | 5800 87.0х18.50 6.50 | 15 узлов 30 суток 4х3000 л.с. | Грузовой кран – ГП – 32 тонны, кормовая рампа- ГП-80 тонн Носовой грузовой кран ГП- 2.5 тонны – 2 шт. Прожекторы – 4 шт. Буксирная лебедка -Тяговое усилие на лебедке 102 тс, | Дежурная шлюпка – 1 шт. катер-бонопостановщик – 2 ед. Плот спасательный VIGING – 4 х150 Морская эвакуац. система МЭС - -2 шт. на 202 чел. Круг спасательный – 9 шт. Жилет спасательный – 140 шт. Гидротермокостюмы - 60 | 38 | SAILOR -6222 VHF УКВ-каналы 13, 16 переносные УКВ – 20 шт. |  |
| 5 | СКБ «Маркаб» 1989 г. | Спасательный катер- бонопостанов-щик | 35 18,0х5,6 1,2 | 20 узлов 2х540 л.с. | Боны БПП-1100- 200 м скиммер- 1 ед. Прожектор- 1 шт. | Круги спасательные - 2 шт. Гидротермокостюмы - 15 шт. | 14 | Радиостанция Furuno FM-8500 УКВ-каналы 13,16 переносные УКВ – 2 шт. |  |
| 6 | РВК «Водолаз Печкуров» 2011 г. | Участие в аварийно-спасательных и судоподъемных операциях. | 98 27,2х5,6 1,26 | 15 узлов 2х441 квт | гидротелескопич. Кран 800 кг. прожектор- 1 шт. | судовой водолазный комплекс ( возможно размещение и доставка ЛРН – оборудования, использование в работах по ЛРН.) | 8 | РЛС «SMR-3600» УКВ.-2 шт. переносные УКВ – 3 шт. 1 комплект. | - |
| 9. | СКБ «Виктор Петров» 2010 г. | Спасательный катер / боно-постановщик | 41,94 т 19,9х4.7 1,33 | 20 узлов, 882 кВт (2х441) | гидротелескопич. Кран на 500 кг Система ночного видения Си Линкс 1 комплект. прожектор- 1 шт. | Самонадувные боновые загражденияWalboom-450 L= 201,5 метров Скиммер TDS-136 Плавучие емкости времен. хранения V = 2 м3 Система диспергирования Elaspray - 90 л/ч. | 6 | РЛС «SMR-3600» 1 комплект. УКВ- 2 шт \ переносные УКВ – 3 шт. шт. |  |
| 7 | Неамоходный плавкран «ПК-19/35» 1989 г. | Доставка и перегрузка оборудования и технических средств | 943,0 т 36,5х18,5 1,95 | до 5 суток, 436 э.л.с. | Грузоподъем-ность - 35 т, Фароискатель - 1 шт. | Плоты спасательные, ПСН-10МК - 2 шт. Круги спасательные - 8 шт. Жилеты спасательные - 12 шт. | 10 | Радиостанция Skanti VHF-3000 УКВ-каналы 13,16 |  |
| 8 | БК «Север-7» - 1 ед. 1989 г. | Буксирный катер для работы в ордере |  | 8 узлов 110 кВт | Прожектор-1 шт. буксирный гак – 1 шт. | Плоты спасательные, ПСН-10МК - 1 шт. Круги спасательные - 2 шт. Жилеты спасательные - 8 шт. | 8 | Радиостанция Skanti VHF-3000 УКВ-каналы 13,16 |  |
| 9 | Бот «МОБ-20» - 1 ед. | Рабочий бот для работы в ордере |  | 154 л.с. | х | х | 2 |  |  |
| 10 | Бот «Чайка» - 2 ед. | Рабочий бот для работы в ордере |  | 95 л.с. | х | х | 2 |  |  |
| 11 | Катер «РК 700» | Рабочий катер-бонопостановщик |  | 250 л.с. | х | х | 3 |  |  |
| 12 | Катер LAMOR «РС 7500 cabin» | Рабочий катер-бонопостановщик |  | 320 л.с. | х | х | 2 |  |  |
| Несамоходные плавсредства |
| 13 | Несамоходный понтон проект 10270 - 2 ед. | Отдельное плавучее сооружение, на котором размещено оборудование ЛРН | 13,25х5,3 1,15 | х | Грузоподъем-ность - 50 т | Вьюшка с бонами 800 кг - 2 либо вьюшка гидравлическая с бонами 1140 кг - 1. Контейнер с энергоблоком, скиммером «Десми-250» и шлангами -1 | Х | х |  |

Состав сил и средств АФ ФБУ «МСС Расморречфлота», их дислокация и организация доставки в зону ЧС(Н)

Таблица 1.4.6. Состав АСП ЛРН  АФ ФБУ «МСС Расморречфлота»

| № пп | Должность | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник АСП ЛРН | 1 |
|  | Инженер по ЛРН | 1 |
|  | Рабочий ЛРН 1 класса | 8 |
|  | Рабочий ЛРН 2 класса | 16 |
|  | Количество экипажей на каждом плавсредстве | 2 |

Таблица 1.4.7. Нефтесборщики на вооружении АФ ФБУ «МСС Расморречфлота»

|  | Марка | Тип скиммера / насоса | Производительность, м3/ч | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Lamor mini-max» | Олеофильный щеточный скиммер | 12 | 1 |
|  | «Desmi-250» | Пороговый скиммер / Диафрагменный насос | 70 | 1 |
|  | «Walosep W-2» | Пороговый скиммер / Винтовой насос | 45 | 1 |
|  | «Foxtail VAB 4-9» | Олеофильный скиммер с вертикальными адгезивными тросами / Винтовой насос | 40 | 1 |
|  | Нефтесборная система «Framo Transrec-250» | Комбинированная система сбора и откачки нефтепродуктов с пороговым скиммером и центробежным насосом | 250 | 1 |

Таблица 1.4.8. Боновые заграждения на вооружении АФ ФБУ «МСС Расморречфлота»

|  | Тип | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боновые заграждения БПП -1100 портовые с жестким наполнителем, легкие | 255 м | -высота надводной части – 350 мм; -высота подводной части-750 мм; -волнение моря - до 4 баллов; -скорость ветра – до 20 м/сек; -скорость течения - до 3-х узлов; -высота слоя нефти - 0,15м |
|  | Боновые заграждения БПП - 830 портовые с жестким наполнителем, легкие | 420 м | -высота надводной части – 250 мм; -высота подводной части-588 мм; -волнение моря - до 3 баллов; -скорость ветра - до 20м/сек; -скорость течения - до 3-х узлов; -высота слоя нефти-0,15 м |
|  | Боновые заграждения надувные речные | 250 м | Н=0,85 м |

Таблица 1.4.9. Вспомогательные средства АФ ФБУ «МСС Расморречфлота»

| № пп | Наименование | Кол-во | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрический погружной насос «Флюгт» | 5 | Производительность - 144 м³ /час |
|  | Электрический погружной насос «Флюгт» | 2 | Производительность - 360 м³ /час |
|  | Сорбент «Вивант» | 100 кг |  |

Таблица 1.4.10. Плавсредства АФ ФБУ «МСС Расморречфлота»

| СК «Метель» Спасательное судно. | Траление и сбор нефтепродуктов, постановка бонов, работа в ордере. На борту размещается: - Скиммер: “MiniMax-12”-12 м³/ч, - Боновые заграждения «С.577.000» – 250п/м, - Моторная лодка «YAXE» | 1 | С (Архангельск) |
| --- | --- | --- | --- |
| РВК «Сигнал» Водолазное судно. | Постановка бонов, работа в орде-ре, буксировка плашкоута «АСПТР-7» с АС/ЛРН оборудованием: - Скиммер “Desmi-250”- 70 м³/ч, - Боновые заграждения "БПП-830" - 345 п/м, - Надувная моторная лодка «Фаворит F-500»–40л.с | 1 | С (Архангельск) |
| РВК «Водолаз Сазонов» Водолазное судно. | Траление и сбор нефтепродуктов, постановка бонов, работа в ордере. Буксировка плашкоута «АСПТР-9» с АС/ЛРН оборудованием: - Скиммер “Walosep W2”- 45 м³/ч, - Боновые заграждения ”БПП–1100”-255 п/м, - Надувная моторная лодка RIB0340 «Zodiac»; | 1 | С (Архангельск) |
| МВС «Рыбинск» Водолазное судно. | Траление и сбор нефтепродуктов, постановка бонов, работа в ордере. На борту размещается: - Скиммер:“Walosep W2”- 45 м³/ч или “Desmi-250”- 70 м³/ч, - Боновые заграждения ”БПП–1100” -755 п/м или ”БПП–830” - 420 п/м. - Надувная моторная лодка RIB0340 «Zodiac»; | 1 | С (Архангельск) |
| СБ «АСПТР-5» Буксирное судно. | Траление и сбор нефтепродуктов, постановка бонов, работа в ордере. Грузовая лебедка г/п – 5 т. На борту размещается: - Скиммер:“Walosep W2”- 45 м³/ч или “Desmi-250”- 70 м³/ч, - Боновые заграждения “БПП–1100” - 255 п/м или “БПП-830” -345 п/м. - Надувная моторная лодка «Фаворит F-420 Н» - | 1 | С (Архангельск) |
| Плашкоут н/с «АСПТР-7» | Наливной плашкоут: V = 30 м³. Размещается следующее ЛРН оборудование: - Скиммер:“Walosep W2”- 45 м³/ч или “Desmi-250”- 70 м³/ч, - Боновые заграждения “БПП–1100” - 255 п/м или “БПП-830” -420 п/м. - Надувная моторная лодка | 1 | С (Архангельск) |
| Плашкоут н/с «АСПТР-9» | Наливной плашкоут: V = 30 м³. Размещается следующее ЛРН оборудование: - Скиммер:“Walosep W2”- 45 м³/ч или “Desmi-250”- 70 м³/ч, - Боновые заграждения “БПП–1100” - 255 п/м или “БПП-830” -420 п/м. - Надувная моторная лодка | 1 | С (Архангельск) |
| Катер-бонопостановщик “HITEK-85C” | Участие в АС/ЛРН операциях | 1 | С (Архангельск) |
| Моторные лодки | Участие в АС/ЛРН операциях | 3 | С (Архангельск) |
| Весельные лодки | Участие в ЛРН операциях | 2 | С (Архангельск) |

Таблица П10-6: Перечень технических средств и имущества АФ ФБУ «МСС Расморречфлота»

| Название | Тип Краткие ТТД | Кол-во ед. | Собственность (С), Аренда (А), Дислокация |
| --- | --- | --- | --- |
| Автотранспорт |
| УАЗ 31514 | Автомобиль оперативный, легковой для доставки персонала к месту ЧС | 1 | С (Архангельск) |
| ГАЗ 330232 | Автомобиль оперативный, грузопасса-жирский для доставки персонала, обо-рудования и имущества к месту ЧС | 1 | С (Архангельск) |
| «BAW-Феникс» | Автомобиль оперативный, бортовой для доставки персонала, оборудования и имущества к месту ЧС | 1 | С (Архангельск) |
| УРАЛ 4320 (фургон) | Автомобиль оперативный, специаль-ный (фургон) для доставки персонала, оборудования и имущества к месту ЧС (может использоваться как водолазная станция) | 1 | С (Архангельск) |
| ГАЗ 33086 | Автомобиль оперативный, грузовой с борт платформой и гидроманипулятором «FASSI» г/п - 995 кг. для доставки персонала, оборудования и имущества к месту ЧС | 1 | С (Архангельск) |
| Львов - 40814 | Автопогрузчик г/п 5 т. Погрузка АС/ЛРН оборудования на автотранспорт или плавсредства. | 1 | С (Архангельск) |

1.4.11. Организация доставки сил и средств ФБУ «МСС Росморречфлота» в зону ЧС(Н)

| Порт | Максимальный прогнозируемый РН | Силы и средства ЛРН, Базирование и действия при ЧС(н) | Способ и средства доставки Средства постановки. | Расстояние / время доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Нарьян-Мар | Легкие нефтепродукты 1764 м3 | АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» г. Архангельск АСП ЛРН – 8 человек Приведение в готовность сил и средств ЛРН. Погрузка ЛРН-оборудования на автотранспорт, доставка в аэропорт Архангельск. Погрузка в авиатранспорт, доставка в аэропорт Нарьян-Мар. Погрузка на автотранспорт, перевозка из аэропорта Нарьян-Мар в п. Нарьян-Мар: Боновые заграждения БПП-830 – 420 м.п. Боновые заграждения БПП-1100 – 250 м.п. Нефтесборная система «Ламор Минимакс-12» - 12 м3/ч Нефтесборная система «Валосеп Б-2» 45 м3/ч Нефтесборная система «Фокстейл ВАБ 4-9» 30 м3/ч Емкость для сбора и временного хранения- 3 м3 Емкость для сбора и временного хранения- 7 м3 Лодка моторная 40 л.с. – 1 ед. СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» г. Мурманск АСП ЛРН – 12 человек Приведение в готовность сил и средств ЛРН, погрузка ЛРН-оборудования на автотранспорт, доставка в аэропорт Мурмаши. Погрузка ЛРН - оборудования в авиатранспорт и доставка в аэропорт Нарьян-Мар. Погрузка на автотранспорт, перевозка из аэропорта Нарьян-Мар в п. Нарьян-Мар: Боновые заграждения БПП-830 – 420 м.п. Боновые заграждения БПП-1100 – 250 м.п. Нефтесборная система «Ламор Минимакс-12» – 12 м3/ч Нефтесборная система «Валосеп Б-2» – 45 м3/ч Нефтесборная система «Фокстейл ВАБ 4-9» – 30 м3/ч Емкость для сбора и временного хранения – 3 м3 Емкость для сбора и временного хранения – 7 м3 Лодка моторная 40 л.с. – 1 ед. Подготовка и переход из п. Архангельск в п. Нарьян-Мар специализированных судов, несущих АСГ с ЛРН-оборудованием на борту: Боновые заграждения БПП-1100 – 200 м.п. Нефтесборная система «Фокстейл ВАБ 4-9» 30 м3/ч Емкость для сбора и временного хранения – 7 м3 СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» г. Мурманск АСП ЛРН – 12 человек Подготовка и переход из п. Мурманск в п. Нарьян-Мар специализированных судов, несущих АСГ с оборудованием по ЛРН на борту: Боновые заграждения РО-БУМ «Океан-2000» – 500 м.п. Нефтесборная система «Трансрек-250» – 250 м3/ч Емкость для сбора – 100 м3 Боновые заграждения РО-БУМ «Океан-2000» – 500 м.п. Нефтесборная система «Десми-250» – 70 м3/ч Емкость для сбора – 550 м3 Боновые заграждения «Эластек-1500» – 200 м.п. Нефтесборная система «Эластек ТДС-136» 16 м3/ч Емкости плавучие для сбора и временного хранения 2х3 м3 Боновые заграждения БПП-830 – 200 м.п. Нефтесборная система «Десми Мини-Макс» 32 м3/ч Емкость для сбора и временного хранения – 1 м3 Система диспергирования Боновые заграждения БПП-1100 -200 м.п. Нефтесборная система «Фокстейл ВАБ 2-6» 9 м3/ч Водолазная станция 60 м Спуск на воду и разворачивание техсредств ЛРН. Локализация нефтяного разлива | Автотранспорт Авиатранспорт Автотранспорт Автотранспорт Авиатранспорт Автотранспорт ССМ «Метель» МСБ «Капитан Мартышкин» Печорская губа МСС «Капитан Мартышкин» Печорская губа СКБ «Виктор Петров» СКБ «Маркаб» РВК «Водолаз Печкуров» | 1 ч. 2 ч. 2 ч. 1 ч. 4 ч. 2 ч. 370 км/24,6 ч 364 км/29,1 ч 364 км/24,3 ч. 364 км/18,2 ч 364 км/24,3 ч 364 км/24,3 ч в течение 1 ч |

Силы и средства для ЛРН ООО СПАСФ  «Природа»

Общая численность нештатного аварийно-спасательного формирования ООО СПАСФ «Природа» – 15 человек + водители подвижного состава инженерной техники.

Таблица 1.4.12. Технические средства ООО СПАСФ  «Природа»

| № п/п | Наименование | Кол-во | Дислокация (время развертывания, мин.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Передвижной насос АСЦЛ 20/24 подача - 32 м3/ч напор - 54 м | 1 | Территория нефтебазы ЭРУ (10) |  |
|  | Передвижной насос ВКС 2/14 | 1 | Территория нефтебазы ЭРУ(10) |  |
|  | Лодка дюралевая «Прогресс-2М» | 1 | Территория нефтебазы Материальный склад (20) |  |
|  | Автоцистерна АЦ-6 для транспортирования и временного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,83 т/м3 Вместимость – 6000 л | 2 ед. | Территория нефтебазы Гараж (10) |  |
|  | Ассенизационная машина | 1 ед. | Территория нефтебазы Гараж (10) |  |
|  | Бульдозер ДТ-75 | 1 ед. | Территория нефтебазы Гараж (10) |  |
|  | Погрузчик «Амкадор» | 1 ед. | Территория нефтебазы Гараж (10) |  |
|  | Шанцевый инструмент | 10 компл. | Территория нефтебазы ЭРУ (5) |  |
|  | Искробезопасный инструмент | 2 компл. | Территория нефтебазы ЭРУ (5) |  |
|  | Боновое заграждение «Уж» Высота общая 700 мм Осадка 500 мм Высота надводной части 200 мм Длина секции ограждения 20 м Скорость течения реки 0-1,5 м/с Максимальная допустимая нагрузка 4,5 т | 60 п.м. | Территория нефтебазы Пожарный бокс (10) |  |
|  | Нефтесборщик дисковый Производительность 10 м3/ч | 1 ед. | Территория нефтебазы Пожарный бокс (10) |  |
|  | Пенообразователь ПО-1 | 8,7 т | Территория нефтебазы Пожарный бокс (10) |  |
|  | Сорбент СТРГ сорбционная емкость 50 кг/1 кг; скорость сорбции пленки нефти, толщиной 3 мм, 99,5% за 10 сек.; насыпная плотность 2-7 кг/м3. | 50,4 кг | Территория нефтебазы Материальный склад (5) |  |
| С | Сорбент «Лессорб-Экстра» максимальная сорбционная емкость, г/г: по дизельному топливу - 10 по бензину аи-92, аи-95, аи-98 - 8 (9) | 30 кг | Территория нефтебазы Материальный склад (5) |  |
|  | Радиостанции носимые «Алан» | 2 ед. | Территория нефтебазы ЭРУ (10) |  |
|  | Рукав капроновый ( 100 мм | 200 м | Территория нефтебазы Материальный склад (10) |  |

Силы и средства для ЛРН Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

Общая численность аварийно-технического звена (АТЗ) Нарьян-Марского участка аварийно-технических формирований ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» – 7 чел.

Таблица 1.4.13. Состав аварийного комплекта ЛРН Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

| № п/п | Наименование технических средств, оборудования | Кол-во | Дислокация (время развертывания, мин.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуумная установка ВАУ-2, 10 м3/ч (ООО «Композит») Емкость одной загрузки - 600 л; Производительность - 10 м3/ч; Высота столба всасывания - 5 м; Мощность по двигателю - 9 кВт; Тип насоса - роторно-пластинчатый; Масса - 250 кг; Персонал для сборки и работы - 2 чел. | 1 ед. | Склад нефтебазы (10) |  |
|  | Разборный резервуар РР-7 (ООО «Композит») Габаритные размеры, мм: диаметр – 2960 высота – 1200 Номинальная емкость, 7 м3 Масса – 100 кг Время монтажа – 5 мин. | 4 ед. | Склад нефтебазы (10) |  |
|  | Сорбент «Нефтесорб» 98-99% очистки водной поверхности от нефтепродуктов, слабая выщелачивающая способность абсорбированных продуктов; регенерация отжимными устройствами и центрифугами, в первом цикле извлекается 74,0% нефти (в последующих 54.0-55.0%). До 3-х циклов регенерации. максимальная сорбционная емкость по дизельному топливу – 11 г/г. | 150 кг | Склад нефтебазы (5) |  |
|  | Сорбент «Новосорб» на минеральной основе: нефтепоглотительная способность не менее 0,4 кг/л. | 900 кг | Склад нефтебазы (5) |  |
|  | Распылитель сорбента автономный РС-1 объем: номинальный - 0,08 / эксплуатационный - 0,06 обрабатываемая площадь 1-й зарядкой (толщина пленки 2 мм, сорбент «Нефтесорб») – 30 м2 производительность: 1-4 м3/ч. время перезарядки: 1 мин. габаритные размеры (ДxШxВ): 460x350x700 мм масса: 12 кг бензиновый двигатель время развертывания: 2 мин. обсл. персонал: 2 чел. | 2 ед. | Склад нефтебазы (2) |  |
|  | Оборудование для ручного сбора и очистки (ведра, лопаты, щетки, грабли, пластиковые мешки, спецодежда) | 20 компл. | Склад нефтебазы (5) |  |
|  | Бонопостановщик «Тримаран ТБ-1» (ООО «Композит»), транспортировка и установка боновых заграждений, перевозка людей и тех. средств, отмыв береговой полосы от загрязнения и т.д. грузоподъемность – 990 кг мощность навесного мотора – 30 л.с. скорость – до 35 км/ч ДхШхВ, м – 4,4х2,3х1,6 высота борта – 0,45 м масса без оборудования – 200 к время монтажа – 20 мин персонал для сборки – 4 чел. осадка - 150 мм | 1 ед. | Склад нефтебазы (20) |  |
|  | Боновое заграждение БЗ-10/800 (ООО «Композит») Длина секции – 10 м Высота бона 800 мм Диаметр поплавка 270 мм Масса погонного метра - 4,5 кг Прочность на разрыв бона и соединения - 3 т Время стыковки секций - 5 сек. Предназначены для оперативной локализации РН на водной поверхности с целью предупреждения их дальнейшего распространения, подвода к нефтесборщикам и защиты береговой полосы. | 440 м | Склад нефтебазы (10) |  |
|  | Нефтесборщик НП-2 пороговый (ООО «Композит») масса общая сухая 112 кг (без насоса – 60 кг); габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 2050х1420х550 порог: ширина – 700 мм / толщина откачиваемого слоя 3 -25 мм / осадка 350 мм; позволяет устанавливать насос производительностью до 50 м3/час или работать с береговым насосом производительностью до 90 м3/час. | 1 ед. | Склад нефтебазы (10) |  |
|  | Нефтесборщик НП-1 пороговый (ООО «Композит») масса общая сухая – 7 кг; габаритные размеры (ДхШхВ), мм: 460х460х250; порог: ширина – 180 мм / толщина откачиваемого слоя 3 -15 мм / осадка 100 мм; производительность – 7 м3/час подключается к ВАУ-1 или другим подобным установкам. | 1 ед. | Склад нефтебазы (10) |  |

Плавсредства ОАО «НММТП»

Таблица 1.4.14. Плавсредства ОАО «НММТП»

| № п/п | Наименование и год постройки | Назначение | Дедвейт (т), длина, ширина, осадка (м) | Мощность ГЭУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РБ «Белощелье» 1982 г. | Траление и сбор нефти, постановка бонов, работа в ордере; Буксировка несамоходных емкостей для нефтепродуктов. | 5 13,3х3,96 1,44 | 166 кВт |
| 2. | РБ «Комсомолец» 1972 г. |  | 5 13,3х3,96 1,44 | 165 кВт |

Плавсредства ОАО «НММТП» базируются у причалов ОАО «НММТП» (Рис. 2). Время готовности 1 час.

Рис. 2. Дислокация плавсредств ОАО «НММТП»

      - Состав сил и средств пожаротушения

Силы и средства пожаротушения ГУ МЧС РФ по НАО

В случае разливов нефтепродуктов на объектах морского порта Нарьян-Мар в оперативном режиме  привлекаются силы и средства ПЧ-1 ГУ МЧС РФ по НАО. Перечень аварийно-спасательных работ (тушение пожаров) личного состава ПЧ-1 ГУ МЧС РФ по НАО и иных привлеченных к тушению пожаров сил (участники тушения пожаров) определен Боевым уставом пожарной охраны (БУПО). Согласно БУПО-95 (в ред. приказа МВД России от 06.05.2000 № 477) основная боевая задача при тушении пожаров – спасание людей в случае угрозы их жизни, достижение локализации и ликвидация пожара в сроки и в размерах, определяемых возможностями привлеченных к его тушению сил и средств пожарной охраны.

Техника для пожаротушения ПЧ-1 ГУ МЧС РФ по НАО:

- 8 АЦ-40;

- 1 бортовой ЗИЛ-131;

- 1 автоподъемник АГП-22.

Силы и средства пожаротушения АО «Ненецкая нефтяная компания»

На территории нефтебазы функционирует кольцевой пожарный водопровод с установленными на нем 12 гидрантами. Водопровод запитан от 2-х резервуаров пожарного водоема емкостью по 600 м3 каждый, через пожарную насосную станцию. В насосной станции установлено 2 насоса производительностью 100 л/сек каждый. Резервуары пожарного водоема могут пополняться водой от хозяйственно – питьевого водопровода предприятия. На причале нефтебазы установлены технологические насосы для подачи воды с реки Печора в целях пожаротушения.

Техника для пожаротушения АО «Ненецкая нефтяная компания»:

- Автоцистерна  АЦ-40 (130) 63Б – 1 шт.;

- Мотопомпа МП-800 – 1 шт.;

- Пожарные рукава L=20 м (на АЦ), (51,66,77 мм – 18 шт.;

- Пеноподъемники Трофимова – 3 шт.

- Стволы ГПС-600 – 8 шт.;

- Лафетный ствол СЛК-П20 – 1 шт.;

- Пожарные колонки – 2 шт.;

- Пенообразователь – 9 тонн;

- Бульдозер – 1 шт.

Силы и средства пожаротушения нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

Функции добровольного пожарного формирования возложены на АТЗ (7 чел.).

Техника для пожаротушения  нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»:

- Мотопомпа производительностью 60 м3/ час – 1 шт.;

- Резерв выкидных рукавов для пожарных автомобилей и мотопомпы – 2 компл.;

- Укомплектованные противопожарные щиты – 4 шт.

- Углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 – 10 шт.;

- Пенные огнетушители ОХП-10 – 18 шт.;

- Порошковые огнетушители ОП-10, ОП-100 – 8 шт.;

- Ящик с песком вместимостью 0,5; 1,0 м3 – 4 шт.;

- Войлок, кошма, или асбест 1x1 м; 1x1,5 м – 3 шт.;

- Бочка вместимостью не менее 0,2 м3 – 1 шт.

    - Зоны ответственности АСФ(Н) и подразделений пожарной охраны

      - Зона ответственности АСФ(Н)

Зона ответственности АСП ЛРН АФ ФБУ «МСС Росморречфлота», несущей АСГ/ЛРН в НМФ ФГБУ «АМП ЗА» соответствует зоне действия настоящего Плана.

Зона ответственности ООО СПАСФ «Природа», несущих АСГ/ЛРН в зоне ответственности АО «Ненецкая нефтяная компания», определена соответствующим Планом ЛРН [83] и включает в себя промышленную площадку АО «Ненецкая нефтяная компания», территорию и прилегающую акваторию.

Зоны ответственности АСФ(Н) Архангельского филиала ОАО «ЦАСЭО», несущей АСГ/ЛРН в зоне ответственности Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», определены соответствующим Планом ЛРН [85] и включает в себя промышленную площадку, территорию и прилегающую акваторию нефтебазы.

Основными задачами АСП ЛРН, СПАСФ и АСФ(Н) являются:

- поддержание сил и специальных технических средств в постоянной готовности к реагированию и проведению работ по ЛРН;

- разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ ЧС(Н)).

- ввод сил и средств в зону ЧС(Н);

- эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС(Н);

- организация управления и связи в зоне ЧС(Н);

- восстановление отдельных участков энергетических и водопроводных сетей для обеспечения противопожарного водоснабжения;

- работы по инженерной и организационной подготовке участков спасательных работ и рабочих мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка на площадках техники и предупредительных знаков, освещение рабочих мест);

- ликвидация (локализация) чрезвычайных ситуаций, связанных с разгерметизацией систем, оборудования, выбросами в окружающую среду нефтепродуктов на территории подведомственного объекта (НАСФ);

- локализация и ликвидация аварийного разлива нефтепродуктов собственными силами и техническими средствами.

Руководитель АСФ(Н) исполняет функции Руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации до прибытия Руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, назначенного в соответствии с уровнем ЧС(Н) [65].

      - Зона ответственности подразделений пожарной охраны

Зона ответственности ПЧ-1 ГУ МЧС РФ по НАО заключается в обеспечении пожарной безопасности, тушению пожаров и ликвидации их последствий на объектах морского порта Нарьян-Мар, судах и иных плавсредствах, находящихся в пределах акватории морского порта Нарьян-Мар.

Основные задачи ГПС:

- руководство тушением пожаров на объектах порта, судах и плавсредствах, стоящих у причалов;

- оказание помощи капитану судна на акватории порта при ликвидации пожара;

- установление порядка привлечения сил и средств ГПС для тушения пожаров на береговых объектах порта, судах и иных плавсредствах;

- проведение совместные учения по отработке взаимодействия при возникновении пожара с привлечением пожарной техники, специализированных пожарных судов, добровольных противопожарных формирований и аварийных судовых партий;

- привлечение сил и средств ГПС для ликвидации пожаров на объектах порта согласно «Расписанию выезда подразделений пожарной охраны»;

- координация работы дежурных и оперативных служб порта при ликвидации пожаров.

Функциональные обязанности подразделений пожарной охраны:

- прибытие на место аварии;

- при возникновении пожара приступать к действиям по тушению пожара.

    - Мероприятия по поддержанию в готовности органов управления, сил и средств к действиям в условиях ЧС(Н)

Для обеспечения постоянной готовности к ликвидации ЧС(Н) в НМФ ФГБУ «АМП ЗА» в соответствии с Распоряжением капитана морского порта Нарьян-Мар № 5 от 01.08.11 создана и функционирует КЧС НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

Эффективность работы КЧС НМФ ФГБУ «АМП ЗА» по организации работ по ЛРН оценивается:

- скоростью и безошибочностью выбора решений по выбору технологий ЛРН на основе информации с места загрязнения, определению количества и состава привлекаемых сил и средств ЛРН, оповещения привлекаемых организаций с целью выделения ими необходимой техники и людских ресурсов;

- умением организовать работу, связь и взаимодействие членов КЧС, направленную на решение поставленных задач;

- отработкой основных положений, обеспечивающих эффективность ведения работ по ЛРН:

  - организации доставки сил и средств ЛРН к месту работ;

  - организации снабжения ГСМ и расходными материалами судов и технических средств ЛРН;

  - организации питания, медицинской помощи и отдыха работающего персонала.

- отработкой связи между КЧС и Руководителем работ на месте разлива и умению осуществлять оперативные изменения по ходу проведения работ по ЛРН;

- отработкой мероприятий по сбору документации, касающейся операции по ЛРН, учета рабочего времени и финансовых затрат на ведение операции по ЛРН.

Эффективность ведения работ по ЛРН зависит от:

- технического состояния средств, используемых для ведения работ;

- профессиональной подготовки Руководителя работ на месте разлива при задействовании значительного количества техники и работающего персонала;

- продуманной организации расстановки бригад людей и механизмов по участкам работ и назначение ответственных за каждый участок;

- обязательной постановки конкретных задач каждому исполнителю на месте ведения работ и контроль их выполнения;

- использования персонала, подготовленного и обученного по вопросам ведения работ по ЛРН, с учетом минимального воздействия на природные ресурсы;

- умения учитывать и адекватно реагировать на разные текущие изменения в районе проведения работ, обеспечивая сохранение жизни и здоровья работающего персонала, сохранность природных ресурсов и техники.

Основными мероприятиями по поддержанию в готовности органов управления являются: обучение, планирование и проведение тренировок и учений.

Для обеспечения готовности руководящего состава ФГБУ «АМП ЗА» и его филиалов, к эффективной организации, планированию и руководству операциями по ЛРН,  капитанами портов-филиалов обеспечивается в плановом порядке специальная подготовка персонала по программе обучения ИМО: Уровень 2 «Руководитель работ на месте разлива» и Уровень 3 «Старший руководящий состав». Подготовка проводится на курсах организуемых Морским учебно-тренажерном центром Государственной морской академии имени адмирала С.О. Макарова.

Капитаном морского порта Нарьян-Мар  перед введением в действие настоящего Плана ЛРН запланированы занятия по изучению руководящим составом и работниками НМФ ФГБУ «АМП ЗА» положений настоящего Плана.

НМФ ФГБУ «АМП ЗА» совместно с АФ и СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» осуществляется планирование тренировок и учений. При подготовке тренировок и учений сроки и планы их проведения согласовываются с организациями, которые будут привлечены к учениям, и не позднее двух недель до их начала, организуется передача информации о планируемых мероприятиях (сроки проведения, состав участников, тема учений, привлекаемые средства и т.д.) с ФБУ «МСС Росморречфлота» и ГУ МЧС России по НАО.

Штабная тренировка с отработкой вопросов управления, связи и взаимодействия производится с периодичностью один раз в 3 года продолжительностью до одних суток. При проведении штабной тренировки привлекается руководящий состав НМФ ФГБУ «АМП ЗА» и представители контролирующих и взаимодействующих организаций, входящих в состав КЧС НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

Тактико-специальное учение проводится с периодичностью один раз в 3 года продолжительностью до 8 часов. Учение проводится под руководством КЧС НМФ ФГБУ «АМП ЗА» с развертыванием технических средств АФ и СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» и взаимодействующих организаций. В ходе учения отрабатывается взаимодействие с АСФ(Н), а так же проверяется наличие указанных в настоящем Плане сил и средств ЛРН.

Комплексное учение проводится с периодичностью 1 раз в 3 года продолжительностью до 2 суток. Комплексное учение проводится совместно с командно-штабным и тактико-специальным учением. Место проведения комплексных учений определяется в вероятных местах значительных разливов нефти или нефтепродуктов.

Контроль и оценку проводимых учений и тренировок осуществляют приглашенные наблюдатели из ФБУ «МСС Росморречфлота» и контролирующих организаций. Лица, привлекаемые на данные мероприятия, информируются о возможном риске при их проведении.

В целях отработки планов ЛРН  проводятся комплексные учения или командно-штабные тренировки не реже одного раза в 3 года [31]. ФБУ «МСС Росморречфлота», АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» и СФ ФБУ «МСС Росморречфлота» в рамках функциональной подсистемы Минтранса РФ организуют проведение учений.

Несение АСГ/ЛРН в НМФ ФГБУ «АМП ЗА»  осуществляется силами и средствами АФ ФБУ «МСС Росморречфлота», привлекаемого на договорной основе, которое обеспечивает эксплуатационную готовность принадлежащих ему технических средств ЛРН.

К несению АСГ/ЛРН допускаются суда, катера и подразделения, отработавшие в полном объеме курсовые задачи в соответствии с Курсом подготовки экипажей судов и подразделений к ликвидации последствий морских аварий (КПСП-93) РД 11-14 (КП СП – 14).

АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» обеспечивает регулярную профессиональную подготовку и переподготовку персонала АСФ(Н), а именно:

- аттестацию и переаттестацию личного состава АСФ(Н) как спасателей - 1 раз в три года;

- обучение личного состава АСФ(Н) на курсах IMO «Ликвидация разливов нефти», I-й, II-й уровень - по мере пополнения личного состава;

- обучение личного состава АСФ(Н) на курсах Морского учебно-тренажерного центра Государственной Академии им. Адмирала Макарова «Специалист 2-го уровня по ликвидации разливов нефти» - по мере пополнения личного состава.

Готовность АСФ(Н) АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» к действиям в условиях ЧС(Н) оценивается техническим состоянием средств, скоростью и эффективностью ликвидации РН, готовностью АСФ(Н) к реагированию, которая проверяется учениями.

Для обеспечения постоянной готовности сил и средств к эффективному проведению операций ЛРН, в плановом порядке осуществляется специальная подготовка персонала АСФ(Н) с отработкой практических навыков управления и использования технических средств в различных условиях:

- лекционная подготовка персонала АСФ(Н) по проблемам экологии и эксплуатации специальных технических средств (в системе технической учебы);

- проведение частных и ежегодные комплексных учений на объектах несения АСГ/ЛРН с использованием специальных технических средств спасения и ЛРН, в том числе с привлечением сил и средств взаимодействующих ведомственных морских спасательных служб. На данных учениях экипажи судов и катеров, персонал АСП, привлекаемые к несению АСГ отрабатывают методы и приемы выполнения спасательных работ, связанных с выполнением возложенных задач [41];

- проведение командно-штабных тренировок с отработкой вопросов управления, связи и взаимодействия - один раз в год;

- проведение практических учений с применением специальных технических средств ЛРН - один раз в год.

Сроки проведения учений согласовываются заблаговременно со всеми участниками учений. Контроль и оценку учений осуществляют: директор АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»  и капитан морского порта Нарьян-Мар.

В целях поддержания постоянной готовности сил и средств к выполнению поставленных задач для оперативного реагирования на разливы нефтепродуктов в зоне ответственности формирования, АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»  организовано круглосуточное дежурство сил постоянной готовности. На дежурстве находятся многоцелевые спасательные суда с оборудованием ЛРН на борту, АСП ЛРН с соответствующим оборудованием, вспомогательные суда и плавсредства.

Для дежурного судна (катера), стоящего в порту у причала (на якоре), устанавливаются следующие степени готовности к выходу в море (съемке с якоря) [41]:

- двухчасовая готовность, при которой вахтенная служба судна должна поддерживать энергетическую установку и другие судовые технические средства в таком состоянии, при котором ввод их в действие может быть обеспечен в течение двух часов;

- 30-ти минутная готовность, при которой вахтенная служба судна должна поддерживать энергетическую установку и другие судовые технические средства в таком состоянии, при котором ввод их ввод их в действие может быть обеспечен в течение 30 минут;

- 10-ти минутная готовность, при которой вахтенная служба судна должна поддерживать энергетическую установку и другие судовые технические средств в таком состоянии, при котором ввод их в действие может быть обеспечен в минимально возможное время, но не более 10 минут.

Готовность судна (катера) к выходу на выполнение поставленной задачи определяется временем от момента получения указания о выходе (приема сигнала бедствия) до окончании отдачи швартовов (съемки с якоря) и начала движения.

К моменту выхода судна, на борт должен быть принят персонал АСП и погружено необходимое для выполнения работ оборудование для ЛРН. Степень готовности АСП к погрузке спецоборудования на дежурное судно (катер) должна соответствовать степени готовности дежурного судна (катера).

Степень готовности дежурных сил и средств устанавливается директором АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» в зависимости от обстановки на морском бассейне и акватории порта. Ответственность за обеспечение установленной степени готовности возлагается на капитана дежурного судна (катера), руководителя АСП.

На спасательном судне (катере), находящемся в АСГ у причала порта, на борту должно находиться не менее 2/3 полной численности экипажа, способного обеспечить безопасность стоянки и выход судна в море до сбора всего экипажа. Наличие запасов топлива, воды и продовольствия к моменту выхода судна в море должно быть не ниже 30% от полных. Пополнение судовых запасов дежурного судна (катера) до требуемых норм обеспечивается в установленном порядке.

Поименный и количественный состав АСП, перечень плавсредств и технических средств, имущества АСП, находящихся в АСГ, а также степень их готовности, определяются приказом  директора АФ ФБУ «МСС Росморречфлота».

АФ ФБУ «МСС Росморречфлота», обеспечивает своими силами эксплуатационную готовность собственных технических средств ЛРН и предоставляет для операций ЛРН исправные технические средства, имеющие соответствующие сертификаты и паспорта. Все технические средства ЛРН обслуживаются обученным техническим персоналом, состав и количество которого указаны в соответствующих технологических инструкциях.

Технические средства ЛРН закреплены за конкретными плавсредствами, на которых также размещаются специалисты, обеспечивающие работу этих средств.

Технические средства ЛРН исправны и имеют соответствующие сертификаты и паспорта.

Степень готовности (время задействования) привлекаемых технических средств оговаривается в договорах и за ее обеспечение несет ответственность руководитель организации – владелец средств. Готовность технических средств, привлекаемых для ЛРН, определяется и обеспечивается техническими службами предприятий – владельцев.

За профессиональную подготовку персонала АФ ФБУ «МСС Росморречфлота», принимающего участие в операциях ЛРН, несет ответственность директор АФ ФБУ «МСС Росморречфлота», привлекаемых организаций – руководители предприятий, владельцы плав- и технических средств ЛРН.

  - Организация управления, система связи и оповещения

    - Общие принципы управления и структура органов управления

      - Общие принципы управления

Управление мероприятиями по ЛЧС(Н) включает в себя процесс принятия решений, позволяющих достичь конечную цель Плана – предотвращение ЧС(Н) и предупреждение вторичных ЧС, сохранение жизни и здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь.

Основные требования к системе управления при организации работ по ЛЧС(Н):

- оперативность

- устойчивость

- непрерывность

- эффективность

- достоверность передаваемой информации

Оперативность, устойчивость и непрерывность управления обеспечиваются:

- максимальным приближением органов управления к месту ЧС(Н);

- оснащением органов управления современными средствами связи и оповещения;

- сопряжением задействованных систем (средств) связи и оповещения всех участников работ по ЛРН;

- взаимодействием органов, осуществляющих управление собственными и привлекаемыми силами и средствами ЛРН.

Эффективность управления определяется оперативностью и целесообразностью принимаемых решений по локализации и ликвидации РН, достаточным и своевременным обеспечением сил и средств, привлекаемых для работ по ЛРН.

Достоверность передаваемой информации достигается точностью ее передачи, ответственностью лиц, на которых возложена обязанность по сбору и передаче информации. Меры воздействия за сокрытие либо передачу ложной информации определяется в соответствии с законодательством РФ.

Организация и проведение мероприятий по предупреждению и ЛРН в море в РФ осуществляется в соответствии с концепцией уровневого реагирования в рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Государственная функция по организации работ по ЛРН в море в РФ возложена на Минтранс России в лице Росморречфлота и его региональных подразделений [42].

Минтранс России и Росморречфлот являются компетентными национальными органами, ответственными за обеспечение готовности и реагирование на случай загрязнения нефтью, в соответствии с требованием Конвенции БЗНС/OPRC-90 [30].

Минтрансом России в рамках РСЧС создана функциональная подсистема организации работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море с судов и объектов независимо от их ведомственной и национальной принадлежности (Функциональная подсистема ЛРН в море).

Деятельность функциональной подсистемы ЛРН в море основана на взаимодействии органов управления и сил организаций, находящихся в ведении Росморречфлота, с организациями, независимо от ведомственной и национальной принадлежности, осуществляющими разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение нефти и нефтепродуктов на морских акваториях, и иными организациями, в полномочия которых входит решение задач по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в море.

На каждом уровне РСЧС и функциональной подсистемы ЛРН в море создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, функционирующие в режимах повседневной деятельности, в режиме повышенной готовности и в режиме ЧС [42].

В режиме ЧС на каждом уровне реагирования функциональной подсистемы ЛРН в море создаются штабы руководства операцией, а именно федеральный, региональный и объектовый ШРО.

При РН  на акватории морского порта Нарьян-Мар  координацию деятельности органов управления и привлекаемых сил и средств осуществляет ШРО, формирующийся из представителей КЧС и ОПБ организации, эксплуатирующей аварийный объект.

Поскольку капитан морского порта отвечает за организацию проведения организациями морского транспорта мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и осуществляет контроль за их выполнением в границах своей зоны ответственности [66], то ШРО организации взаимодействует и согласовывает все действия по реагированию на РН с КЧС (ШРО) НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

В случае если виновник разлива не выявлен, КЧС (ШРО) НМФ ФГБУ «АМП ЗА» принимает на себя руководство мероприятиями по ЛРН.

Таблица 1.5.1. Органы управления территориальной и функциональной подсистем по ЛРН

| Орган управления | Территориальная подсистема РСЧС | Функциональная подсистема ЛРН в море |
| --- | --- | --- |
| Федеральный уровень |
| Координационный орган | Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) | КЧС Росморречфлота |
| Постоянно действующий орган управления | МЧС России | Росморречфлот |
| Орган повседневного управления | Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКС), информационные центры (ИЦ) | ФБУ «МСС Росморречфлота» и спасательно - координационный центр Росморречфлота (СКЦ) |
| Региональный уровень |
| Координационный орган | КЧС и ОПБ органа исполнительной власти субъекта РФ | КЧС Росморречфлота |
| Постоянно действующий орган управления | Территориальные органы МЧС России по субъектам РФ (Главные управления МЧС России) | ФБУ «МСС Росморречфлота», СФ и АФ ФБУ «Морспасслужбы Росморреч-флота» |
| Орган повседневного управления | ЦУКС главных управлений МЧС России по субъектам РФ, ИЦ, дежурно - диспетчерские службы (ДДС) органов исполнительной власти субъектов РФ и территориальных органов ФОИВ | Спасательно – координационный центр, морские спасательные подцентры и диспетчерские службы СФ и АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» |
| Локальный уровень |
| Координационный орган | КЧС организаций независимо от ведомственной и национальной принадлежности, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение нефти на морских акваториях | КЧС организаций, находящихся в ведении Росморречфлота, КЧС организаций независимо от ведомственной и национальной принадлежности, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение нефти на морских акваториях |
| Постоянно действующий орган управления | Структурные подразделения организаций, уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС | морских портов, ФГУП «Росморпорт» и его филиалы на своих объектах |
| Орган повседневного управления | Дежурно-диспетчерские службы организаций, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение нефти на морских акваториях | Дежурно-диспетчерские службы организаций морского транспорта, морских портов, филиалов ФГУП «Росморпорт», судоходных компаний и других организаций независимо от ведомственной и национальной принадлежности, осуществляющих разведку месторождений, добычу нефти, а также переработку, транспортировку, хранение нефти на морских акваториях |

При РН более 500 тн. на акватории координацию деятельности органов управления и сил морского и речного транспорта при ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет КЧС Росморречфлота и Региональный ШРО [42].

При возникновении ЧС(Н)  на акватории морского порта Нарьян-Мар основными задачами ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» являются:

- организация первоочередных действий по прекращению вылива нефтепродуктов, ограждению нефтяного пятна на акватории порта, защите береговой и причальной полосы;

- оповещение о ЧС(Н) взаимодействующих организаций;

- управление силами и средствами ЛРН при сборе нефтяного разлива и ликвидации его последствий;

- постоянный анализ складывающейся обстановки, выполнение расчетов и прогнозирование движения нефтяного пятна, выработка решений по реагированию на оперативную обстановку;

- оценка необходимости привлечения сил и средств ЛРН взаимодействующих организаций;

- осуществление взаимодействия с силами и средствами других организаций, привлекаемых к ЛРН;

- поддержка связи со всеми участниками ЛРН и взаимодействующими организациями;

- при необходимости привлечение экспертов (консультантов) по вопросам, связанным с операцией по ЛРН;

- организация обеспечения сил и средств, участвующих в ЛРН, продовольствием, водой, ГСМ и другими материалами;

- принятие решения, при необходимости, об обращении за помощью в КЧС Росморречфлота;

- принятие решения о начале, временном прекращении, возобновлении и прекращении операций ЛРН по погодным условиям, при малом количестве остаточной нефти или на основании других обоснованных причин;

- взаимодействие со средствами массовой информации;

- ведение учета затрат по ЛРН (не допускает необоснованного привлечения к ЛРН технических сил и средств привлекаемых организаций);

- составление отчетных документов.

      - Структура органов управления

Согласно постановлению Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также на основании распоряжения капитана морского порта Нарьян-Мар № 5 от 01.08.11 в НМФ ФГБУ «АМП ЗА» действуют следующие органы управления системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:

- Координационный орган - КЧС НМФ ФГБУ «АМП ЗА»;

- Постоянно действующий орган управления - НМФ ФГБУ «АМП ЗА»;

- Орган повседневного управления - ИГПК морского порта Нарьян-Мар.

При отсутствии угрозы возникновения ЧС(Н) на акватории порта органы управления и привлекаемые силы и средства функционируют в режиме повседневной деятельности.

Решениями капитана морского порта Нарьян-Мар в случае угрозы или возникновения ЧС(Н) для соответствующих органов управления и привлекаемых сил и средств ЛРН может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:

- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения ЧС(Н);

- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации ЧС(Н).

Решениями капитана морского порта Нарьян-Мар о введении для органов управления и привлекаемых сил и средств ЛРН режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:

- обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима ЧС;

- границы морской акватории, на которой может возникнуть разлив нефти или площадь морской акватории, подверженной загрязнению нефтью;

- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по ЛРН на акватории;

- перечень мер по защите населения, прибрежных объектов, а также особо уязвимых морских районов;

- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению ЧС и Руководитель работ;

- порядок управления силами и средствами ЛРН взаимодействующих структур;

- порядок материально-технического и финансового обеспечения;

- периодичность и порядок информирования о ходе выполнения работ ЛРН;

- порядок взаимодействия со СМИ.

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения режима повышенной готовности или режима ЧС, капитан морского порта Нарьян-Мар отменяет установленные режимы функционирования органов управления, а также сил и средств ЛРН.

Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и привлекаемыми силами и средствами, являются:

1)	 в режиме повседневной деятельности:

- изучение состояния морского судоходства, деятельности по переработке, транспортировке, хранению нефти и нефтепродуктов на морских акваториях, прогнозирование рисков разливов нефти в море;

- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области охраны морской среды от разливов нефти, а также защиты населения и территорий от ЧС, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов, и обеспечение пожарной безопасности;

- планирование действий органов управления и привлекаемых сил и средств по предупреждению и ЛРН в море, организация подготовки и обеспечения их деятельности;

- подготовка и обучение АСФ по вопросам предупреждения и ЛРН в море;

- взаимодействие с аварийно-спасательными формированиями других федеральных органов исполнительной власти по вопросам предупреждения и ЛРН в море;

- проведение учений по ЛРН;

- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и обеспечение пожарной безопасности;

- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ЛРН в море;

- ведение статистической отчетности о проведении операций по ЛРН, участие в расследовании причин аварий и катастроф на море, связанных с разливами нефти и нефтепродуктов, а также выработка мер по устранению причин подобных аварий и катастроф.

2) 	в режиме повышенной готовности:

- усиление контроля за состоянием морского судоходства, деятельностью по переработке, транспортировке, хранению нефти на морских акваториях, прогнозирование рисков разливов нефти и нефтепродуктов в море и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления, а также привлекаемых сил и средств, на стационарных пунктах управления;

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления, привлекаемым силам и средствам, заинтересованным органам власти и организациям данных о прогнозируемых разливах нефти и нефтепродуктов в море;

- принятие оперативных мер по предупреждению и готовности к локализации разливов нефти и нефтепродуктов в море, снижению возможного ущерба в случае его возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования соответствующих организаций при разливах нефти и нефтепродуктов;

- уточнение соответствующих планов по ЛРН в море;

- приведение при необходимости привлекаемых сил и средств в готовность к реагированию на разливы нефти и нефтепродуктов на море, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действия;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ЛРН в море;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

3) 	в режиме чрезвычайной ситуации:

- оповещение руководителей федеральных и территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций, а также населения о разливе нефти и нефтепродуктов в море;

- организация круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и привлекаемых сил и средств;

- непрерывный контроль за состоянием морского судоходства, деятельностью по переработке, транспортировке, хранению нефти на морских акваториях в районе ЧС;

- прогнозирование распространения нефтяных загрязнений при разливах нефти и нефтепродуктов в море и их последствий;

- организация работ по локализации и ЛРН в море и всестороннему обеспечению действий привлекаемых сил и средств;

- наращивание сил и средств в случае необходимости для ЛРН;

- организация работ по защите особо уязвимых морских районов;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне разлива нефти и о ходе проведения работ по его ликвидации;

- подготовка и обращение при необходимости за помощью в координирующий орган по ЛЧС(Н);

- поддержание непрерывного взаимодействия с заинтересованными органами исполнительной власти и организациями по вопросам ЛРН в море;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению сотрудников при ЛРН.

В режиме чрезвычайного положения, вводимого в соответствии с законодательством РФ, вышеуказанные органы управления, а также привлекаемые силы и средства функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов государственной власти.

Руководство операциями по ЛРН на акватории НМФ ФГБУ «АМП ЗА» и координация действий сил и средств ЛРН привлекаемых организаций в режиме чрезвычайной ситуации, осуществляется ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА», который в рамках функциональной подсистемы Минтранса России является оперативным органом КЧС НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» осуществляет оперативное руководство находящимися в районе разлива силам и средствами ЛРН, налаживая при этом взаимодействие с ШРО (КЧС и ОПБ) организаций, осуществляющих операции с нефтью и нефтепродуктами в НМФ ФГБУ «АМП ЗА» в морском порту Нарьян-Мар, в целях привлечения дополнительных сил и средств ЛРН [47].

Основные функции ШРО НМФ ФГБУ «АМП  ЗА»:

- Руководство операциями по ЛРН в НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

- Организация обеспечения необходимыми для проведения операции по ЛРН материально-техническими, финансовыми и людскими ресурсами.

- Организация обеспечения безопасности мореплавания, мер безопасности при проведении работ по ЛРН.

- Организация взаимодействия аварийно-спасательных служб и организаций различных форм собственности и принадлежности, территориальных органов исполнительной власти при проведении операций по ЛРН.

- Подготовка предложений, расчетных данных и предварительных решений для КЧС Росморречфлота.

- Подготовка предложений по совершенствованию системы ЛРН в морском порту Нарьян-Мар, корректуре и доработке настоящего Плана.

- Подготовка и рассылка в установленным порядке отчетов по проведенной операции по ЛРН.

- Совершенствование практических навыков органами управления и персоналом привлекаемого АСФ(Н), при подготовке и проведении учений по ликвидации условных разливов нефти в зоне действия настоящего Плана ЛРН.

При возникновении ЧС(Н) основными задачами ШРО НМФ ФГБУ«АМП ЗА» являются:

- организация первоочередных действий по прекращению вылива нефтепродуктов и локализации нефтяного пятна на акватории порта;

- оповещение о ЧС(Н) контролирующих и взаимодействующих организаций;

- управление силами и средствами ЛРН при проведении мероприятий по ЛЧС(Н);

- постоянный анализ складывающейся обстановки, выполнение расчетов и прогнозирование движения нефтяного пятна;

- оценка необходимости привлечения дополнительных сил и средств ЛРН;

- осуществление взаимодействия с силами и средствами других организаций, привлекаемых к ЛРН;

- поддержка связи со всеми участниками ЛРН и взаимодействующими организациями;

- при необходимости привлечение экспертов (консультантов) по вопросам, связанным с операцией по ЛРН;

- организация обеспечения сил и средств, участвующих в ЛРН, продовольствием, водой, ГСМ и другими материалами;

- принятие решения, при необходимости, об обращении за помощью в вышестоящий координирующий орган по ЛЧС(Н);

- принятие решения о начале, временном прекращении, возобновлении и прекращении операций ЛРН по погодным условиям, при малом количестве остаточного нефтепродукта или на основании других обоснованных причин;

- взаимодействие со средствами массовой информации;

- ведение учета затрат по ЛРН;

- составление отчетных документов.

Место сбора и работы ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» при организации и проведении работ ЛРН на акватории морского порта Нарьян-Мар – помещение ИГПК НМФ ФГБУ «АМП ЗА», находящееся по адресу: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Портовая, д. 11.

Помещение для работы ШРО оборудовано следующими необходимыми средствами:

- настоящий План ЛРН в бумажном и электронном виде;

- Международные конвенции, законодательные акты Российской Федерации, приказы Минтранса России и МЧС России по вопросам предотвращения и ликвидации загрязнения морской акватории;

- Руководства, инструкции и положения по организации борьбы с разливами нефти в море;

- перечень организаций и учреждений, которые могут дать квалифицированную консультацию по вопросам, связанным с ликвидацией загрязнения морской акватории нефтью (с указанием номеров телефонов, почтовых и телеграфных адресов);

- карты района проведения операции ЛРН;

- средства связи (радиосвязь, телефоны (стационарные и мобильные), факс);

- компьютеры с выходом в Интернет;

- множительная техника.

Структура ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» представлена на Рис. 3.

В случае отсутствия штатного члена ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» (отпуск, командировка, болезнь и пр.) обязанности члена ШРО выполняет лицо, заменяющее его по службе.

Допускается совмещение различных функций одним лицом.

    - Состав и функциональные обязанности членов КЧС и ПБ и ее рабочих органов

Состав и структура КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА» установлены Распоряжением капитана морского порта Нарьян-Мар № 15 от 01.08.16.

Состав и структура ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» устанавливается распоряжением капитана морского порта Нарьян-Мар о введении в действие настоящего Плана ЛРН.

Права и обязанности членов ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» представлены в таблице 8.

Таблица 8: Функциональные обязанности членов ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА»

| № пп | Должность в ШРО / занимаемая должность по службе | Функциональные обязанности |
| --- | --- | --- |
|  | Начальник ШРО, Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации/ капитан морского порта Нарьян-Мар | осуществляет общее руководство работой ШРО; при получении информации об аварии с угрозой РН или при возникновении РН отдает распоряжение о созыве ШРО в полном или сокращенном составе и начале работ по ЛРН; устанавливает режим работы ШРО; проводит анализ ситуации, организует мониторинг нефтяного загрязнения и прогнозирование его распространения; определяет цели и стратегии мероприятий по ЛРН; определяет приоритеты операции по ЛРН; организует разработку и утверждение оперативного Плана ЛРН; организует связь с Руководителем работ в зоне ЧС(Н); осуществляет контроль доведения задач до исполнителей, в соответствии с утвержденным оперативным Планом ЛРН; осуществляет контроль за привлечением сил и средств ЛРН; организует бесперебойное финансирование и материально-техническое обеспечение операции по ЛРН; принимает решение о выделении новых или дополнительных ресурсов; организует учет использования сил и средств ЛРН, финансовых и материальных затрат в ходе операции по ЛРН; организует подготовку и доведение в установленные промежутки времени сводок и донесений по проведению работ на море в адрес Руководителя Росморречфлота, в копии – Начальнику ГУ МЧС по НАО; информирует о ситуации территориальный орган Росприроднадзора об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий; организует выработку изменений и дополнений в оперативный план ЛРН, утверждает их и руководит их реализацией; организует взаимодействие ШРО с КЧС Росморречфлота; организует подготовку и передачу обращения в КЧС Росморречфлота по повышению уровня РН, передаче управления операцией по ЛРН Региональному ШРО. Утверждает данное обращение; организует взаимодействие ШРО с КЧС и ОПБ организаций, участвующих в операции по ЛРН; взаимодействие с портами, судовладельцами и другими ведомствами; организует взаимодействие с Начальником ГУ МЧС по НАО по разработке оперативного плана ЛРН по защите прибрежной полосы, его корректуре и реализации; организует подготовку предложений по временному прекращению или завершению операции ЛРН, утверждает их; принимает решение о привлечении экспертов и консультантов; утверждает информационные сводки, распространяемые уполномоченным по связям с общественностью и СМИ; по согласованию с природоохранными органами принимает решение о временном прекращении или завершении операции по ЛРН; организует составление и утверждение документации по производственным расходам и их возмещению; организует заседания ШРО, подготовку предложений в протоколы заседания ШРО и решения ШРО, утверждает их и организует реализацию; утверждает требования о выделении новых или дополнительных ресурсов, необходимых для проведения операции, согласно утвержденных им изменений и дополнений к оперативному плану ЛРН; принимает решение о необходимости задействования сил и средств организаций и предприятий различных форм собственности, являющихся владельцами морских, катеров и оборудования ЛРН, содействует в реализации этого решения; проводит консультирование с юристами; по согласованию с природоохранными органами принимает решение о временном прекращении или завершении операции по ЛРН; утверждает документацию по производственным расходам и их возмещению; утверждает руководящий состав группы составления отчета по проведенной операции ЛРН, рассматривает и утверждает отчет; организует составление отчета по проведенной операции ЛРН на море, представляет его на утверждение в Росморречфлот; совместно с начальником ГУ МЧС России по НАО организует составление отчета по участию в операции по защите прибрежной полосы; организует и руководит расследованием причин РН. |
|  | Заместитель начальника ШРО/ Главный гос. инспектор ИГПК морского порта Нарьян-Мар | при отсутствии Начальника ШРО возглавляет все работы по ЛРН; подчиняется Начальнику ШРО; осуществляет общее руководство операцией ЛРН до сбора ШРО в полном составе; при получении информации об аварии с угрозой РН или при возникновении РН дает предложение Начальнику ШРО о созыве ШРО и принятии решения о начале работ по ЛРН; участвует в разработке оперативного плана ЛРН и принятии решений ШРО; оценивает общую обстановку в районе морской аварии, разлива нефти на прилегающей акватории, вырабатывает рекомендации по обеспечению безопасности мореплавании, доводит эту информацию до Начальника ШРО и Руководителя работ в зоне ЧС(Н); совместно с Начальником ШРО принимает решение о закрытии района РН для плавания судов и реализует его; организует ведение общей обстановки по району морской аварии, разлива нефти на прилегающей акватории; организует обеспечение безопасности мореплавания в районе проведения операции ЛРН и на подходах нему; организует выработку предложений по обеспечению безопасности мореплавания, организации связи, финансовому, материально-техническому и транспортному обеспечению в оперативный план ЛРН, с их утверждением Начальником ШРО и руководит их реализацией; организует выработку изменений и дополнений по финансовому, материально-техническому и транспортному обеспечению в оперативный план ЛРН, с их утверждением Начальником ШРО и руководит их реализацией; организует взаимодействие с ГУ МЧС по НАО; ведет контроль хода ведения работ и, в случае необходимости, обеспечивает задействование дополнительных сил и средств, находящихся под руководством ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА»; организует составление разделов отчета по проведенной операции по вопросам обеспечения безопасности мореплавания, связи, финансового, материально-технического, транспортного обеспечения операции на море; отвечает за связь с общественностью и СМИ; отвечает за подготовку и предоставление информации о РН органам исполнительной власти, природоохранным органам и другим организациям и ведомствам, участвующим в операции по ЛРН, а также средствам массовой информации и общественности; готовит и согласовывает информацию с Начальником ШРО для СМИ и общественности; организует ознакомительные выезды, проведение интервью и брифингов; отслеживает объективность освещения информации об инциденте в СМИ; получает сведения из СМИ, которые могут оказаться полезными при ЛРН; участвует в расследовании причин и обстоятельств аварии. |
|  | Заместитель начальника ШРО/ 1-й зам. руководителя | подчиняется Начальнику ШРО (руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации); является ответственным за связь и взаимодействие с ФГБУ «АМП Западной Арктики»; участвует в разработке оперативного плана ЛРН и принятии решений ШРО; организует выработку предложений по материально-техническому обеспечению в оперативный план ЛРН, с их утверждением Начальником ШРО и руководит их реализацией; организует финансовое и юридическое обеспечение работ по ликвидации ЧС(Н); ведет контроль хода ведения работ и, в случае необходимости, обеспечивает задействование дополнительных сил и средств, находящихся под руководством ФГБУ «АМП Западной Арктики»; участвует в расследовании причин и обстоятельств аварии. |
|  | Руководитель диспетчерского узла связи ШРО/ Старший гос. инспектор ИГПК | подчиняется Начальнику ШРО (руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации); совместно с МСПЦ Архангельск обеспечивает связь и взаимодействие ШРО с ФБУ «МСС Росморречфлота»; при получении сигнала об РН от виновника разлива обеспечивает оповещение взаимодействующих и контролирующих организаций в соответствии с утвержденной схемой; по поручению Начальника ШРО проводит оповещение и информирование членов КЧС НМФ ФГБУ «АМП ЗА»; обеспечивает связь между участниками операций по ЛРН; готовит справку о наличии судов в районе аварийного судна (объекта); обеспечивает связь с аварийным объектом (аварийным судном) и судами, участвующими в проведении операции по ЛРН; осуществляет прием и передачу взаимодействующим организациям и лицам информации о разливе; обеспечивает прием и передачу информации связанную с ходом работ по ЛРН. |
|  | Руководитель работ в зоне ЧС(Н)/ директор АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» (либо иное, назначенное лицо) | подчиняется Начальнику ШРО (руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации); является Руководителем работ в зоне ЧС(Н) и осуществляет общее руководство операцией ЛРН; руководит АСР по оказанию помощи аварийному объекту; организует, имеющимися в распоряжении силами и средствами, наблюдение за нефтяным загрязнением, прогнозирование его распространения; участвует в принятии решений ШРО; участвует в разработке и вносит необходимые изменения в оперативный план ЛРН, дает предложения по технологиям ЛРН; организует выполнение соответствующих разделов оперативного плана ЛРН (ограждение нефти, построение нефтесборных ордеров, установка нефтесборного оборудования, установка отклоняющих бонов, с целью защиты прибрежной полосы и т.д.); поддерживает связь с Начальником ШРО и в установленные сроки уведомляет его обо всех изменениях на месте проведения работ, а также о планируемых дальнейших действиях; дает предложение в ШРО о необходимости изменения применяемых технологий ЛРН; устанавливает оперативную связь с силами и средствами, обеспечивающими разведку и мониторинг места разлива; по запросу ШРО обеспечивает привлечение к ликвидации разлива дополнительных сил и средств ЛРН АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»; организует безопасность мореплавания при проведении работ по ЛРН; на основании информации, полученной с места проведения операции ЛРН, определяет потребность в дополнительных технических средствах, плавсредствах и людских ресурсах, в случае необходимости, дает предложение в ШРО о привлечения дополнительных сил и средств ЛРН; в соответствии с поставленными задачами на выполнение оперативного плана ЛРН ставит задачи, выделенным в его распоряжение силам и средствам, дает задания конкретным исполнителям; координирует действия сил и средств, занятых в операции на месте разлива; осуществляет выработку изменений и дополнений в оперативный план ЛРН, с их утверждением и получением новых задач организует их выполнение; организует передачу собранной нефтеводяной смеси, доставку ее на пункты приема в соответствии с оперативным планом ЛРН; вырабатывает предложения Начальнику ШРО по временному прекращению или завершению операции ЛРН, с их утверждением – обеспечивает их реализацию; организует с окончанием операции ЛРН свертывание и очистку нефтесборного оборудования, возвращение судов и катеров в назначенные порты и пункты; отвечает за очистку задействованных в работе по ЛРН сил и средств; ведет журнал регистрации проводимых мероприятий; участвует в составлении отчета по проведенной операции. |
|  | Представитель организации - основного оператора морского терминала/ Заместитель генерального директора ОАО «НММТП» | подчиняется Начальнику ШРО (руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации); с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; участвует в разработке оперативного плана ЛРН и принятии решений ШРО; организует выработку предложений по материально-техническому обеспечению в оперативный план ЛРН, с их утверждением Начальником ШРО и руководит их реализацией; ведет контроль хода ведения работ и, в случае необходимости, обеспечивает задействование дополнительных сил и средств, находящихся под руководством ООО «НММТП». |
|  | Ответственный секретарь ШРО / Старший гос. инспектор ИГПК | подчиняется Начальнику ШРО (руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации); с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; отвечает за правильное ведение и обновление следующей документации: Оперативного плана ЛРН Журнала учета событий Протоколов заседаний Отчетов по ликвидации разливов, журналов переговоров Отчетов об оперативной обстановке и т.д.; осуществляет, при необходимости, копирование документации; регистрирует прибытие членов ШРО; составляет и ведет список контактных адресов взаимодействующих и привлекаемых организаций; ведет Журнал учета поступивших телефонных звонков и Журнал учета исходящей информации. |
|  | Уполномоченный представитель ГУ МЧС Росси по НАО | с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; участвует в принятии решений ШРО, готовит предложения в протоколы заседаний ШРО в сфере своих полномочий; обеспечивает взаимодействие и координацию действий АСС и АСФ(Н), привлекаемых к мероприятиям по ЛРН; осуществляют координацию действий ГУ МЧС России по НАО; организует подготовку и передачу в установленные сроки, промежутки времени в адрес начальника СЗРЦ МЧС России сводок и донесений о ходе проведения операции; участвует в разработке оперативного плана ЛРН; в случае необходимости организует выработку предложений по использованию сил и средств ГУ МЧС России по НАО в оперативный план ЛРН; с утверждением оперативного плана ЛРН организует развертывание сил и средств ГУ МЧС России по НАО в районе проведения операции, их использование; участвует в составлении отчета по проведенной операции; участвует в расследовании причин и обстоятельств аварии. |
|  | Уполномоченный представитель Нарьян-Марской инспекции по охране рыбных ресурсов (по согласованию) | с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; участвует в принятии решений ШРО и в разработке оперативного плана ЛРН; входит в Группу экспертов, участвует в работе Группе анализа и прогноза распространения загрязнения; предоставляет информацию о наиболее уязвимых биоресурсах в районе разлива; участвует в составлении отчета по проведенной операции. участвует в расследовании причин и обстоятельств аварии, оценке ущерба нанесенного биоресурсам. |
|  | Уполномоченный представитель Администрации Муниципального образования в зоне ЧС(Н) | с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; участвует в принятии решений ШРО; обеспечивает взаимодействие с администрацией района; при необходимости обеспечивает взаимодействие ШРО с муниципальными органами района по информированию населения о разливе, правилах поведения в таких районах; при необходимости обеспечивает привлечение и взаимодействие со службами АСС района. |
|  | Уполномоченный представитель Нарьян-Марского отделения Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» | с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; участвует в работе следующих Групп ШРО: юридической и финансовой поддержки, материально-технического и транспортного обеспечения, контроля за привлекаемыми силами ЛРН и утилизацией отходов; принимает участие в организации проведения работ по ликвидации последствий загрязнения акватории и территории морского порта. |
|  | Представитель Управления Росприроднадзора по Ненецкому АО | с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; организует мониторинг и прогнозирование распространения нефтяного загрязнения; входит в Группу экспертов, участвует в работе Группе анализа и прогноза распространения загрязнения; участвует в принятии решений ШРО и в разработке оперативного плана ЛРН; осуществляет контроль за выбором и применением наиболее экологически безопасных технологий ЛРН; оказывает содействие в получении разрешения на использование способов ликвидации нефтяного загрязнения, носящих разрешительный характер; представляет информацию об экологически ценных районах, требующих приоритетной защиты; оценивает уровень загрязнения и его возможного воздействия на окружающую природную среду; осуществляет контроль за качеством очистки акватории от нефтяного загрязнения; выдает рекомендации и предложения по завершению операции по ЛРН; совместно с Начальником ШРО принимает решение о прекращении операции ЛРН; участвует в составлении отчета по проведенной операции; участвует в расследовании причин и обстоятельств аварии, оценке ущерба окружающей среде. |
|  | Представитель владельца аварийного объекта / судна | с получением информации (распоряжения, сообщения) прибывает к месту работы ШРО, уточняет свои задачи с переходом работы в режиме ЧС; предоставляет информацию о количестве, типе и характеристиках разлитого нефтепродукта; в случае, если вылив нефтепродукта еще продолжается, дает оценку ожидаемого объема РН; предоставляет данные по конструктивным особенностям и состоянию аварийного объекта, предоставляет схемы грузовых и топливных танков и др. техническую документацию судна; дает рекомендации о мероприятиях для прекращения вылива нефтепродукта с учетом безопасности людей; информирует о наличии в организации сил и средств, которые можно использовать для операции ЛРН. Обеспечивает задействование этих сил и их передачу в подчинение Руководителя работ в зоне ЧС(Н); организовывает финансовое и материально-техническое обеспечение операции ЛРН; участвует в составлении отчета по проведенной операции. участвует в расследовании причин и обстоятельств аварии. |

При разливе нефти и нефтепродуктов к работе ШРО привлекаются представители взаимодействующих и контролирующих организаций. В случае отсутствия штатного члена ШРО (отпуск, болезнь, командировка и пр.) его обязанности выполняет лицо, заменяющее его по службе.

Для научного обеспечения операций ЛРН, при необходимости, могут привлекаться эксперты сторонних организаций. Кандидатуры привлекаемых экспертов назначаются заранее. Количество и специализацию привлекаемых экспертов определяет Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. Каждый из экспертов, в соответствии со специализацией, должен изучать отечественную и зарубежную информацию и быть в курсе вопросов ЛРН, требующих квалифицированного оперативного решения на месте.

Для непосредственного обеспечения работ по локализации и ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов при ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» формируются рабочие группы и Штаб Руководителя работ в зоне ЧС(Н). Состав и численность рабочих групп определяется Начальником ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

Общие обязанности должностного состава ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА»:

- по прибытию на место работы зарегистрироваться у ответственного секретаря ШРО;

- получать вводные инструкции от своих непосредственных начальников;

- получать рабочие материалы;

- организовывать работу подчиненных;

- проводить прогнозирование и анализ аварийных ситуаций, вносить свои предложения по разработке оперативного плана по ЛРН;

- проводить мероприятия по соблюдению требований природоохранного законодательства при выполнении работ по ликвидации аварии и ЛРН;

- проводить проверку по соблюдению техники безопасности и при выполнении работ по ЛРН;

- не допускать передачу какой-либо информации о проводимой работе по ликвидации аварии и ЛРН без разрешения ответственного за взаимодействие со СМИ, вся информация в СМИ передается только через отдел по связям с общественностью и СМИ;

- обеспечивать документирование проводимых операций и мероприятий;

- оказывать помощь уполномоченным органам по административному, техническому и уголовному расследованию причин ЧС(Н).

Все радиопереговоры и телефонные разговоры с диспетчерским центром должны проводиться без использования кодов ясным текстом и терминологией.

    - Вышестоящий координирующий орган и организация взаимодействия с ним:

Если при реализации настоящего Плана ЛРН будет установлено, что имеющихся в распоряжении ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» сил и средств ЛРН недостаточно или они неэффективны для полной и надежной ликвидации разлива нефти на акватории порта, то Начальник ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» принимает решение об обращении за помощью в вышестоящий орган управления по ЛЧС(Н) – КЧС Росморречфлота.

В этом случае Группа планирования аварийно-спасательных работ (АСР) по указанию Начальника ШРО совместно с руководством ШРО и директором АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» подготавливает проект запроса о помощи в КЧС Росморречфлота (Приложение 11), который утверждается Начальником ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА». После этого, через МСПЦ Архангельск запрос передается в адрес Председателя КЧС Росморречфлота и руководителя ФБУ «МСС Росморречфлота».

Запрос должен содержать информацию о разливе (время разлива, источник, тип и предполагаемое количество разлитого нефтепродукта, средства и каналы связи с членами ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» ответственными за прием и размещение дополнительных сил и средств, перечень необходимых средств ЛРН).

На основе оценки ситуации Председатель КЧС Росморречфлота совместно с руководителем ФБУ «МСС Росморречфлота» может принять решение об оказании помощи ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» и привлечении к ликвидации разлива сил и средств ЛРН региона или о созыве Регионального ШРО и введении в действие Регионального плана ЛРН, либо принять решение о созыве Федерального ШРО.

В случае сбора вышестоящего координирующего органа, руководство операцией ЛРН, а также все силы и средства ЛРН ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА», передаются вышестоящему органу, а Уполномоченные представители НМФ ФГБУ «АМП ЗА» включаются в его состав.

Управление проведением операцией по ЛРН считается принятым Региональным ШРО, когда от него придет в адрес ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» письменное подтверждение приема управления.

Ответственность и полномочия ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» могут быть досрочно прекращены или приостановлены только после сбора вышестоящего координирующего органа, официального принятия им руководства операцией ЛРН и передачи функций управления текущими операциями ЛРН.

Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, вывод сил и средств ЛРН с места разлива, прекращение контроля и наблюдения за поведением разлива без прямого указания вышестоящего координирующего органа не допускаются.

После передачи полномочий вышестоящему органу, ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» действует в соответствии с его указаниями, в порядке, установленном в РСЧС.

Передача функций управления вышестоящему координирующему органу не означает прекращения материальной ответственности организации – виновника разлива по возмещению затрат на ликвидацию разлива нефти и возмещению вызванного разливом ущерба.

    - Состав и организация взаимодействия привлекаемых сил и средств

Взаимодействие привлекаемых сил и средств предусмотрено в целях более полного использования их возможностей при проведении работ по локализации разлива.

К силам и средствам РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [33].

Основная цель организации взаимодействия привлекаемых сил и средств заключается в поддержании постоянной готовности взаимодействующих сил и средств к выполнению поставленных задач в назначенном районе. Основным принципом взаимодействия при проведении ЛРН является согласование действий сил и средств по целям, задачам, месту, времени и способам выполнения поставленных задач в наиболее выгодном сочетании и направлении их усилий на достижении общих целей операции ЛРН.

В состав сил и средств каждого уровня РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации.

Росморречфлот является федеральным органом исполнительной власти, в компетенцию которого входит организация проведения работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на внутренних водных путях с судов и объектов морского и речного транспорта и образует функциональную подсистему РСЧС вместе с СКЦ, МСКЦ, МСПЦ, АФ и СФ ФБУ «МСС Росморречфлота»[30,42].

В состав сил и средств постоянной готовности функциональной подсистемы Министерства транспорта РФ для ликвидации ЧС(Н) на акватории морского порта Нарьян-Мар входят [42]:

- МСПЦ Архангельск;

- Силы и средства АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» .

При возникновении РН до 500 тн. на акватории морского порта Нарьян-Мар организация и проведение работ по ЛРН, включая ликвидацию загрязнения береговой и причальной полосы порта, осуществляется силами и средствами, привлекаемыми организацией-виновником разлива и силами и средствами, при необходимости привлекаемыми НМФ ФГБУ «АМП ЗА». Взаимодействие сил и средств ЛРН при РН, осуществляется следующим образом:

После получения информации о РН председатель КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА» принимает решение о сборе соответствующего ШРО.

Диспетчерской службой проводится оповещение согласно утвержденной схеме.

Силы и средства ЛРН АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» и взаимодействующих организаций приступают к локализации и ликвидации разлива согласно положениям настоящего Плана.

До прибытия членов ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА», руководство по ЛРН осуществляется вахтенным инспектором ИГПК.

Взаимодействие с Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» осуществляется по указанию начальника ШРО. При этом Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информируется только при загрязнении береговой полосы в районе города. Взаимодействие с Администрацией осуществляется через Отдел по безопасности, мобилизационной работе и ЧС.

Взаимодействие с ГУ МЧС России по НАО при возникновении возгорания или пожара выполняется согласно ведомственных нормативов диспетчером пожарной части.

Конкретный состав привлекаемых сил и средств, в зависимости от фактической ситуации на месте разлива, определяется решением ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» на основе данных мониторинга и разведки района ЧС(Н).

В соответствии с принципом «единоначалия» взаимодействие организуется Руководителем работ, назначаемым НМФ ФГБУ «АМП ЗА», установленным порядком, который регламентируется Федеральным Законом РФ от 14.07.1995 г. №151-ФЗ [65], постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 [33].

В соответствии с указанными нормативно-правовыми документами:

- Руководителю работ в зоне ЧС(Н) подчиняются все силы и средства, участвующие в их проведении, никто не вправе вмешиваться в деятельность Руководителя работ, иначе как отстранив его в установленном порядке от исполнения обязанностей лицом, которым он был назначен, приняв руководство на себя или назначив другое должностное лицо;

- Руководитель работ исполняет свои обязанности в соответствии с законами и иными нормативными и правовыми актами РФ и ведомственными нормативными актами;

- Руководитель работ несет полную ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных работ в зоне ЧС(Н), безопасность людей, участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации.

Руководитель работ, с целью обеспечения взаимодействия сил и средств в зоне ЧС(Н):

- уточняет каналы связи с привлеченными к операции ЛРН судами, техническими средствами и персоналом;

- дает конкретные указания по проведению работ ЛРН непосредственным исполнителям в соответствии с выбранными ШРО технологиями ЛРН;

- координирует совместную работу привлеченных сил и средств, а также средств, которые уже осуществляют сбор разлитой нефти;

- поддерживает постоянную связь с ШРО, в случае необходимости, готовит предложение о привлечении дополнительных сил и средств.

Схема взаимодействия сил и средств при разливе нефти и нефтепродуктов на акватории НМФ ФГБУ «АМП ЗА» представлена на Рис. 4 и Рис. 5.

Состав сил и средств взаимодействующих организаций с учетом их дислокации представлен в п. 1.4.2. Схемы взаимодействия сил и средств при разливе нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар представлены на рисунках 12, 13.

Рис. 4. Схема взаимодействия при РН до 500 тн. на акватории морского порта Нарьян-Мар

Рис. 5. Схема взаимодействии при РН до 5000 тн. на акватории порта Нарьян-Мар

    - Система связи и оповещения и порядок ее функционирования

Организацию информационного обеспечения функциональной подсистемы осуществляют ФГБУ «СКЦ Росморречфлота» и МСПЦ [42].

Оповещение о загрязнении моря нефтью и нефтепродуктами производится в соответствии с Порядком сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [10, 27].

Общий принцип передачи сообщений заключается в обязательстве капитанов морских судов и других плавучих средств, командиров гражданских воздушных судов, руководящих лиц, проводящих работы на искусственных островах и сооружениях, капитанов иностранных морских судов и других плавучих средств, находящихся во внутренних морских и территориальных водах, а также в экономической зоне Российской Федерации сообщать о загрязнении морской среды [10].

При возникновении РН капитан аварийного судна передает сообщение о факте разлива в ИГПК морского порта Нарьян-Мар.

Первоначальная информация должна содержать данные об источнике, времени и месте разлива, гидрометеорологических условиях, ориентировочном объеме разлива и направлению дрейфа нефтяного пятна. Для передачи сообщения о РН введена типовая форма сообщения. Порядок оповещения о ЧС(Н) контролирующих и взаимодействующих организаций осуществляется согласно п. 2.1.1. настоящего Плана.

НМФ ФГБУ «АМП ЗА» использует объектовую систему связи и оповещения, в состав которой входят:

−	Силы:

- персонал НМФ ФГБУ «АМП ЗА» - морского порта Нарьян-Мар;

- персонал МСПЦ Архангельск;

- экипажи судов, участвующих в операциях ЛРН, а также находящихся в зоне ЧС(Н).

−	Средства:

- стационарные радиостанции;

- переносные радиостанции;

- мобильные телефоны;

- стационарные телефоны;

- компьютеры.

Руководство работой объектовой системы связи и оповещения НМФ ФГБУ «АМП ЗА» осуществляет ИГПК морского порта Нарьян-Мар.

ИГПК морского порта Нарьян-Мар несет ответственность за своевременное оповещение органов управления и контролирующих организаций об угрозе возникновения ЧС(Н).

В режиме повышенной готовности ИГПК морского порта Нарьян-Мар выполняет следующие функции:

- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам функциональной подсистемы РСЧС, заинтересованным органам власти и организациям данных о прогнозируемых или возникших РН на акватории порта Нарьян-Мар;

- оповещение об РН капитана порта, контролирующих и взаимодействующих организаций;

- оповещение членов ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

С целью бесперебойности и оперативности связи при проведении работ по ЛЧС(Н) ИГПК морского порта Нарьян-Мар выполняет функции диспетчерского узла связи ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

В режиме ЧС(Н) диспетчерским узлом связи ШРО обеспечивается:

- связь ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» с аварийным объектом и судами, участвующими в операции ЛРН, а также с силами и средствами, задействованными в работах по ЛРН;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне РН и о ходе проведения работ по его ликвидации;

- уточнение и передача информации с места проведения работ в ШРО;

- запросы о текущей гидрометеорологической обстановке на месте разлива и прогнозов погоды.

При проведении операций ЛРН диспетчерским узлом связи ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» используются следующие средства связи:

- ведомственная система радиосвязи Минтранса РФ в радиотелексном режиме с отметкой срочности «Нефть-авария»;

- абонентские пункты ГУ МЧС России;

- телефонные и телеграфные сети Минсвязи (городские, междугородние, специальные).

ШРО НМФ ФГБУ «АМП ЗА» на основе полученной информации осуществляет анализ сложившейся ЧС и, в случае необходимости, после получения инструкций и квалифицированных рекомендаций специалистов, разрабатывает текущие действия ЛРН и передает необходимые распоряжения Руководителю работ на месте разлива и непосредственным исполнителям работ.

При проведении работ по ЛРН, в ШРО сосредотачивается вся оперативная информация о ходе операций ЛРН.

Помещение для работы ШРО обеспечено средствами связи:

- компьютерами с выходом в Интернет;

- картами;

- множительной техникой;

- таблицей радиопозывных для связи на УКВ и перечнем номеров телефонов мобильной связи задействованных лиц и организаций, указанных в настоящем Плане;

- транспортом для оповещения и связи.

Связь между участниками операции по ЛРН должна осуществляется на УКВ канале 16.

При аварии на судне сообщения о разливе с судов передается по УКВ радиостанции в адрес дежурного координатора МСПЦ и в адрес ИГПК морского порта Нарьян-Мар.

Каналы связи, по которым проводится обмен информацией между участниками ЛРН, контролирующими и привлекаемыми организациями, приведены в таблице 8. Рекомендуемые формы отчетов и сообщений приведены в Приложении 11.

Таблица 1.5.5.3.1 Каналы связи взаимодействующих организаций при ЛРН в морском порту Нарьян-Мар

| Организация | Канал связи |
| --- | --- |
|  | Телефон | Факс, радио | E-mail |
| НМФ ФГБУ «АМП ЗА» |
| Капитан морского порта Нарьян-Мар | 8-81853-4-28-25 8-81853-4-58-59 | 8-81853-4-28-25 8-81853-4-58-59 УКВ каналы 16/14/9 Нарьян-Мар-радио 5 | ampnm@mail.ru ampnm@atnet.ru |
| Главный Гос. инспектор ИГПК | 8-81853-4-28-25 |  |  |
| Старший Гос. инспектор ИГПК | 8-81853-4-28-25 |  |  |
| ФГБУ «АМП Западной Арктики» |
| Приемная | 8-8152-68-91-11 | 8-8152-68-91-91 | komlichenko @mapm.ru |
| 1-й зам руководителя | 8-8152-68-91-91 |  |  |
| ОАО «Нарьян-Марский морской торговый порт» |
| Диспетчер | 8-81853-4-29-25 8-81853-4-22-59 | УКВ канал 16,14 Нарьян-Мар-радио 2 |  |
| Нарьян-Марская нефтебаза ОАО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» |
| Приемная | 8-81853-4-33-19 | 8-81853-4-33-64 | naryanlu@atnet.ru |
| Диспетчер | 8-81853-4-33-64 | 8-81853-4-33-64 |  |
| АО «Ненецкая нефтяная компания» |
| Приемная | 8-81853-4-49-70 8-81853-4-41-89 8-81853-4-43-76 | 8-81853-4-48-24 | neftnao@atnet.ru |
| МСПЦ Архангельск |
| Начальник | 8-8182-20-89-21 | 8-8182- 20-88-82 | rcc@mapa.ru |
| Дежурный капитан-координатор | 8-8152-63-71-00 |  |  |
| АФ ФБУ «МСС Росморречфлота» |
| Директор | 8(8182) 27-56-33 8921-720-88-62 | 8(8182) 27-66-35 | vavilovsl@morspas.com info_arkh@morspas.com |
| Оперативный дежурный | 8(8182) 27-56-33/36 8921-246-66-68 |  |  |
| Зам директора по АСР | 8921-290-90-85 |  |  |
| МЧС России |
| Северо-Западный региональный центр МЧС России |
| Оперативный дежурный | 8-812-540-50-26 8-812-247-10-07 | 8-812-540-50-75 | nwrcpress@mail.ru |
| ГУ МЧС России по НАО |
| Приемная | 8-81853-4-20-79 8-81853-4-61-19 | 8-81853-4-22-61 | mchsnao@mail.ru |
| Оперативный дежурный | 8-911-559-26-83 |  |  |
| Отдел ГИМС | 8-81853-4-86-69 | 8-81853-4-07-61 |  |
| Взаимодействующие организации и ведомства |
| Администрация НАО |
| Приемная | 8-81853-4-21-13 | 8-81853-4-22-69 |  |
| Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» |
| Отдел по безопасности, мобилизационной работе и ЧС | 8-81853-4-37-34 |  |  |
| Нарьян-Марское отделение Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт» |
| Приемная | 8-81853-4-67-29 | 8-81853-4-67-29 |  |
| ОГМС «Нарьян-Мар» |
| Приемная | 8-81853-9-16-13 |  |  |
| Управление Росприроднадзора по НАО |
| Приемная | 8-81853-4-24-14 8-81853-4-15-91 | 8-81853-4-24-14 8-81853-4-15-91 | gkuprnao@atnet.ru |
| Специальные службы |
| Координационный центр ПУ ФСБ России по НАО |
| Дежурный | 8-81853-2-22-23 8-81853-4-26-26 |  |  |
| Старший смены | 8-81853-4-14-01 |  |  |
| Таможенный пост «Морской порт Нарьян-Мар» |
| Старший оперативной смены | 8-81853-4-31-60 |  |  |
| Пожарная служба | 01 |  |  |
| Милиция | 02 |  |  |
| Скорая медицинская помощь | 03 |  |  |
| ГИБДД | 8-81853-4-25-76 |  |  |
| Дежурная часть УВД по НАО | 8-81853-4-21-26 |  |  |
| Ненецкая окружная больница | 8-81853-4-29-85 |  |  |

1.5.6. 	Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н)

Исходя из местоположения разлива и гидрометеорологических условий уровень (категория) ЧС(Н) может быть повышен по решению уполномоченных органов в соответствии с законодательством РФ [25,50]. При изменении категории ЧС(Н) происходит передача управления мероприятиями по ЛЧС(Н) вышестоящему органу управления.

Передача управления мероприятиями по ЛЧС(Н) вышестоящему органу управления также происходит, если в ходе выполнения работ установлено, что сил и средств, имеющихся в распоряжении руководящей КЧС и ПБ, недостаточно для полной ликвидации чрезвычайной ситуации.

В случае передачи управления вышестоящему координирующему органу, руководство работами, а также все силы и средства ЛРН нижестоящей КЧС и ПБ, передаются вышестоящему органу, а уполномоченные представители нижестоящих координирующих органов включаются в его состав.

Ответственность и полномочия нижестоящего координирующего органа могут быть досрочно прекращены или приостановлены только после сбора вышестоящего, официального принятия им руководства операцией по ЛЧС(Н) и передачи функций управления текущими операциями по ликвидации разлива нефти или нефтепродуктов.

Прекращение или приостановка текущих операций ЛРН, вывод сил и средств с места ведения работ, прекращение контроля и наблюдения за поведением разлива без прямого указания вышестоящего координирующего органа не допускаются.

После передачи полномочий вышестоящему координирующему органу, нижестоящий орган действует в соответствии с его указаниями, в порядке, установленном РСЧС.

Передача функций управления вышестоящему координирующему органу не означает прекращения материальной ответственности организации – виновника разлива по возмещению затрат на ликвидацию разлива нефти и возмещению вызванного разливом ущерба.

      - Организация передачи управления при изменении категории ЧС(Н) при РН на  акватории морского порта Нарьян-Мар

При возникновении ЧС(Н) разлива до 500 тн.

При возникновении ЧС(Н) разлива до 500 тн. на акватории в оперативной зоне ответственности объектов нефтеобеспечения организация и проведение работ по ЛРН осуществляется силами и средствами соответствующего объекта и взаимодействующих организаций под руководством соответствующей объектовой КЧС и ПБ в соответствии с собственным Планом ЛРН объекта.

Если при ликвидации РН на акватории порта будет установлено, что имеющихся в распоряжении объекта сил и средств ЛРН недостаточно или они неэффективны для полной и надежной ликвидации РН, руководитель ликвидации ЧС(Н) принимает решение об обращении за помощью в вышестоящий орган управления в рамках функциональной подсистемы РСЧС – КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА».

КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА» принимает решение об оказании помощи и привлекает к мероприятиям по ЛРН имеющиеся в его распоряжении силы и средства ЛРН или берет на себя руководство операцией по ликвидации ЧС(Н) и вводит в действие настоящий План ЛРН, при этом силы и средства, находящиеся в распоряжении объектовой КЧС и ПБ организации-виновника разлива, передаются под управление КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА», а в состав КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА» включаются представители объектовой КЧС организации-виновника разлива.

При недостаточности сил и средств, имеющихся в распоряжении КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА», включая силы и средства организации-виновника разлива, для ликвидации ЧС(Н), или в случае повышения уровня ЧС(Н) до разлива свыше 500 тн. по решению уполномоченных органов, руководство операцией по ЛРН передается органам управления регионального уровня – КЧС Росморречфлота.

При возникновении ЧС(Н) разлива до 5000 тн.

При возникновении ЧС(Н) до 5000 тн. на акватории НМФ ФГБУ «АМП ЗА» организация и проведение работ по ЛРН на начальном этапе развития ситуации осуществляется силами и средствами организации-виновника разлива и взаимодействующих организаций под руководством объектовой КЧС и ПБ организации в соответствии с Планом ЛРН объекта.

Если имеющихся в распоряжении объекта сил и средств ЛРН недостаточно или они неэффективны для полной и надежной ликвидации РН до 500 тн., руководство операцией передается вышестоящему КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА» с привлечением дополнительных сил и средств, имеющихся в распоряжении ФГБУ «АМП ЗА», а также сил и средств организаций, дислоцирующихся на акватории морского порта Нарьян-Мар, в соответствии с настоящим Планом.

При достижении объемов РН, до 5000 тн. ЧС(Н), КЧС и ПБ НМФ ФГБУ «АМП ЗА» передает руководство операцией по ЛРН КЧС Росморречфлота в соответствии со стандартной процедурой, описанной выше.

На основе оценки ситуации КЧС Росморречфлота созывает Региональный ШРО, при этом уполномоченные представители НМФ ФГБУ «АМП ЗА» включаются в состав Регионального ШРО, а находящиеся в распоряжении НМФ ФГБУ «АМП ЗА»  силы и средства ЛРН передаются под его управление или принимает решение о созыве Федерального ШРО, вводит в действие «Федеральный плана ликвидации разливов нефти на море» (Федеральный План ЛРН). При передаче управление работами по ЛРН Федеральному ШРО Региональный ШРО предоставляет в подчинение Федеральному ШРО региональные силы и средства ЛРН.

Порядок оценки уровня РН и принятия решения о передаче управления операцией ЛЧС(Н) при РН на акватории приведен на Рис. 6.

Рис. 6. Порядок оценки уровня разлива и принятия решения о передаче управления операцией ЛЧС(Н)

# Footnotes

п. 1.5.1. Плана

п. 1.4.4. Плана

Приложение 14

Приложение 9

Приложение 9

Приложение 13

# Text boxes

Причалы ОАО «НММТП»

Министерство транспорта РФ

Федеральное агентство морского и речного транспорта

филиал ФГБУ «АМП Западной Арктики» в морском порту Нарьян-Мар

Объекты нефтеобеспечения

Порт

Нарьян-Мар

п. Мурманск

СФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

п. Архангельск

АФ ФБУ «МСС Росморречфлота »

КЧС НМФ ФГБУ «АМП Западной Арктики»

Рис. 3. Структура ШРО НМФ ФГУ «АМП ЗА»

Плавсредства

ФБУ «МСС Росморречфлота»

ШРО НМФ ФГБУ «АМП Западной Арктики»

Начальник ШРО НМФ ФГБУ «АМП Западной Арктики»

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации

Капитан морского порта Нарьян-Мар

Заместитель начальника ШРО

НМФ ФГБУ «Западной Арктики»

1-й заместитель руководителя

Группа финансового обеспечения

Группа юридического обеспечения

Группа материально-техниче-

ского обеспечения

Группа транспортного обеспечения

Заместитель начальника ШРО

НМФ ФГБУ «АМП Западной Арктини»

Главный Гос. инспектор ИГПК

Руководитель диспетчерского узла связи ШРО

Старший Гос. инспектор ИГПК

Представитель организации-основного оператора морского терминала

Ответственный секретарь ШРО

Старший Гос. инспектор ИГПК

Члены ШРО-уполномоченные представители (по согласованию)

Начальник/зам. начальника

ГУ МЧС России по НАО

Представитель Правительства НАО

Представитель Администрации МО в зоне ЧС(Н)

Представитель филиала ФГУП «Росморпорт»

Представитель Управления Росприроднадзора по НАО

Представитель Гидрометеослужбы

Представитель владельца аварийного объекта / судна

Руководитель работ в зоне ЧС(Н)

Директор АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

Штаб руководителя работ в зоне ЧС(Н) Руководитель АСП, несущего АСГ /ЛРН

Пост планирования АСР

Пост безопасности мореплавания

Пост связи

Виновник РН или лицо, обнаружившее РН

• ГУ МЧС России по НАО;

•  Пожарная служба;

•  СЗРЦ МЧС России;

•  Администрация НАО;

•  Администрация МО города

Нарьян-Мар;

•  Филиал ФГУП

«Росморпорт» в   морском

порту Нарьян-Мар;

•  ОАО «Нарьян-Марский

морской торговый порт»;

•  ОГМС «Нарьян-Мар»;

•  Управление

Росприроднадзорапо НАО;

•   Координационный центр

ПУ ФСБ России по НАО;

•   Таможенный пост «Морской

порт Нарьян-Мар»

Силы и средства, привлекаемые к

операциям по ЛРН

АСФ(Н) и НАСФ

Несущие АСГ на объектах нефтеобеспечения

АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

ИГПК морского порта

Нарьян-Мар

МСПЦ Архангельск

• НМФ ФГБУ «АМП Западной Арктики»

• ФГБУ «АМП Западной Арктики»

Переход сил и средств ЛРН к месту РН

Место проведения работ

Работы по локализации и сбору РН

ШРО

ИГПК морского порта Нарьян-Мар

МСПЦ Архангельск

ФБУ «МСС Росморречфлота»

ФГБУ «СКЦ Росморречфота»

Силы и средства, привлекаемые к

операции по ЛРН

АФ ФБУ «МСС Росморречфлота»

АСФ(Н) и НАСФ,

Несущие АСГ на объектах нефтеобеспечения

Приведение в готовность и переход сил и средств ЛРН к     месту РН

Работы по локализации и сбору РН

Организация временного хранения и утилизации

Региональный

ШОР

•  ГУ МЧС России по НАО;

•  Пожарная служба;

•  СЗРЦ МЧС России;

•  Администрация НАО;

•  Администрация МО города

Нарьян-Мар;

•  Филиал ФГУП «Росморпорт» в

морском порту Нарьян-Мар;

•  ОАО «Нарьян-Марский

морской торговый порт»;

•  ОГМС «Нарьян-Мар»;

•  Управление Росприроднадзора

НАО;

•  Координационный центр ПУ

ФСБ России по НАО;

•  Таможенный пост «Морской

порт Нёарьян-Мар»

Привлечение дополнительных сил и средств ЛРН

Принятие на себя руководство операциями по ЛРН, ввод в действие Регионального плана ЛРН

РН

Определение уровня РН

РН до 5000 тн.

(2-й уровень реагирования

РН до 500 тн.

(1-й уровень реагирования)

РН свыше 5000 тн.

(3-й уровень реагирования)

Региональный ШОР,

Силы и средства региона

Можно ли ликвидировать РН силами и средствами региона

Региональный план ЛРН

Объектовый ШРО, силы и средства

ШРО НМФ АМП, силы и средства

Можно ли ликвидировать РН силами и средствами объекта

План ЛРН объекта

Можно ли ликвидировать РН силами и средствами НМФ АМП

План ЛРН НМФ АМП

Федеральный ШРО, силы и средства регионов

Можно ли ликвидировать РН федеральными силами и средствами

Федеральный План ЛРН