Приложение 3

Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики, карты и сценарии ЧС(Н) различных уровней с учетом природно-климатических условий

В настоящем Приложении представлены результаты моделирования возможных разливов нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар.

Моделирование поведения нефти на воде выполнено с помощью программно-аппаратной тренажерной системы Транзас. Тренажер по отработке действий в чрезвычайных ситуациях (PICSES-II), являясь модулем Системы управления чрезвычайными ситуациями производства Транзас, с успехом применяется для тренировки и обучения персонала и командного состава взаимодействующих служб в моделируемых аварийных ситуациях: нефтяные разливы, аварии на потенциально опасных объектах, операции поиска и спасения при морских и авиационных катастрофах, а так же для математического моделирования траектории движения, испарения, взаимодействия с берегом и потенциально опасного воздействия разлива нефти или химического продукта на акваториях.

В программе PICSES-II учтены требования MARPOL 73/78, OPR-90, OPA-90, а также Правил Организации Мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ. Программный комплекс адаптирован к требованиям МЧС России, соответствует требованиям ИМО и освидетельствован Департаментом Безопасности Мореплавания РФ.

Оценка распространения нефтяного загрязнения обычно проводится на основе анализа потенциальной аварийности средств транспортировки нефти по морской акватории и моделирования сценариев распространения нефти в море при различных гидрометеорологических условиях. Загрязнение морской среды и побережий нефтью может происходить в результате различных утечек нефти и нефтепродуктов в ходе производственной деятельности, либо в результате аварии технических средств.

Вследствие переноса нефти под действием ветра и течений, загрязнению могут быть подвержены значительные участки акватории и протяженные участки побережья.

Моделирование распространения нефти обеспечивает возможность до возникновения аварийной ситуации оценить вероятные масштабы поражения морской среды.

- Описание модели распространения нефтяного поля по водной поверхности, процессы, происходящие с нефтью на воде

Нефть, оказавшаяся в воде, претерпевает физические, химические и биохимические превращения. Для моделирования процессов выветривания используется метод псевдокомпонента. При этом подходе нефть рассматривается как смесь дискретных невзаимодействующих фракций, каждая со своими физическими и химическими свойствами.

  - Испарение

Легкие фракции с температурой кипения до 270(С интенсивно испаряются в течение первых 5-6 часов с момента разлива.

Легкая нефть теряет до 75% объема. Повышение плотности нефтеостатка приводит к уменьшению скорости испарения.

Определено, что скорость испарения, прежде всего, зависит от температуры окружающей среды и растет с увеличением скорости ветра и волнения. Испарение каждой псевдокомпоненты рассматривается независимо.

Скорость испарения Vi-ой фракции определяется по формуле:

| , | (1) |
| --- | --- |

где:	Vi - объем фракции м3;

- площадь разлива м2;

- коэффициент массопереноса м/с;

(i- молярный объем фракции м3/мол;

(i - мольная концентрация;

Pvi - давление пара, Па;

- константа для идеального газа (J/mol K);

- температура воды K;

t - текущее время, ч.

Мольная концентрация  определяется следующим образом:

| , | (2) |
| --- | --- |

Корреляция для молярного объема и молекулярного веса Мwi определяется с использованием модели ADIOS:

| , | (3) |
| --- | --- |
| , | (4) |

Где	BPi - температура кипения фракции.

Метод нахождения давления паров фазы основан на обобщении известных в литературе экспериментальных данных:

|  | (5) |
| --- | --- |

Коэффициент массопереноса является функцией только скорости ветра :

|  | (6) |
| --- | --- |

При малых скоростях ветра V коэффициент массопереноса принимается постоянным и равным 0,005, что соответствует скорости ветра V = 4 м/с.

  - Эмульгирование

Данный процесс описывает проникновение воды в нефть и образование эмульсии. Как правило, эмульгирование начинается через некоторое время, после того как определенное количество нефти испарится.

Для описания скорости эмульгирования Vэ используется подход, предложенный Mackay etс.:

| Vэ = , | (7) |
| --- | --- |

где:	 - объемное содержание воды;

- константа, равная  ();

- скорость ветра, м/с;

- параметр, определяющий конечное объемное содержание воды в нефти, зависящий от типа нефти. Для неочищенных нефтей  принимается равным 0,7, для очищенных .

  - Изменение вязкости нефти

Увеличение вязкости нефти происходит за счет образования водяной эмульсии и за счет испарения легких фракций. Изменение вязкости благодаря образованию эмульсии в модели, определяется уравнением Муне:

| , | (8) |
| --- | --- |

где:	 - начальная вязкость нефти:

, - эмпирические константы, CV = 2,5 /6/ и CM = 0,65.

Эффект испарения на изменение вязкости может учитываться следующим образом:

| , | (9) |
| --- | --- |

где:	- константа, равная 1 (для легких очищенных продуктов) и 10 (для неочищенных нефтей).

Окончательное соотношение для изменения вязкости имеет вид:

| , | (10) |
| --- | --- |

где:	 - текущая температура (K);

- температура, соответствующая вязкости ;

- 5,0 (K) - эмпирическая константа.

  - Растекание

Скорость растекания нефти на поверхности чистой воды в первые часы зависит от объема разлива, плотностей воды и нефти, скорости и направления поверхностных ветровых и постоянных течений.

Следуя определению Фэй, рассматриваются три стадии растекания нефтяного пятна: гравитационно-инерционная стадия, гравитационно-вязкостная и поверхностно-вязкостная.

Для большинства нефтей первая стадия является короткой (порядка минут), и в моделировании не учитывается. Для точечного источника начальным приближением площади А0 считается окончание гравитационно-инерционной стадии, определяемой выражением:

| , | (11) |
| --- | --- |

где:	- начальный объем разлива, м3;

- ускорение свободного падения ( м/с2);

- кинематическая вязкость воды м2/с.

- относительная разность в плотностях нефти и воды, определяемой по формуле:

|  | (12) |
| --- | --- |

где:	pw – плотность воды;

p0 – плотность нефти.

Растекание, определяемое гравитационно-вязкостной стадией, происходит следующим образом: нефть вытягивается вдоль направления ветра, принимая форму эллипса, который задается в виде:

|  | (13) |
| --- | --- |
|  | (14) |

где:	vw- малая полуось, совпадающая с решением Фэй;

V - большая полуось, учитывающая поправку на ветер;

Весь разлив разделяется на совокупность односвязных областей, которые рассматриваются независимо. Для каждой области связности вычисляется скорость движения границы, используя формулы (13) и (14). Затем область масштабируется в зависимости от изменения положения границы. При этом происходит смещение нефтяных частиц пропорционально расстоянию до центра масс области.

  - Движение нефтяного пятна под действием течения и ветра

Движение каждой нефтяной частицы происходит независимо от других частиц.

Скорость перемещения нефти (диффузионная компонента скорости) V обусловлено главным образом дрейфовой скоростью, которую можно записать в виде:

| ; | (15) |
| --- | --- |

где:	- ветровой фактор, ;

- скорость ветра;

- фактор скорости течения, ;

- усредненная по глубине скорость течения.

Диффузионная компонента скорости вычисляется методом случайных чисел:

|  | (16) |
| --- | --- |

где:	- нормально распределенное случайное число от –1 до 1;

- равномерно распределенный случайный угол в пределах от 0 до .

Уравнение движения частицы записывается следующим образом:

|  | (17) |
| --- | --- |

Испарение нефти в холодное время происходит крайне медленно. Эмульгирование ускоряется при волнении и зависит от химического состава нефтепродуктов.

Результатом процессов испарения и эмульгирования является появление стойких дегтеобразных сгустков. Окислительные реакции при пониженных температурах почти не происходят. Биологическое разложение крайне замедленно.

- Принятые условия моделирования

  - Район и точки моделирования

Морской порт Нарьян-Мар расположен в Баренцевом море в 70 милях от устья реки Печора на правом берегу рукава Городецкий Шар. Географическое положение порта Нарьян-Мар представлено на рисунке П2.1.

Рис. П3.1. Географическое положение морского порта Нарьян-Мар

Разлив нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар может произойти у причала ОАО «Ненецкая нефтебаза», у причала Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» и на участке судового хода подходного фарватера.

Для формирования сценариев, необходимых для прогнозирования последствий возможного РН, выбраны три точки для моделирования (рисунок П2.2.).

Рис. П3.2. Схема морского порта Нарьян-Мар с точками моделирования

1. Точка 1, участок судового хода подходного фарватера; 2. Точка 2, причал ООО «Ненецкая нефтебаза»;

3. Точка 3, причал Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт».

  - Гидрометеорологические условия моделирования

Основные показатели гидрометеорологических условий, принятых для моделирования поведения нефтепродуктов в случае РН на акватории морского порта Нарьян-Мар приведены в таблице П3-1. Условия моделирования приняты на основании анализа наиболее характерных для данной местности гидрометеорологических и климатических показателей.

Таблица П3-1: Гидрометеорологические условия моделирования РН

| № пп | Параметр | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Период | Летняя навигация (май - ноябрь) |
|  | Средняя Т воздуха, оС | -1 |
|  | Средняя Т воды, оС | +8 |
|  | Плотность поверхностного слоя воды, кг/м3 | 1000 кг/м3 |
|  | Скорость течения | 0,5 узлов на приливе, 1,2 узла на отливе |
|  | Преобладающие ветры | NE, SW, NW |
|  | Среднемесячная скорость ветра, м/с | 5 м/с |
|  | Волнение, м | 0,15 |
|  | Облачность | 7 |

  - Сценарии моделей разливов нефтепродуктов на акватории морского порта Нарьян-Мар

Шифры сценариев и масса РН представлены в таблице П3-2.

Таблица П3-2: Сценарии моделирования РН на акватории морского порта Нарьян-Мар

| № пп | Шифр сценария | Масса РН, т | Аварийная ситуация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | C1-NE | 1482 | Разлив ДТ в результате разгерметизации корпуса баржи на участке судового хода подходного фарватера (C1) ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и ветра NE |
|  | C1-NW | 1482 | Разлив ДТ в результате разгерметизации корпуса баржи на участке судового хода подходного фарватера (C1) ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и ветра NW |
|  | C1-SW | 1482 | Разлив ДТ в результате разгерметизации корпуса баржи на участке судового хода подходного фарватера (C1) ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и ветра SW |
|  | C2-NE | 1116 | Разлив ДТ во время погрузо-разгрузочных операций на причале ОАО «Ненецкая нефтебаза» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и ветра NE |
|  | C2-NW | 1116 | Разлив ДТ во время погрузо-разгрузочных операций на причале ОАО «Ненецкая нефтебаза» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и северо-западного ветра (NW) |
|  | C2-SW | 1116 | Разлив ДТ во время погрузо-разгрузочных операций на причале ОАО «Ненецкая нефтебаза» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и юго-западного ветра (SW) |
|  | C3-NE | 410 | Разлив ДТ во время погрузо-разгрузочных операций на причале Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и ветра NE |
|  | C3-NW | 410 | Разлив ДТ во время погрузо-разгрузочных операций на причале Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и ветра NW |
|  | C3-SW | 75 | Разлив дизельного топлива во время погрузо-разгрузочных операций на причале Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и ветра (SW) |

  - Результаты моделирования распространения нефтяного загрязнения на акватории морского порта Нарьян-Мар

    - Моделирование поведения нефтепродуктов при РН 1482 тонны дизельного топлива в результате разгерметизации корпуса нефтеналивной баржи на участке судового хода подходного фарватера

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию С1-NE

Сценарий С1-NE: Разлив дизельного топлива на участке судового хода подходного фарватера ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и северо-восточного ветра

Исходные данные:

- Дизельное топливо – 1482 тонны (1764 м3), плотность 0,840 кг/м3;

- Время разлива 2 часа.

- Ветер 45 (NE)  5 м/с.

- Начало разлива - малая вода, начало прилива.

Таблица П3-3: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию C1-NE

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 6,5 | 100 | 6,5 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 13,6 | 1119 | 2,0 |
| Ч+00:30 | 374 | 100 | 371 | 99,3 | 0,1 | 0,03 | 2,4 | 0,63 | 0 | 0 | 397 | 45,8 | 29030 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 754 | 100 | 744 | 98,7 | 0,5 | 0,06 | 9,6 | 1,28 | 0 | 0 | 838 | 39,4 | 88875 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 1122 | 100 | 1099 | 98 | 1,1 | 0,1 | 20,8 | 1,85 | 1 | 0,09 | 1289 | 40,6 | 159263 | 2,8 |
| Ч+02:00 (берег) | 1476 | 100 | 1436 | 97,3 | 2,1 | 0,14 | 34,9 | 2,37 | 3,6 | 0,24 | 1736 | - | 271067 | 3,0 |
| Ч+02:30 | 1482 | 100 | 1423 | 96 | 3,3 | 0,22 | 50,3 | 3,39 | 5,9 | 0,4 | 1817 | - | 363359 | 3,4 |
| Ч+03:00 | 1482 | 100 | 1394 | 94,1 | 4,8 | 0,32 | 65 | 4,39 | 17,8 | 1,2 | 1844 | - | 420835 | 3,7 |
| Ч+03:30 | 1482 | 100 | 1372 | 92,6 | 6,2 | 0,42 | 79,5 | 5,36 | 23,9 | 1,61 | 1855 | - | 337837 | 4 |
| Ч+04:00 | 1482 | 100 | 1346 | 90,8 | 7,4 | 0,5 | 93,9 | 6,33 | 35 | 2,36 | 1842 | - | 280201 | 4,1 |
| Ч+04:30 | 1482 | 100 | 1321 | 89,1 | 8,5 | 0,57 | 108 | 7,3 | 44,6 | 3,01 | 1822 | - | 268308 | 4,2 |
| Ч+05:00 | 1482 | 100 | 1299 | 87,6 | 9,6 | 0,65 | 123 | 8,3 | 50,6 | 3,41 | 1801 | - | 261675 | 4,3 |
| Ч+05:30 | 1482 | 100 | 1279 | 86,3 | 10,4 | 0,7 | 138 | 9,3 | 55 | 3,71 | 1778 | - | 182537 | 4,4 |
| Ч+06:00 | 1482 | 100 | 1261 | 85,1 | 11,1 | 0,75 | 153 | 10,3 | 56,9 | 3,84 | 1757 | - | 156126 | 4,4 |
| Ч+07:00 | 1482 | 100 | 1226 | 82,7 | 12,4 | 0,84 | 184 | 12,4 | 59,6 | 4,02 | 1711 | - | 194886 | 4,5 |
| Ч+08:00 | 1482 | 100 | 1191 | 80,4 | 14,2 | 0,96 | 216 | 14,6 | 60,8 | 4,1 | 1663 | - | 317171 | 4,5 |
| Ч+09:00 | 1482 | 100 | 1154 | 77,8 | 16,7 | 1,13 | 248 | 16,8 | 63,3 | 4,27 | 1611 | - | 447492 | 4,6 |
| Ч+10:00 | 1482 | 100 | 1116 | 75,3 | 20,3 | 1,37 | 281 | 19 | 64,5 | 4,35 | 1558 | - | 518269 | 4,7 |
| Ч+11:00 | 1482 | 100 | 1077 | 72,7 | 24,1 | 1,63 | 315 | 21,3 | 65,9 | 4,44 | 1504 | - | 597374 | 4,9 |
| Ч+12:00 | 1482 | 100 | 1035 | 69,9 | 28,1 | 1,9 | 349 | 23,6 | 69,2 | 4,67 | 1446 | - | 551421 | 5,0 |

| Рис. П3-3. Сценарий С1-NE. Ч+00:01 | Рис. П3-4. Сценарий С1-NE. Ч+00:30 |
| --- | --- |
| Рис. П3-5. Сценарий С1-NE. Ч+01:00 | Рис. П3-6. Сценарий С1-NE. Ч+01:30 |
| Рис. П3-7. Сценарий С1-NE. Ч+02:00 | Рис. П3-8. Сценарий С1-NE. Ч+02:30 |
| Рис. П3-9. Сценарий С1-NE. Ч+03:00 | Рис. П3-10. Сценарий С1-NE. Ч+03:30 |
| Рис. П3-11. Сценарий С1-NE. Ч+04:00 | Рис. П3-12. Сценарий С1-NE. Ч+04:30 |
| Рис. П3-13. Сценарий С1-NE. Ч+05:00 | Рис. П3-14. Сценарий С1-NE. Ч+05:30 |
| Рис. П3-15. Сценарий С1-NE. Ч+06:00 | Рис. П3-16. Сценарий С1-NE. Ч+07:00 |
| Рис. П3-17. Сценарий С1-NE. Ч+08:00 | Рис. П3-18. Сценарий С1-NE. Ч+09:00 |
| Рис. П3-19. Сценарий С1-NE. Ч+10:00 | Рис. П3-20. Сценарий С1-NE. Ч+11:00 |
| Рис. П3-21. Сценарий С1-NE. Ч+12:00 |  |

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию С1-NW

Сценарий С1-NW: Разлив дизельного топлива на участке судового хода подходного фарватера ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и северо-западного ветра

Исходные данные:

- Дизельное топливо – 1482 тонны (1764 м3), плотность 0,840 кг/м3;

- Время разлива 2 часа.

- Ветер 315 (NW)  5 м/с.

- Начало разлива - малая вода, начало прилива.

Таблица П3-4: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию C1-NW

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 6,5 | 100 | 6,5 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 11,8 | 1219 | 2,0 |
| Ч+00:30 | 374 | 100 | 371 | 99,3 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 2,5 | 0,66 | 397 | 58,7 | 49256 | 2,3 |
| Ч+00:45 (берег) | 564 | 100 | 558 | 98,9 | 0,3 | 0,06 | 5,6 | 1 | 0 | 0 | 614 | - | 75446 | 2,4 |
| Ч+01:00 | 754 | 100 | 738 | 97,9 | 0,5 | 0,07 | 10 | 1,32 | 5,2 | 0,68 | 831 | - | 55933 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 1122 | 100 | 1093 | 97,4 | 0,9 | 0,08 | 21,3 | 1,9 | 6,5 | 0,58 | 1281 | - | 60855 | 2,8 |
| Ч+02:00 | 1476 | 100 | 1431 | 96,9 | 1,4 | 0,10 | 35,6 | 2,41 | 8,6 | 0,58 | 1730 | - | 72822 | 3,0 |
| Ч+02:30 | 1482 | 100 | 1419 | 95,7 | 1,7 | 0,11 | 51 | 3,44 | 10,6 | 0,71 | 1812 | - | 53400 | 3,4 |
| Ч+03:30 | 1482 | 100 | 1382 | 93,3 | 2,1 | 0,14 | 80,4 | 5,43 | 17,4 | 1,18 | 1868 | - | 56651 | 3,9 |
| Ч+04:00 | 1482 | 100 | 1363 | 92 | 2,4 | 0,16 | 94,9 | 6,4 | 21,7 | 1,47 | 1867 | - | 68102 | 4,1 |
| Ч+04:30 | 1482 | 100 | 1345 | 90,7 | 2,7 | 0,18 | 110 | 7,39 | 25,2 | 1,7 | 1856 | - | 94020 | 4,1 |
| Ч+05:00 | 1482 | 100 | 1326 | 89,4 | 3,1 | 0,21 | 124 | 8,4 | 29 | 1,95 | 1839 | - | 83827 | 4,1 |
| Ч+05:30 | 1482 | 100 | 1309 | 88,4 | 3,4 | 0,23 | 140 | 9,42 | 29,6 | 2 | 1821 | - | 72077 | 4,2 |
| Ч+06:00 | 1482 | 100 | 1294 | 87,3 | 3,7 | 0,25 | 155 | 10,5 | 29,6 | 2 | 1803 | - | 65068 | 4,2 |
| Ч+07:00 | 1482 | 100 | 1261 | 85,1 | 4,2 | 0,28 | 187 | 12,6 | 30,4 | 2,5 | 1760 | - | 68802 | 4,2 |
| Ч+08:00 | 1482 | 100 | 1220 | 82,3 | 4,8 | 0,32 | 219 | 14,8 | 37,9 | 2,56 | 1704 | - | 87065 | 4,2 |
| Ч+09:00 | 1482 | 100 | 1185 | 80 | 5,3 | 0,36 | 252 | 17,0 | 39 | 2,63 | 1655 | - | 45050 | 4,3 |
| Ч+09:30 | 1482 | 100 | 1168 | 78,8 | 5,4 | 0,37 | 269 | 18,2 | 39,2 | 2,64 | 1631 | - | 36315 | 4,3 |

Далее, пятна остаются в естественных заводях и процесс распространения останавливается.

| Рис. П3-22. Сценарий С1-NW. Ч+00:01. | Рис. П3-23. Сценарий С1-NW. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-24. Сценарий С1-NW. Ч+00:45. | Рис. П3-25. Сценарий С1-NW. Ч+01:00. |
| Рис. П3-26. Сценарий С1-NW. Ч+01:30. | Рис. П3-27. Сценарий С1-NW. Ч+02:00. |
| Рис. П3-28. Сценарий С1-NW. Ч+02:30. | Рис. П3-29. Сценарий С1-NW. Ч+03:00. |
| Рис. П3-30. Сценарий С1-NW. Ч+03:30. | Рис. П3-31. Сценарий С1-NW. Ч+04:00. |
| Рис. П3-32. Сценарий С1-NW. Ч+04:30. | Рис. П3-33. Сценарий С1-NW. Ч+05:00. |
| Рис. П3-34. Сценарий С1-NW. Ч+05:30. | Рис. П3-35. Сценарий С1-NW. Ч+06:00. |
| Рис. П3-36. Сценарий С1-NW. Ч+07:00. | Рис. П3-37. Сценарий С1-NW. Ч+08:00. |
| Рис. П3-38. Сценарий С1-NW. Ч+09:00. | Рис. П3-39. Сценарий С1-NW. Ч+09:30. |

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию С1-SW

Сценарий С1-SW: Разлив дизельного топлива на участке судового хода подходного фарватера ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и юго-западного ветра

Исходные данные:

- Дизельное топливо – 1482 тонны (1764 м3), плотность 0,840 кг/м3;

- Время разлива 2 часа.

- Ветер 225 (SW) 5 м/с.

- Начало разлива - малая вода, начало прилива.

Таблица П3-5: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию C1-NW

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | Т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 6,5 | 100 | 6,5 | 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 12 | 1272 | 2,0 |
| Ч+00:30 | 374 | 100 | 371 | 99,3 | 0,2 | 0,05 | 2,4 | 0,65 | 0 | 0 | 397 | 47,6 | 64901 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 754 | 100 | 743 | 98,6 | 0,7 | 0,09 | 10 | 1,32 | 0 | 0 | 837 | 51,7 | 118690 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 1122 | 100 | 1099 | 98 | 1,4 | 0,13 | 21,3 | 1,9 | 0 | 0 | 1289 | 53,7 | 173428 | 2,8 |
| Ч+02:00 | 1476 | 100 | 1438 | 97,4 | 2,5 | 0,17 | 35,7 | 2,42 | 0 | 0 | 1739 | 98,7 | 225450 | 3,0 |
| Ч+02:30 | 1482 | 100 | 1427 | 96,3 | 3,6 | 0,24 | 51 | 3,44 | 0 | 0 | 1824 | 29,1 | 279164 | 3,4 |
| Ч+03:00 | 1482 | 100 | 1411 | 95,2 | 4,8 | 0,32 | 65,9 | 4,44 | 0 | 0 | 1867 | 28,4 | 326912 | 3,7 |
| Ч+03:30 | 1482 | 100 | 1395 | 94,2 | 6,1 | 0,41 | 80,5 | 5,43 | 0 | 0 | 1886 | 28,9 | 355207 | 4,0 |
| Ч+04:00 (берег) | 1482 | 100 | 1376 | 92,8 | 7,5 | 0,5 | 95,2 | 6,43 | 3,7 | 0,25 | 1884 | - | 350014 | 4,1 |
| Ч+04:30 | 1482 | 100 | 1366 | 91,5 | 8,5 | 0,59 | 110 | 7,43 | 6,8 | 0,46 | 1872 | - | 326134 | 4,2 |
| Ч+05:00 | 1482 | 100 | 1338 | 90,3 | 10 | 0,67 | 125 | 8,45 | 8,7 | 0,59 | 1856 | - | 296760 | 4,3 |
| Ч+05:30 | 1482 | 100 | 1319 | 89 | 11 | 0,74 | 140 | 9,48 | 11,1 | 0,75 | 1835 | - | 286287 | 4,4 |
| Ч+06:00 | 1482 | 100 | 1299 | 87,6 | 12,1 | 0,82 | 156 | 10,5 | 15 | 1,01 | 1809 | - | 310554 | 4,4 |
| Ч+07:00 | 1482 | 100 | 1257 | 84,8 | 14,3 | 0,96 | 188 | 12,7 | 22,6 | 1,53 | 1754 | - | 228612 | 4,5 |
| Ч+08:00 | 1482 | 100 | 1212 | 81,8 | 16,5 | 1,12 | 220 | 14,9 | 32,5 | 2,19 | 1693 | - | 367644 | 4,6 |
| Ч+09:00 | 1482 | 100 | 1159 | 78,2 | 20 | 1,35 | 254 | 17,1 | 49,6 | 3,34 | 1618 | - | 424126 | 4,7 |
| Ч+10:00 | 1482 | 100 | 1115 | 75,2 | 23,1 | 1,56 | 287 | 19,4 | 56,5 | 3,81 | 1557 | - | 410788 | 4,9 |
| Ч+11:00 | 1482 | 100 | 1061 | 71,6 | 24,5 | 1,65 | 321 | 21,7 | 75 | 5,06 | 1482 | - | 99549 | 4,9 |
| Ч+12:00 | 1482 | 100 | 1012 | 68,3 | 25,5 | 1,72 | 355 | 24 | 88,9 | 6,0 | 1414 | - | 180087 | 4,9 |

| Рис. П3-40. Сценарий С1-SW. Ч+00:01. | Рис. П3-41. Сценарий С1-SW. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-42. Сценарий С1-SW. Ч+01:00. | Рис. П3-43. Сценарий С1-SW. Ч+01:30. |
| Рис. П3-44. Сценарий С1-SW. Ч+02:00. | Рис. П3-45. Сценарий С1-SW. Ч+02:30. |
| Рис. П3-46. Сценарий С1-SW. Ч+03:00. | Рис. П3-47. Сценарий С1-SW. Ч+03:30. |
| Рис. П3-48. Сценарий С1-SW. Ч+04:00. | Рис. П3-49. Ч+04:30. |
| Рис. П3-50. Сценарий С1-SW. Ч+05:00. | Рис. П3-51. Сценарий С1-SW. Ч+05:30. |
| Рис. П3-52. Сценарий С1-SW. Ч+06:00. | Рис. П3-53. Сценарий С1-SW. Ч+07:00. |
| Рис. П3-54. Сценарий С1-SW. Ч+08:00. | Рис. П3-55. Сценарий С1-SW. Ч+09:00. |
| Рис. П3-56. Сценарий С1-SW. Ч+10:00. | Рис. П3-57. Сценарий С1-SW. Ч+11:00. |
| Рис. П3-58. Сценарий С1-SW. Ч+12:00. |  |

    - Моделирование поведения нефтепродуктов при РН 816 тонн дизельного топлива у причала ОАО «Ненецкая нефтебаза»

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию С2-NE

Сценарий С2-NE: Разлив дизельного топлива у причала ОАО «Ненецкая нефтебаза» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и северо-восточного ветра.

Исходные данные:

- ДТ  816 тонн, 971 м3, плотность 0.840 кг/м3;

- Время разлива 1 час;

- Ветер 45 (NE)  5 м/с.

Таблица П3-6: Параметры растекания нефтяного пятна по сценарию С2-NE

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 7,0 | 100 | 7,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 7,0 | 12,9 | 1227 | 2,0 |
| Ч+00:30 (берег) | 401 | 100 | 395 | 98,3 | 0,1 | 0,03 | 2,5 | 0,63 | 4,0 | 0,99 | 422 | - | 15301 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 809 | 100 | 792 | 97,8 | 0,4 | 0,04 | 10,1 | 1,24 | 7,1 | 0,87 | 892 | - | 39346 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 816 | 100 | 788 | 96,5 | 0,6 | 0,07 | 19,9 | 2,44 | 8,0 | 0,98 | 963 | - | 87368 | 3,0 |
| Ч+02:00 | 816 | 100 | 772 | 94,7 | 1,0 | 0,12 | 29,2 | 3,58 | 13,3 | 1,63 | 995 | - | 75306 | 3,4 |
| Ч+02:30 | 816 | 100 | 757 | 92,8 | 1,2 | 0,15 | 38,2 | 4,68 | 19,2 | 2,35 | 1007 | - | 48045 | 3,7 |
| Ч+03:00 | 816 | 100 | 743 | 91,1 | 1,4 | 0,17 | 47 | 5,77 | 24,5 | 3 | 1008 | - | 80577 | 3,9 |
| Ч+03:30 | 816 | 100 | 733 | 89,9 | 1,9 | 0,24 | 55,9 | 6,85 | 24,8 | 3,04 | 1006 | - | 179046 | 4,0 |
| Ч+04:00 | 816 | 100 | 724 | 88,7 | 2,8 | 0,34 | 64,8 | 7,95 | 24,8 | 3,04 | 1000 | - | 229228 | 4,1 |
| Ч+04:30 | 816 | 100 | 712 | 87,3 | 3,7 | 0,46 | 74 | 9,06 | 25,8 | 3,17 | 989 | - | 265913 | 4,2 |
| Ч+05:00 | 816 | 100 | 690 | 84,6 | 4,6 | 0,56 | 83,2 | 10,2 | 38,2 | 4,68 | 960 | - | 148932 | 4,3 |
| Ч+05:30 | 816 | 100 | 674 | 82,6 | 5,0 | 0,61 | 92,4 | 11,3 | 44,7 | 6,48 | 939 | - | 153524 | 4,4 |
| Ч+06:00 | 816 | 100 | 661 | 81 | 5,4 | 0,66 | 102 | 12,5 | 48,4 | 5,93 | 921 | - | 100984 | 4,4 |
| Ч+07:00 | 816 | 100 | 638 | 78,2 | 6,4 | 0,78 | 121 | 14,8 | 51 | 6,25 | 891 | - | 153254 | 4,4 |
| Ч+08:00 | 816 | 100 | 617 | 75,6 | 7,5 | 0,91 | 140 | 17,2 | 51,6 | 6,23 | 861 | - | 124378 | 4,5 |
| Ч+09:00 | 816 | 100 | 595 | 72,8 | 8,5 | 1,04 | 160 | 19,6 | 53,1 | 6,51 | 830 | - | 139574 | 4,6 |
| Ч+10:00 | 816 | 100 | 573 | 70,2 | 9,7 | 1,19 | 180 | 22,1 | 54,4 | 6,55 | 800 | - | 214748 | 4,6 |
| Ч+11:00 | 816 | 100 | 551 | 67,5 | 11,3 | 1,39 | 200 | 24,5 | 53,9 | 6,61 | 769 | - | 229787 | 4,7 |
| Ч+12:00 | 816 | 100 | 528 | 64,8 | 12,8 | 1,56 | 221 | 27,2 | 54 | 6,62 | 738 | - | 174119 | 4,8 |

| Рис. П3-59. Сценарий С2-NE. Ч+00:01. | Рис. П3-60. Сценарий С2-NE. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-61. Сценарий С2-NE. Ч+01:00. | Рис. П3-62. Сценарий С2-NE. Ч+01:30. |
| Рис. П3-63. Сценарий С2-NE. Ч+02:00. | Рис. П3-64. Сценарий С2-NE. Ч+02:30. |
| Рис. П3-65. Сценарий С2-NE. Ч+03:00. | Рис. П3-66. Сценарий С2-NE. Ч+03:30. |
| Рис. П3-67. Сценарий С2-NE. Ч+04:00. | Рис. П3-68. Сценарий С2-NE. Ч+04:30. |
| Рис. П3-69. Сценарий С2-NE. Ч+05:00. | Рис. П3-70. Сценарий С2-NE. Ч+05:30. |
| Рис. П3-71. Сценарий С2-NE. Ч+06:00. | Рис. П3-72. Сценарий С2-NE. Ч+07:00. |
| Рис. П3-73. Сценарий С2-NE. Ч+09:00. | Рис. П3-74. Сценарий С2-NE. Ч+10:00. |
| Рис. П3-75. Сценарий С2-NE. Ч+11:00. | Рис. П3-76. Сценарий С2-NE. Ч+12:00. |

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию C2-NW

Сценарий С2-NW: Разлив дизельного топлива у причала ОАО «Ненецкая нефтебаза» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и северо-западного ветра.

Исходные данные:

- ДТ  816 тонн, 971 м3, плотность 0.840 кг/м3;

- Время разлива 1 час;

- Ветер 315 (NW) 5 м/с;

- Начало разлива – малая вода, начало прилива.

Таблица П3-7: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию С2-NW

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 7,0 | 100 | 6,0 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 12,2 | 1307 | 2,0 |
| Ч+00:30 (берег) | 401 | 100 | 394 | 98,1 | 0,1 | 0,03 | 2,6 | 0,65 | 4,9 | 1,21 | 421 | - | 11879 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 809 | 100 | 792 | 97,9 | 0,4 | 0,05 | 10,4 | 1,29 | 6,3 | 0,78 | 892 | - | 19598 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 816 | 100 | 788 | 96,5 | 0,5 | 0,07 | 20,4 | 2,5 | 7,2 | 0,89 | 963 | - | 22436 | 3,0 |
| Ч+02:00 | 816 | 100 | 776 | 95,2 | 0,6 | 0,08 | 29,9 | 3,66 | 9,0 | 1,11 | 1000 | - | 23682 | 3,4 |
| Ч+02:30 | 816 | 100 | 765 | 93,7 | 0,7 | 0,09 | 39,1 | 4,79 | 11,4 | 1,4 | 1017 | - | 27783 | 3,7 |
| Ч+03:00 | 816 | 100 | 753 | 92,2 | 0,9 | 0,11 | 48,2 | 5,9 | 14,3 | 1,75 | 1021 | - | 40757 | 3,9 |
| Ч+03:30 | 816 | 100 | 740 | 90,7 | 1,0 | 0,13 | 57,3 | 7,02 | 17,5 | 2,14 | 1016 | - | 39728 | 4,0 |
| Ч+04:00 | 816 | 100 | 728 | 89,3 | 1,2 | 0,15 | 66,5 | 8,15 | 19,9 | 2,3 | 1007 | - | 297 | 4,1 |
| Ч+04:30 | 816 | 100 | 717 | 87,8 | 1,4 | 0,17 | 75,9 | 9,3 | 22,0 | 2,7 | 995 | - | 46717 | 4,1 |
| Ч+05:00 | 816 | 100 | 704 | 86,3 | 1,6 | 0,19 | 85,4 | 10,5 | 25,1 | 3,07 | 980 | - | 46454 | 4,2 |
| Ч+05:30 | 816 | 100 | 693 | 85 | 1,8 | 0,22 | 95,1 | 11,7 | 25,8 | 3,16 | 966 | - | 44371 | 4,2 |
| Ч+06:00 | 816 | 100 | 682 | 83,6 | 2,0 | 0,24 | 105 | 12,9 | 27,3 | 3,34 | 951 | - | 49956 | 4,2 |
| Ч+07:00 | 816 | 100 | 653 | 80,1 | 2,6 | 0,31 | 125 | 15,3 | 35,4 | 4,33 | 912 | - | 72800 | 4,2 |
| Ч+08:00 | 816 | 100 | 628 | 77 | 2,9 | 0,36 | 145 | 17,8 | 40,0 | 4,9 | 877 | - | 29897 | 4,3 |
| Ч+09:00 | 816 | 100 | 607 | 74,3 | 3,1 | 0,38 | 166 | 20,3 | 40,6 | 4,98 | 847 | - | 10813 | 4,3 |

| Рис. П3-77. Сценарий С2-NW. Ч+00:01. | Рис. П3-78. Сценарий С2-NW. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-79. Сценарий С2-NW. Ч+01:00. | Рис. П3-80. Сценарий С2-NW. Ч+01:30. |
| Рис. П3-81. Сценарий С2-NW. Ч+02:00. | Рис. П3-82. Сценарий С2-NW. Ч+02:30. |
| Рис. П3-83. Сценарий С2-NW. Ч+03:00. | Рис. П3-84. Сценарий С2-NW. Ч+03:30. |
| Рис. П3-85. Сценарий С2-NW. Ч+04:00. | Рис. П3-86. Сценарий С2-NW. Ч+04:30. |
| Рис. П3.45. Сценарий С2-NW. Ч+05:00. | Рис. П3.46. Сценарий С2-NW. Ч+05:30. |
| Рис. П3-87. Сценарий С2-NW. Ч+06:00. | Рис. П3-88. Сценарий С2-NW. Ч+07:00. |
| Рис. П3-89. Сценарий С2-NW. Ч+08:00. | Рис. П3-90. Сценарий С2-NW. Ч+09:00. |

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию C2-SW

Сценарий С2-SW: Разлив дизельного топлива у причала ОАО «Ненецкая нефтебаза» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и юго-западного ветра

Исходные данные:

- ДТ  816 тонн, 971 м3, плотность 0.840 кг/м3;

- Время разлива 1 час;

- Ветер 225 (SW) 5 м/с;

- Начало разлива - малая вода, начало прилива.

Таблица П3-8: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию С2-SW

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 7,0 | 100 | 7,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 11,8 | 1390 | 2,0 |
| Ч+00:30 (берег) | 401 | 100 | 398 | 99,1 | 0,2 | 0,05 | 2,6 | 0,66 | 0,7 | 0,19 | 426 | - | 67831 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 809 | 100 | 797 | 98,4 | 0,7 | 0,09 | 10,7 | 1,33 | 1,2 | 0,15 | 898 | - | 123060 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 816 | 100 | 792 | 97 | 1,3 | 0,16 | 21 | 2,57 | 2,1 | 0,26 | 968 | - | 161017 | 3,1 |
| Ч+02:00 | 816 | 100 | 781 | 95,7 | 2,0 | 0,24 | 30,7 | 3,76 | 2,1 | 0,26 | 1006 | - | 189332 | 3,5 |
| Ч+02:30 | 816 | 100 | 771 | 94,5 | 2,8 | 0,34 | 40,1 | 4,92 | 2,1 | 0,26 | 1025 | - | 219727 | 3,8 |
| Ч+03:00 | 816 | 100 | 761 | 93,2 | 3,7 | 0,46 | 49,5 | 6,06 | 2,1 | 0,26 | 1032 | - | 247983 | 4,0 |
| Ч+03:30 | 816 | 100 | 750 | 91,9 | 4,7 | 0,58 | 58,9 | 7,22 | 2,1 | 0,26 | 1030 | - | 280998 | 4,2 |
| Ч+04:00 | 816 | 100 | 740 | 90,6 | 5,9 | 0,72 | 68,4 | 8,38 | 2,1 | 0,26 | 1022 | - | 316541 | 4,3 |
| Ч+04:30 | 816 | 100 | 729 | 89,3 | 7,2 | 0,88 | 78,1 | 9,57 | 2,1 | 0,26 | 1011 | - | 350560 | 4,4 |
| Ч+05:00 | 816 | 100 | 717 | 87,9 | 8,5 | 1,05 | 87,9 | 10,8 | 2,1 | 0,26 | 998 | - | 386364 | 4,5 |
| Ч+05:30 | 816 | 100 | 706 | 86,5 | 10,0 | 1,23 | 97,9 | 12 | 2,1 | 0,26 | 984 | - | 415468 | 4,6 |
| Ч+06:00 | 816 | 100 | 694 | 85,1 | 11,6 | 1,42 | 108 | 13,2 | 2,1 | 0,26 | 968 | - | 424891 | 4,7 |
| Ч+07:00 | 816 | 100 | 669 | 82 | 14,8 | 1,81 | 129 | 15,8 | 3,2 | 0,39 | 934 | - | 434047 | 5,0 |
| Ч+08:00 | 816 | 100 | 645 | 79 | 17,9 | 2,19 | 150 | 18,4 | 3,2 | 0,39 | 900 | - | 455678 | 5,2 |
| Ч+09:00 | 816 | 100 | 593 | 72,6 | 20,6 | 2,52 | 171 | 21 | 31,4 | 3,84 | 828 | - | 339875 | 5,3 |
| Ч+10:00 | 816 | 100 | 558 | 68,4 | 22,1 | 2,71 | 192 | 23,6 | 43,2 | 5,3 | 780 | - | 78083 | 5,4 |
| Ч+11:00 | 816 | 100 | 525 | 64,4 | 22,5 | 2,76 | 213 | 26,1 | 55,2 | 6,77 | 733 | - | 61289 | 5,5 |
| Ч+12:00 | 816 | 100 | 489 | 60 | 23,2 | 2,84 | 233 | 28,6 | 70,1 | 8,59 | 683 | - | 118010 | 5,5 |

| Рис. П3-91. Сценарий С2-SW. Ч+00:01. | Рис. П3-92. Сценарий С2-SW. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-93. Сценарий С2-SW. Ч+01:00. | Рис. П3-94. Сценарий С2-SW. Ч+01:30. |
| Рис. П3-95. Сценарий С2-SW. Ч+02:00. | Рис. П3-96. Сценарий С2-SW.Ч+02:30. |
| Рис. П3-97. Сценарий С2-SW. Ч+03:00. | Рис. П3-98. Сценарий С2-SW. Ч+03:30. |
| Рис. П3-99. Сценарий С2-SW. Ч+04:00. | Рис. П3-100. Сценарий С2-SW. Ч+04:30. |
| Рис. П3-101. Сценарий С2-SW. Ч+05:00. | Рис. П3-102. Сценарий С2-SW. Ч+05:30. |
| Рис. П3-103. Сценарий С2-SW. Ч+06:00. | Рис. П3-104. Сценарий С2-SW. Ч+07:00. |
| Рис. П3-105. Сценарий С2-SW. Ч+08:00. | Рис. П3-106. Сценарий С2-SW. Ч+09:00. |
| Рис. П3-107. Сценарий С2-SW. Ч+10:00. | Рис. П3-108. Сценарий С2-SW. Ч+11:00. |
| Рис. П3-109. Сценарий С2-SW. Ч+12:00. |  |

    - Моделирование поведения нефтепродуктов при РН 1482 тонны дизельного топлива у причала Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт»

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию С3-NE

Сценарий С3-NE: Разлив дизельного топлива у причала Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и северо-восточного ветра.

Исходные данные:

- ДТ  1482 тонны, 1764 м3, плотность 0.840 кг/м3;

- Время разлива 1 час;

- Ветер 45 (NE)  5 м/с;

- Начало разлива - малая вода, начало прилива.

Таблица П3-9: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию С3-NE

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 6,0 | 100 | 6,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 13,3 | 1165 | 2,0 |
| Ч+00:30 (берег) | 374 | 100 | 367 | 98,2 | 0,1 | 0,03 | 2,3 | 0,62 | 4,2 | 1,12 | 393 | - | 15413 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 754 | 100 | 736 | 0,04 | 0,3 | 0,04 | 9,4 | 1,24 | 7,8 | 1,03 | 829 | - | 35599 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 1122 | 100 | 1090 | 97,1 | 0,7 | 0,06 | 20,4 | 1,82 | 11,2 | 1 | 1277 | - | 68219 | 2,8 |
| Ч+02:00 | 1476 | 100 | 1427 | 96,7 | 1,2 | 0,08 | 23,4 | 2,33 | 13,6 | 0,92 | 1724 | - | 132528 | 3,0 |
| Ч+02:30 | 1482 | 100 | 1412 | 95,3 | 1,8 | 0,12 | 49,6 | 3,35 | 18,7 | 1,26 | 1803 | - | 120459 | 3,4 |
| Ч+03:00 | 1482 | 100 | 1390 | 93,8 | 2,3 | 0,15 | 64,3 | 4,34 | 25,4 | 1,72 | 1838 | - | 117077 | 3,7 |
| Ч+03:30 | 1482 | 100 | 1372 | 92,5 | 2,8 | 0,19 | 78,7 | 5,31 | 27,9 | 1,88 | 1855 | - | 169878 | 3,9 |
| Ч+04:00 | 1482 | 100 | 1357 | 91,5 | 3,7 | 0,25 | 93,1 | 6,28 | 27,9 | 1,88 | 1858 | - | 303151 | 4,0 |
| Ч+04:30 | 1482 | 100 | 1341 | 90,5 | 5,2 | 0,35 | 108 | 7,26 | 27,9 | 1,88 | 1851 | - | 423171 | 4,1 |
| Ч+05:00 | 1482 | 100 | 1318 | 88,9 | 7,0 | 0,47 | 122 | 8,26 | 34,9 | 2,35 | 1827 | - | 439270 | 4,2 |
| Ч+05:30 | 1482 | 100 | 1293 | 87,2 | 8,5 | 0,57 | 137 | 9,27 | 43,5 | 2,94 | 1798 | - | 335307 | 4,3 |
| Ч+06:00 | 1482 | 100 | 1272 | 85,8 | 9,6 | 0,65 | 153 | 10,3 | 48 | 3,24 | 1772 | - | 324547 | 4,4 |
| Ч+07:00 | 1482 | 100 | 1234 | 83,3 | 44,5 | 0,77 | 184 | 12,4 | 52,4 | 3,53 | 1723 | - | 298887 | 4,4 |
| Ч+08:00 | 1482 | 100 | 1201 | 81 | 13,2 | 0,89 | 216 | 14,6 | 52,5 | 3,54 | 1676 | - | 231205 | 4,5 |
| Ч+09:00 | 1482 | 100 | 1166 | 78,7 | 14,8 | 1 | 248 | 16,8 | 53 | 3,58 | 1628 | - | 250011 | 4,6 |
| Ч+10:00 | 1482 | 100 | 1130 | 76,2 | 17,1 | 1,15 | 282 | 19 | 53,1 | 3,58 | 1578 | - | 336563 | 4,5 |
| Ч+11:00 | 1482 | 100 | 1089 | 73,5 | 19,6 | 1,32 | 316 | 21,3 | 57,3 | 3,86 | 1521 | - | 361302 | 4,7 |
| Ч+12:00 | 1482 | 100 | 1050 | 70,8 | 22,0 | 1,49 | 350 | 23,6 | 60,3 | 4,07 | 1466 | - | 333886 | 4,8 |

| Рис. П3-110. Сценарий С3-NE. Ч+00:01. | Рис. П3-111. Сценарий С3-NE. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-112. Сценарий С3-NE. Ч+01:00. | Рис. П3-113. Сценарий С3-NE. Ч+01:30. |
| Рис. П3-114. Сценарий С3-NE. Ч+02:00. | Рис. П3-115. Сценарий С3-NE.Ч+02:30. |
| Рис. П3-116. Сценарий С3-NE. Ч+03:00. | Рис. П3-117. Сценарий С3-NE. Ч+03:30. |
| Рис. П3-118. Сценарий С3-NE. Ч+04:00. | Рис. П3-119. Сценарий С3-NE. Ч+04:30. |
| Рис. П3-120. Сценарий С3-NE. Ч+05:00. | Рис. П3-121. Сценарий С3-NE. Ч+05:30. |
| Рис. П3-122. Сценарий С3-NE. Ч+06:00. | Рис. П3-123. Сценарий С3-NE. Ч+07:00. |
| Рис. П3-124. Сценарий С3-NE. Ч+08:00. | Рис. П3-125. Сценарий С3-NE. Ч+09:00. |
| Рис. П3-126. Сценарий С3-NE. Ч+10:00. | Рис. П3-127. Сценарий С3-NE. Ч+11:00. |
| Рис. П3-128. Сценарий С3-NE. Ч+12:00. |  |

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию С3-NW

Сценарий С3-NW: Разлив дизельного топлива у причала Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и северо-западного ветра.

Исходные данные:

- ДТ  1482 тонны, 1764 м3, плотность 0.840 кг/м3;

- Время разлива 1 час;

- Ветер 315 (NW) 5 м/с;

- Начало разлива - малая вода, начало прилива.

Таблица П3-10: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию С3-NW

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 6,5 | 100 | 6,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 11,4 | 1271 | 2,0 |
| Ч+00:30 (берег) | 374 | 100 | 367 | 98,1 | 0,1 | 0,03 | 2,4 | 0,65 | 4,7 | 1,26 | 392 | - | 11320 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 754 | 100 | 737 | 97,8 | 0,4 | 0,05 | 9,7 | 1,29 | 6,5 | 0,87 | 830 | - | 18661 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 1122 | 100 | 1093 | 97,4 | 0,9 | 0,08 | 20,7 | 1,84 | 7,2 | 0,65 | 1282 | - | 26123 | 2,8 |
| Ч+02:00 | 1476 | 100 | 1431 | 96,9 | 1,5 | 0,1 | 34,7 | 2,35 | 8,9 | 0,61 | 1732 | - | 34564 | 3,0 |
| Ч+02:30 | 1482 | 100 | 1419 | 95,8 | 1,7 | 0,11 | 49,8 | 3,36 | 11,4 | 0,77 | 1815 | - | 34989 | 3,4 |
| Ч+03:00 | 1482 | 100 | 1401 | 94,6 | 1,8 | 0,12 | 64,6 | 4,36 | 14,3 | 0,96 | 1856 | - | 39862 | 3,7 |
| Ч+03:30 | 1482 | 100 | 1383 | 93,3 | 2,0 | 0,14 | 79,2 | 5,34 | 17,9 | 1,21 | 1871 | - | 56133 | 3,9 |
| Ч+04:00 | 1482 | 100 | 1364 | 92,1 | 2,2 | 0,15 | 93,8 | 6,33 | 21,6 | 1,45 | 1869 | - | 54887 | 4,0 |
| Ч+04:30 | 1482 | 100 | 1347 | 90,9 | 2,5 | 0,17 | 109 | 7,33 | 23,6 | 1,59 | 1860 | - | 58919 | 4,1 |
| Ч+05:00 | 1482 | 100 | 1330 | 89,7 | 2,7 | 0,18 | 124 | 8,35 | 25,9 | 1,74 | 1845 | - | 64459 | 4,1 |
| Ч+05:30 | 1482 | 100 | 1312 | 88,6 | 3,0 | 0,2 | 139 | 9,38 | 27,5 | 1,86 | 1826 | - | 63424 | 4,2 |
| Ч+06:00 | 1482 | 100 | 1295 | 87,4 | 3,3 | 0,22 | 155 | 10,4 | 29 | 1,96 | 1804 | - | 72648 | 4,2 |
| Ч+07:00 | 1482 | 100 | 1254 | 84,6 | 4,0 | 0,27 | 187 | 12,6 | 37,3 | 2,52 | 1750 | - | 85926 | 4,2 |
| Ч+08:00 | 1482 | 100 | 1212 | 81,8 | 4,5 | 0,3 | 220 | 14,0 | 46 | 3,1 | 1692 | - | 45387 | 4,2 |
| Ч+09:00 | 1482 | 100 | 1170 | 78,9 | 4,8 | 0,32 | 253 | 17,1 | 54,1 | 3,65 | 1634 | - | 21880 | 4,2 |
| Ч+10:00 | 1482 | 100 | 1152 | 77,7 | 4,8 | 0,33 | 270 | 18,2 | 55,0 | 3,71 | 1609 | - | 14979 | 4,2 |

| Рис. П3-129. Сценарий С3-NW. Ч+00:01. | Рис. П3-130. Сценарий С3-NW. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-131. Сценарий С3-NW. Ч+01:00. | Рис. П3-132. Сценарий С3-NW. Ч+01:30. |
| Рис. П3-133. Сценарий С3-NW. Ч+02:00. | Рис. П3-134. Сценарий С3-NW. Ч+02:30. |
| Рис. П3-135. Сценарий С3-NW. Ч+03:00. | Рис. П3-136. Сценарий С3-NW. Ч+03:30. |
| Рис. П3-137. Сценарий С3-NW. Ч+04:00. | Рис. П3-138. Сценарий С3-NW. Ч+04:30. |
| Рис. П3-139. Сценарий С3-NW. Ч+05:00. | Рис. П3-140. Сценарий С3-NW. Ч+05:30. |
| Рис. П3-141. Сценарий С3-NW. Ч+06:00. | Рис. П3-142. Сценарий С3-NW. Ч+07:00. |
| Рис. П3-143. Сценарий С3-NW. Ч+08:00. | Рис. П3-144. Сценарий С3-NW. Ч+09:00. |
| Рис. П3-145. Сценарий С3-NW. Ч+10:00. |  |

      - Моделирование поведения нефтяного пятна по сценарию С3-NW

Сценарий С3-SW: Разлив дизельного топлива у причала Нарьян-Марской нефтебазы ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» ( дрейф нефтяного пятна под действием течения и юго-западного ветра.

Исходные данные:

- ДТ  1482 тонны, 1764 м3, плотность 0.840 кг/м3;

- Время разлива 1 час;

- Ветер 225 (SW)  5 м/с;

- Начало разлива - малая вода, начало прилива.

Таблица П3-11: Параметры растекания нефтяного пятна по Сценарию С3-SW

| Шаг моделирования | Кол-во разлитой нефти | Нефть на плаву | Испарилось | Диспергиро-валось | Нефть на берегу | НВС на плаву | Макс. толщина | Площадь пятна | Вязкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед. измерения | т | % | т | % | т | % | т | % | т | % | т | мм | м2 | cSt |
| Ч+00:01 | 6,5 | 100 | 6,5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 10.9 | 1330 | 2,0 |
| Ч+00:30 (берег) | 374 | 100 | 371 | 99,1 | 0,2 | 0,05 | 2,5 | 0,66 | 0,6 | 0,17 | 396 | - | 63268 | 2,3 |
| Ч+01:00 | 754 | 100 | 742 | 98,5 | 0,7 | 0,09 | 10 | 1,32 | 0,9 | 0,12 | 836 | - | 118849 | 2,5 |
| Ч+01:30 | 1122 | 100 | 1098 | 97,9 | 1,4 | 0,13 | 21,3 | 1,9 | 0,9 | 0,08 | 1282 | - | 173163 | 2,8 |
| Ч+02:00 | 1476 | 100 | 1437 | 97,3 | 2,6 | 0,17 | 35,6 | 2,41 | 1,2 | 0,08 | 1738 | - | 217915 | 3,0 |
| Ч+02:30 | 1482 | 100 | 1426 | 96,2 | 3,5 | 0,24 | 51 | 3,44 | 2,0 | 0,13 | 1822 | - | 260380 | 3,4 |
| Ч+03:00 | 1482 | 100 | 1408 | 95,0 | 4,7 | 0,31 | 65,8 | 4,44 | 3,7 | 0,25 | 1863 | - | 296635 | 3,7 |
| Ч+03:30 | 1482 | 100 | 1392 | 93,9 | 5,9 | 0,4 | 80,5 | 5,43 | 3,8 | 0,26 | 1882 | - | 314418 | 4,0 |
| Ч+04:00 | 1482 | 100 | 1376 | 92,8 | 7,1 | 0,48 | 95,2 | 6,43 | 3,8 | 0,26 | 1884 | - | 345554 | 4,1 |
| Ч+04:30 | 1482 | 100 | 1359 | 91,7 | 8,6 | 0,58 | 110,0 | 7,43 | 3,8 | 0,26 | 1877 | - | 381285 | 4,2 |
| Ч+05:00 | 1482 | 100 | 1343 | 90,6 | 10,1 | 0,68 | 125 | 8,45 | 3,8 | 0,26 | 1862 | - | 427730 | 4,3 |
| Ч+05:30 | 1482 | 100 | 1326 | 89,5 | 11,8 | 0,8 | 141 | 9,49 | 3,8 | 0,26 | 1844 | - | 454806 | 4,4 |
| Ч+06:00 | 1482 | 100 | 1308 | 88,3 | 13,6 | 0,92 | 156 | 10,5 | 3,8 | 0,2 | 1823 | - | 466548 | 4,5 |
| Ч+07:00 | 1482 | 100 | 1271 | 85,8 | 17,2 | 1,16 | 188 | 12,7 | 5,2 | 0,35 | 1774 | - | 461455 | 4,6 |
| Ч+08:00 | 1482 | 100 | 1234 | 83,3 | 20,6 | 1,39 | 222 | 15,0 | 5,5 | 0,37 | 1723 | - | 484258 | 4,7 |
| Ч+09:00 | 1482 | 100 | 1160 | 78,3 | 23,6 | 1,59 | 255 | 17,2 | 42,8 | 2,89 | 1620 | - | 324013 | 4,8 |
| Ч+10:00 | 1482 | 100 | 1116 | 75,3 | 24,8 | 1,67 | 289 | 19,5 | 52,6 | 3,65 | 1558 | - | 75768 | 4,9 |
| Ч+11:00 | 1482 | 100 | 1066 | 71,9 | 25,3 | 1,71 | 323 | 21,8 | 68 | 4,59 | 1489 | - | 89487 | 4,9 |

| Рис. П3-145. Сценарий С3-SW. Ч+00:01. | Рис. П3-146. Сценарий С3-SW. Ч+00:30. |
| --- | --- |
| Рис. П3-147. Сценарий С3-SW. Ч+01:00. | Рис. П3-148. Сценарий С3-SW. Ч+01:30. |
| Рис. П3-149. Сценарий С3-SW. Ч+02:00. | Рис. П3-150. Сценарий С3-SW.Ч+02:30. |
| Рис. П3-151. Сценарий С3-SW. Ч+03:00. | Рис. П3-152. Сценарий С3-SW. Ч+03:30. |
| Рис. П3-153. Сценарий С3-SW. Ч+04:00. | Рис. П3-154. Сценарий С3-SW. Ч+04:30. |
| Рис. П3-155. Сценарий С3-SW. Ч+05:00. | Рис. П3-156. Сценарий С3-SW. Ч+05:30. |
| Рис. П3-157. Сценарий С3-SW. Ч+06:00. | Рис. П3-158. Сценарий С3-SW. Ч+07:00. |
| Рис. П3-159. Сценарий С3-SW. Ч+08:00. | Рис. П3-160. Сценарий С3-SW. Ч+09:00. |
| Рис. П3-161. Сценарий С3-SW. Ч+10:00. | Рис. П3-162. Сценарий С3-SW. Ч+11:00. |
| Рис. П3-163. Сценарий С3-SW. Ч+12:00. |  |

- Характеристики неблагоприятных последствий ЧС(Н) для населения, окружающей среды и объектов экономики

При возможном разливе нефтепродуктов речная флора и фауна будет испытывать негативное воздействие, величина которого в большой степени зависит от объема разлива, сезона года и конкретных гидрометеоусловий. Это воздействие будет проявляться как на организменном, так и на биоценотическом уровнях. Воздействие будет фиксироваться в изменение гидрофизических и гидрохимических условий морской среды и появление токсических эффектов, механическое воздействие на гидробионтов, изменение биотических связей за счет выпадения отдельных организмов на разных уровнях трофических цепей.

Негативное влияние нефтепродукта на морскую среду проявляется в следующем:

- задерживается проникновение солнечных лучей в толщу воды, что ослабляет процесс фотосинтеза;

- в воду попадают токсичные продукты нефти;

- в воду не проникает атмосферный воздух, необходимый личинкам рыб для первичного заполнения плавательного пузыря;

- в воду не поступает достаточно кислорода, необходимого для обеспечения жизни животного и растительного мира и иные негативные явления.

С экологических позиций важно различать два основных типа разливов нефтепродуктов на водной поверхности:

- один из них включает разливы, которые начинаются и завершаются в открытых водах без соприкосновения с береговой линией. Их последствия, как правило, носят временный, локальный и быстро обратимый характер (острый стресс);

- другой и наиболее опасный тип разливов предполагает вынос нефтепродуктов на берег, и их аккумуляцию на побережье и длительные экологические нарушения в прибрежной и литоральной зоне (хронический стресс).

В зависимости от объема разлитого нефтепродукта, времени года, погодных условий, химических характеристик нефтепродукта и результативности работ по ЛРН, может наблюдаться широкий диапазон поражающих эффектов – от поведенческих аномалий и гибели на организменном уровне (на начальных стадиях разлива в пелагиали) до структурных и функциональных перестроек в популяциях и сообществах (при хроническом воздействии в литорали).

Последующие операции по очистке от нефтепродуктов, в свою очередь, оказывают дополнительное воздействие на разные компоненты окружающей среды (например, речные берега).

Легкие нефтепродукты, в отличие от тяжелых, интенсивно испаряются и диспергируются, практически не образуя  эмульсий «вода в нефти», и не могут вызвать обширное физическое заражение берега на длительный период. Попадая на берег, легкие нефтепродукты также испаряются и не образуют отложений в черте берегов. Однако легкие нефтепродукты вызывают сильные локализованные токсические последствия.

От разливов нефтепродуктов больше всего страдают птицы и молодь многих рыб и водных беспозвоночных (включая икринки и личинки), и многие из них гибнут в первые часы или дни после разлива. При разливах весной, осенью и в конце зимы высокая смертность может ставить под угрозу целые возрастные группы и субпопуляции видов (особенно если климатические и другие биофизические факторы оказывают синергическое воздействие на выживших особей).

Особенно серьезное воздействие нефтяные разливы наносят пернатым. Птицы без помощи человека погибают, так как не в состоянии самостоятельно очисть свое тело от нефти. Очистка птиц и их среды обитания от нефтяного загрязнения является очень долгим и дорогостоящим процессом и требует наличия обученного и подготовленного персонала, оборудования и лекарственных препаратов.

Загрязнение побережья оказывает огромный вред растительному и животному миру прибрежной полосы - литорали, где проходит жизнь молоди рыбы, мидий, моллюсков, водорослей и иной живности.

Воздействие на здоровье людей

Разлив нефти, если не рассматривать случаи прямого поражения людей в месте аварии, может  воздействовать на здоровье человека прямо или косвенно. Опасность представляют аккумуляционные эффекты и передача токсических веществ в организм человека по пищевой цепи. Следует учитывать, что эти процессы могут быть значительными даже при сравнительно небольших концентрациях нефти в окружающей среде.

Все морские животные и растения обладают свойством аккумуляции в своих организмах веществ, присутствующих в воде. Постепенно эти вещества накапливаются в их организмах. Поступая в пищу человека морские и речные продукты, зараженные нефтяными углеводородами, могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Бассейн реки Печоры является крупнейшим рыбопромысловым районом Севера. Рыба и рыбная продукция всегда были неотъемлемым компонентом питания, как местного населения, так и приезжающих в регион людей. Для Печоры характерны семга, нельма, из сиговых омуль, чир. Их более обычных рыб в Печоре обитают щука, плотва, окунь, ерш, налим, елец и др. Крупный нефтяной разлив в морском порту Нарьян-Мар может обернуться потерянными возможностями для рыбаков, которые не смогут выйти на рыбную ловлю. Загрязнение рыбы может повлечь за собой потерю ее товарной стоимости, тем более, если нефтепродукты попадут в ее ткань, придавая неприятные запахи и ароматы. Загрязненную, рыбу, возможно, придется уничтожить, так как спроса на нее скорее всего не будет.

При попадании нефтяного пятна в прибрежную зону с наличием населенных пунктов опасность биоаккумуляции токсических углеводородных соединений существует для участков, где возможно значительное накопление нефтепродукта в донных отложениях и на приливной осушке, которое может служить источником токсического воздействия на местное население.

Социально-экономические последствия

Помимо нарушения экологической обстановки разлив нефтепродуктов может также иметь социально-экономические последствия:

- временное прекращение судоходства в районе РН из-за ведения работ ЛРН на акватории порта приведет к задержке выхода судов из порта, а у прибывающих судов – потерю времени на ожидание возможности подхода к причалам порта, в результате чего судовладельцы и судоходные компании понесут финансовые убытки;

- загрязнение акватории порта, корпусов судов, находящихся в акватории порта, и причалов порта приведет к возникновению затрат по их очистке;

- возможная временная приостановка работы порта на время проведения операций ЛРН вызовет убытки от остановки деятельности организаций, хозяйствующих на акватории порта;

- возможное отравление парами нефтепродуктов экипажей судов и персонала причалов, попавших в зону разлива, в результате чего необходимо будет дальнейшее лечение пострадавших в лечебных учреждениях, при этом пострадавший персонал будет временно нетрудоспособен;

- снижение общей привлекательности пляжей при попадании нефтепродуктов на берег, что приведет к большому ущербу рекреационным ресурсам.

Экономический ущерб от загрязнения нефтепродуктами

Оценка социально-экономических потерь и ущерба имуществу третьих лиц осуществляется организацией – виновником разлива в соответствии с РД 03-496-02 «Методические рекомендации по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах» (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.2002 г. № 63.)

Оценка причиненного ущерба биоресурсам осуществляется Северо-Западным территориальным управлением Росрыболовства по следующим методикам:

Временной методике определения экономической эффективности природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого водным биоресурсам загрязнением рыбохозяйственных водоемов (утверждена Минрыбхозом СССР и согласованная с отделом охраны природы Госплана СССР, 1989 г.);

Временной типовой методике определения экономической эффективности природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды (М. Госстрой СССР, Госплан СССР, АН СССР, 1981). Ущерб окружающей среде оценивается Департаментом Росприроднадзора по СЗФО в соответствии с Приказом МПР России от 13.04.2009 г. № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства».

Компенсация всех убытков, которые понесли организации, попавшие в зону разлива, возмещение вреда причиненному имуществу этих организаций, выплата компенсаций пострадавшему персоналу и населению, возмещение вреда окружающей природной среде в результате разлива нефти и нефтепродуктов осуществляется за счет виновника разлива.

# Text boxes

п. Нарьян-Мар

3

2

1